# 浅谈一种应用于电能计量装置的反窃电技术论文_张欣,

摘要：随着我国经济不断发展，对于电力能源需求的不断扩大，社会上的窃电问题也多次发生，不但造成了电力损耗，给供电企业带来经济损失，同时也引发触电事故或者供电故障，影响供电企业区域内的供电系统正常运转。因此，为了有效减少窃电现象的发生，鉴于此，本文对电能计量装置反窃电改造技术进行了分析，以供参考。

关键词：电能计量装置；反窃电；改造技术

长期以来，窃电问题一直困扰着供电公司，各类窃电问题给供电公司造成巨大的经济损失。有效落实防窃电措施和电能计量装置工作，是落实智能化等技术的必然要求，可以确定电网的状态，并检测出线路是否有安全隐患，提高检修的部门的工作质量；而且通过充分利用全电子式电能表，大大降低了电网被窃电的风险，保护了企业的经济利益，还为以后完善电网打下了基础。因此，在实行装表接电、防窃电措施期间，应该明白电能计量装置工作中潜在的难点，完善的防窃电措施可以保障电网的正常安全运行，为未来电力企业经济体系的发展提供全面的保障。

1、防窃电装置的必要性

电能损耗会直接影响到供电企业经济效益。在电能损耗上有一种是因为供电线路造成，这部分损耗是可以控制，而且现在已经有很多人在对这个方面研究，还取得了很多成果[3]。对于在窃电时出现的电能损耗问题，是不明损耗中的绝大部分。使用窃电方法对供电企业在经济上是直接损失，同时由于窃电行为，在社会上造成恶劣影响，会在一定程度上造成社会不安定团结。使用窃电装置主要是从电能资源管理上人手，防止电资源被窃的一种措施，因此这种方法使用对电资源保护有很大作用。电资源不明损耗中，有一种是窃电行为引起。但是在窃电方法上来观察，无非是两种，一种是不经过电能计量器，直接在线路上引线来实现偷电，这种方式是在明面上窃电，防止措施非常简单，只要经常对使用用户巡查，可以有效解决这个问题。其他四种方法中，都是要经过使用电能计量器的表箱。而且这种窃电行为比较隐秘，使用一般巡查是非常难以发现。因此使用人为检查方法是防不胜防。需要在电能计量表防窃电功能上人手，从这方面上来讲，设计电能防盗装置有必要性。从上面的分析中来看，使用窃电方式都需要通过电能计量箱，因此在防止窃电，需要对计量箱考虑。当然在设计防窃电设备，不能够只是局限在计量箱，也可以不断扩展思想，使用其他先进技术手段来防止窃电行为，更好保护国家电能资源。

2、常见的偷电窃电技术分析

随着社会的经济不断发展，用户的用电量不断增大，部分电力用户出于非法利益而进行窃电行为，不但给供电企业的经济效益带来损害，同时会造成漏电、触电的安全隐患，并且窃电行为属于违法行为，会给自己的社会信用记录带来污点，得不偿失。常见的窃电方法：①在电能表内部进行接线改装，从而使得电流进行分流，达到窃电目的，这种窃电方法会给电能表带来破坏，并且形成触电隐患。②在电表运行的过程中，部分用户在电能表的电流回路上增加分流电阻，从而使得电能表内的电阻变小，减少电能表对用电量的计算，达到窃电目的。除了上述2种常见的电能表改装窃电技术之外，部分具有专业知识的用户还会通过减小电阻值的方式来改变放大电路的计算方式，从而减少电能表的计算量。此外，部分电力用户通过增加遥控装置来窃电，主要是在电能表内部增加接收器和继电器，当供电企业人员进行检查时，恢复正常用电状况，检查过后，切断继电器继续进行窃电。

3、电能计量装置反窃电技术应用

3.1选择专用计量装置

不同的计量方式使用的计量箱和电表箱不同，例如，低供低计的用户通常选用低压计量箱，有的用户属于高供低计，面对这种情况，如果用户用电量较大，则会选用低压专用计量配电柜；如果该用户用电量较大，又属于低压用户，通常会选用接入电流互感器的专用计量箱；对于三相供电用户，应该结合其特点选用独立使用的电表箱；对于单相供电的用户，集中电表箱是最佳选择。

3.2加强电能计量装置检查

（1）对电能计量装置的外观检查。仔细查看电能计量箱（柜）、电能表等有无铅封，封印是否齐全完好、铅封是否被启封或伪造。而判断铅封是否伪造，可用自带各类印好字样的铅封对照。对于难以确认和下结论的，应商请公安机关做痕迹鉴定。

（2）检查电能表。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆检查电能表外壳有无机械性损坏，接线盒及表盖螺栓是否齐全和紧固，运行情况是否正常，是否可以读取表内的常用信息等。

（3）检查互感器。检查互感器的运行状况有无异常。观察外表有误断线或过热、烧焦，倾听声音是否正常，CT有无开路声响等。

（4）检查电能表的接线。现场查处窃电的检查对象主要是针对电能计量装置的一次、二次和负荷侧的各部分接线的检查，是用电检查人员必须熟练掌握的一项技能。主要加强对单相电能表的接线检查、对三相四线电能表的接线检查、对三相三线电能表的接线检查。

3.3做好用电量核对检查

（1）对照线损查电量。凡是窃电者所盗窃的电量，通常能够通过考核表与用户计量表的差值（损失电量）计算出来，如果某月的损失电量超过了以往的数值时，应密切注意是否有用户存在窃电的可能。

（2）对照负荷查电量。一般电力用户的用电性质、用电规律都是相对稳定的，可以根据实测用户负荷情况，推算出年、季、月不同时段的用电量，然后与电能表计算的电量进行比对。正常情况下两者应当接近，否则就有可能是电能表少计或者测算有误，应进一步检查找出原因。

（3）对照容量查电量。对照合同容量，依照用户实际用电情况和电能表抄见电量进行比对。

（4）对照生产查电量。根据用户实际生产经营情况与上交的电费进行比较。生产经营无明显变化而所交电费明显减少，应查找原因。

（5）对照功率因数查电量。对于一个生产稳定的用户，所计量的有功与无功电量的比例也是相对稳定的，一般功率因数变化超过10%，就应查明其原因。

3.4加大技术改造

（1）引进先进计量装置如高压防盗计量箱，该计量箱具有较好防盗功能；采用分体计量箱方式，加密计量点，可以有效分段跟踪计量，及时发现你窃窃私电行为。

（2）使用有止逆功能的电度表。为防止使电度表反转的方法窃电应装设带止逆功能的电度表。现在用的单相电度表都没有止逆功能，定货时要求制造厂家加装止逆装置。对三相三线或三相四线的电度表，同样应购买带止逆功能的电度表，防止利用反相电流窃电。

（3）使用具有防窃电功能的电度表。选用具有反窃电功能电能表及电子多功能电能表可以提高反窃电行为的监控力度，反窃电功能电能表的特点比较突出，它不仅可以防倒转、防脱钩，还可以有效防止电流短路以及防止一条线路一地用电的功能。

3.5积极运用电采集系统

用电采集系统在窃电技术中占据着不可代替的作用，它可以对窃电行为进行准确监控，为我国电力行业的安全建设提供保障。通过电采集系统，可以同时对用户内电流、电压、有功功率以及功率因素等进行准确监控，这种方式结合了先进的监督技术，在节省人力的同时，还能确保监控结果的有效性。例如，某地区采用这一方法，在一年内有效地查处了多起窃电案件，不仅抓获了一批窃电者，维护了社会的稳定，还为电力行业的经济安全提供了保障。

4、结束语

综上所述，能源是我国经济发展主要保证，因此保护能源流失非常重要。电力能源在能源使用中占主要地位，电力能源在工业生产和农业生产都离不开。但是在使用时有的用户为了满足自身利益，对国家电力窃取使用，这种行为造成供电安全，还为供电企业带来直接经济损失，因此要制止窃电行为发生。

参考文献：

[1]李大立.防窃电电能计量装置设计与研究[J].电子世界，2018（20）

[2]梁见星，于雷，盖佳麒.电能计量装置防窃电综述[J].电子世界，2018（11）

[3]张莉.电能计量装置防窃电技术探究[J].时代农机，2018（05）

[4]彭玲.浅析电能计量装置防窃电工作中存在的问题及对策[J].山东工业技术，2017（15）

论文作者:张欣,

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0984b0cdd253b5a0cb1dbef.html