# 煤矿掘进机电控箱接触器主要故障及对策分析论文_刘眈评

富源县能源局安全技术培训中心 云南富源 655500

摘要：本文围绕煤矿掘进机电控箱接触器可能发生的故障情况展开探究，选择出能够对各种故障展开处理的有效、合理的方法，以确保煤矿掘进机能够顺畅运行。

关键词：掘进机；电控箱接触器；煤矿；故障诊断；

1前言

在与煤矿设备当中的掘进机有关的所有故障中，除了部分设备常见的机械故障以外，剩下的都是由于电气领域的控制期间发生失误而引起的故障。其电气控制部分基本由控制器部分、接触器部分以及保护器部分等几个组成，这些部件可以很好地完成对电气系统的整体监控。其电气控制系统全部集成于煤矿开采系统里面的电气控制箱内，也就是常见的系统电控箱。电控箱的投资额在整个煤矿开采系统中，虽然占到的资金比例并不是很大，但其所发挥的作用却是十分巨大的。几乎相当于人类大脑的功能，它可以按照所处环境的不同状况以及系统自身的当前状况展开精准的判断，并有针对性的做出合理反应，以此保证电气系统具有足够的安全性。另外安装在电控箱内的电机保护装置跟温度保护装置，还有热继电器等，都能对整个系统中的实际电流值大小以及温度高低等状态参数展开实时监控，可以及时针对电路中发生的问题做出最快的反应。要是没有设置这一类装置，那么难以保证煤矿掘进机的顺利运行，当发生电源断相时系统的工作会发生失控现象；当系统的实际功率过量时就很可能会导致电器的损坏，或者是电控系统直接失控等，这些问题会给煤矿的整体开采工作带来很严重的安全影响。

2电控箱内部接触器部分的常见故障及处理方法

（1）在电控箱通电控制期间，其中的电磁铁组件在接触到某一位置工作期间会形成较大的噪音，这样的现象主要是由于触头位置的弹簧压力不恰当，只要针对性的对压力的进行适当调整即可；若发生短路连接环范围内的破坏，只需要把相应的铁芯更换成好的即可；如果是衔铁的机械接触部分的连接销发生松动时，只需要重新紧固连接销的连接部位即可。

（2）当接触器存在较多的灰尘或者较多的水汽使电路发生短路故障时，只需要对电路及时进行清扫并保持其所处环境的清洁度，并使环境维持在一个较好的干燥状态下即可；如果接触器的某些部件发生短路故障使零件烧毁时，只需要立刻更换相应的零部件即可。

（3）在判定电路问题时可以按以下原则，另外做出相应的判断。发生线圈的不吸合状况时，控制电路发生短路或者断路使电路中没有电压；电路可以通电却发生了接触器的不吸合或者发生跳断伴随杂音发生时，可能发生了电压过低或者接触效果不佳等状况；当接触器两端电路无法通电时就可以判定为电路断开或者线圈已被烧毁；如果线圈状况良好，另外线路畅通无阻时接触器还是发生了不吸合状况，则可以判定是接触器本身存在故障，这个时候需要展开拆卸检查处理，这个时候首先需要断电，对熔断器跟回路当中的状况用电表进行检查，熔断器上如果显示为没有电压，则可以判定故障发生在主回路中；如果显示有电压存在就要检测熔断器的导通状态。如果熔断器被烧断，则说明主回路没问题，相反如果控制回路发生打火或短路，就必须立刻对控制线路展开检查。若是熔断器反应良好，就必须在电路通电状况下展开接触器的电压检测，若是接触器两端显示为没有电压就可以判定接触器处于损坏状态；若是显示有电压却不能够正常工作就判断接触器出现机械故障；若是接触器可以正常的展开闭合动作，但是有杂音产生就判定接触器处于接触不良状态，不然就是接触器两端的电压过低。这个时候就必须要断口电源，将接触器拆卸后对机械部分进行检查。

（4）在接触器发生故障时往往只需更换某一个元器件即可，并不需要将原有的零部件全部更换掉。譬如若是接触头难以正常工作，而线圈可以正常工作，或者接线点虽然被烧坏，但是其他部件没问题，那么在展开处理期间，完全可以起到互补的效果，并不用将接触器整个替换掉。类似的更换零件方式对于电器使用者而言也更加便宜，这也是节能减耗的一个方面。对于交流设备的接触器来说，其故障大部分是通过长时间的积累慢慢形成的。若是日常检查维护工作能够做好，就能将隐患很好的排除。这就要求企业全体人员必须对相关的工作给予高度重视，采取的整改措施要切实可行，以便于及时排除接触器可能发生的故障，使电气系统能够安全运行，保证煤矿能够正常展开开采工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）如果接触器通电后未能立刻释放衔铁，就说明其铁芯与衔铁之间没有足够的去磁空间，断电后若是发生衔铁的回归过慢，就表明衔铁上面的剩磁过多，由于衔铁与铁芯之间过大的引力才使释放过程变长；若是短路环发生断裂，那么铁芯的电阻就会变大；由于接触器本身的抵抗熔焊性不佳，当通过的电流较大且持续一定的时间后，接头处就会出现熔焊现象，熔焊现象最频繁的就是银质触头。当线圈连接弹簧过长时，铁芯会难以快速复位。发生上述故障时都必须立刻断电，并将接触器拆下来展开进一步检查。

3电控箱接触器的设计与应用

3.1设计要求

在设计接触器期间，接触面的密封结构尽量设计成曲面形式，这样一来接触面就可以具有较好的防水能力，同时在接触器里面设置小型的断路器还有真空形式的接触器，以及电压表等零部件，可以在发生漏电、短路或者断路故障时起到保护作用。另外在安装期间尽量采用可以灵活定制的方式。在电控箱控制方面，尽量可以支持对多台电动机的控制，最好还能为照明设备跟其它仪表提供电源。在选择开关的结构时，可以将开关箱选为复合型或者防爆型。其中所用紧固件最好全部采用不锈钢材质、具有抗腐蚀性能的紧固件。

3.2 BEZ-260掘进机组电控箱

3.2.1基本特点

掘进机组采用的是由上海创力有限公司生产的BEZ-260型电控箱，它可以轻易控制掘进机的启停，另外还能控制电机的转速。只要控制操作面板上的相应按键就可以调整牵引电机的升降速度，并控制其运行停止状态。

3.2.2接触器的具体应用

（1）操作面板上的按钮可以对系统进行相应的控制操作。（2）报警系统与安全显示器配合可以提示故障、显示相关问题，使故障内容可以伴随着警报声立刻在显示屏上显示出来。（3）采用国内知名品牌或者进口设备构建电气系统，使控制系统更加安全可靠。另外在设计电气系统时，尽量采用模块化概念，让各个控制单元均能够独立操作，这样一来在问题故障时各部分元件更换起来更加方便。（4）电控箱的集成度很高，主控件分布在电控箱的不同位置。将主控器与各个控制元件尽量分开布置，使控制信号能够有效传送。可以由执行机构直接执行控制元件发布的操作指令，可实现多种不同功能。

4与电控箱相关的保养措施

在对煤矿开采系统各部分的实际功率展开全面统计后，选择适当的接触器产品型号，并对安装电控箱的具体位置展开细致的选择。在有多个触点位置上采用数字以及字母做标识，便于操作人员熟悉、掌握控制线路图，认清楚所有接触点的具体工作状况，确保整个电路的每一处线路连接全都安全可靠。另外在电控柜的检查期间必须做到一旦发现问题就立即予以处理。在对所有的温度跟压力传感器展开检查期间，如果发现问题时也一定要立即予以有效处理。当线圈出现温度过高以及触电线熔化时，触电操作就会变得不灵活，保护装置这个时候也会由于过分的氧化而不那么灵活，而且操作机构时间长了也会发生磨损，这个时候就要立即展开相应的更换操作。

5结束语

从上述分析结果可知，与煤矿开采系统里面的电控箱有关的故障类型较多。另外对煤矿开采设备的各种功能要求也变得愈来愈多，结果使电控箱的内部结构变得越来越复杂，本文先是详细的对相关故障及其问题的有效处理展开了分析，并在此基础上，建立了一套完整的检验系统，做到了针对每一项控制功能、每一项诊断功能和每一项系统保护性能提供相应的项目检验。

参考文献：

[1]刘建华.EBZ160TY型掘进机电控系统接触器存在问题与改进［J］.煤矿机械，2015（03）：88-90.

[2]李建厂.煤矿掘进机电控箱接触器常见故障处理探讨［J］.中国设备工程，2017（21）：66-68.

论文作者:刘眈评

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0baaef6b97f36a63b95e433.html