# 关于自动化控制系统的问题与对策论文_李寰宇

李寰宇

大庆油田第一采油厂仪表安装维修大队 163000

摘要：随着我国国民经济水平的进步，我国各行各业都得到了一定程度的发展，我国的电气行业也不例外。本文对电气控制系统中的存在的问题和常见故障以及对策进行了详细的分析和探析，希望对我国电气自动化控制系统保护工作提供有利帮助。

关键词：电气自动化；控制系统；存在问题；对策

正文：

电气控制系统是电气控制技术的核心，也是电气控制的重要组成，所以，电气控制技术的不足一个不可忽视的元素就是电气控制系统。

一、电气控制系统存在的问题

结合当前工业电气控制系统的现状来看，目前多数企业的电气控制系统采用的是自动化的控制系统，在控制系统的相关元件的运用和系统的选择上还存在很大的问题。

（一）电气控制系统的信息化程度低

对于电气控制系统来说，随着工业发展规模的不断加快，电气自动化成为了当前电气控制的总趋势。但是，当前很多企业在电气控制上，还没有专业的网络平台作为载体，导致自动化系统在设计时效率低、质量不过关，也不能满足电气控制系统的需要。除此之外，在信息话的系统建设过程中，对于信息的保密设置关注度不高，出现信息泄露的现象，导致电气工程的核心技术泄露，成本增加。

（二）电气控制系统的自动化效率低

对于电气工程的控制来说，一个重要的和技术衡量标准就是控制效率，在电气控制技术上，技术水平的高低对于效率有着决定性的影响。结合当前电气控制的现状来说，电气系统在设计上对于自动化相关技术的运用技术不高。自动化系统与工厂的自动化电气控制不符合的现象常有发生，与此同时，相关的技术人员的专业组织参差不齐，在进行自动化系统的设计时，常常以少数技术人员的直观意识作为主要的依据，系统开发的平台存在很大的差异性，导致电气工程自动化控制在实施的过程中成本加大，系统的负担加大。

二、电气控制系统中的常见故障

电气控制系统一旦出现了故障，就会造成很严重的后果，常见的故障主要有以下几种。

（一）过负载

过负载是电气控制系统中较为常见的一种故障类型。电气控制系统中电机工作时的电流超过了系统及其电力设备的额定电流，工作电流的超标会导致电机因为超负荷工作而出现过负载情况。根据电流超标大小以及时间长短可以对过负载故障的破坏性进行划分，故障较轻会对电力生产系统的工作安全性和效率产生不利影响，故障较重则可能会导致电机因电流过大而导致设备烧毁、报废，更为严重的还会造成整个电力生产系统的瘫痪。

（二）电源缺相

虽然电源缺相不是电力系统故障中的常见故障，但一旦出现就会给整个电力生产带来严重的安全隐患。所谓电源缺相故障，是指在电气控制系统运行过程中，交流异步电动机运行时，其三相电源中任意一项的熔断器出现了熔断情况，导致三相电源无法完全接通，进而造成电源缺相故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）短路

短路是电力系统中最为常见的故障类型，也是最常见的电气设备控制系统故障。短路故障的出现与线路、设备的绝缘性退化或导电性物质搭接干扰等有直接关系，其对整个电力系统的正常工作会产生致命影响。短路故障的表现形式有两相短路、三相短路、接地短路以及变压器绕组匝间短路等。

（四）过电流

过电流故障也是电气设备故障的一种表现形式。此类故障是因为电气元件或电动机运行电流超过其额定电流而形成的。过电流故障绝大部分是因为负载转矩过大或启动方式错误而导致的，其对电力生产系统工作的安全性的影响也是致命的。

三、电气控制系统中常见故障的对策

（一）过流保护

这种方法指的是电动机工作过程中所产生过流的可能性要大于系统短路的可能性。为防止电流过大增加电动机的转矩，从而损坏机械设备的转动部件的情况出现，应在电动机的主回路上串联上过流继电器线圈，线圈的常闭触头串联在接触器的控制回路中，形成过流保护装置。

（二）过载保护

这种保护装置也是一种电流型的保护环节。热继电器是异步电动机过载保护中的最常见的保护装置，它与过流保护是存在一定的差异，热继电器是有一定的热惯性的，当短路的电流对其造成冲击时，经过一定的时间后才会做出反应。所以在我们实际的工作生产中，不允许长时间的增加过载，但是若采用了过流保护，电动机立即断流，之后又重新通电，使其工作效率降低。

（三）短路保护

短路保护具有一定的瞬动特性，要在很短的时间内将电源切断。在电气控制系统的设计过程中，应特别注意采用短路保护时，供电系统必须装设与之配套的短路保护。如果系统主电路的容量不大，那么熔断器就可作为电路的短路保护环节，否则应设置单独的短路保护熔断器。

（四）欠电压保护

在系统的电源上加装相应的电压继电器线圈，同时线圈的常开触头要与控制器的控制回路相串联，当电压比额定值低时，就可释放接触器，起到保护作用。

（五）失电压保护

当电动机的电源恢复供电时，电动机可能会自动启动，影响相关设备的安全性，所以在系统中使用接触器以及按钮来控制电动机的启停。当电动机系统电源的电压逐步消失时，接触器的主触点会随之断开，电动机的电源被切断。一旦电动机的电源恢复供电，接触器仍然保持断开状态，电动机便不会自行启动。

结语：

总之，不断改善电气自动化控制系统出现的问题，寻找有效的解决策略，改进自动化控制系统的技术水平，从而提高生产效率，促进我国现代化的进程。

参考文献：

[1]魏勇.电气控制系统存在的问题及解决措施[J].科技信息，2008，（29）：389.DOI：10.3969/j.issn.1001-9960.2008.29.300.

[2]冷平，黄昀.浅析自动化控制系统的风险问题及有效控制策略[J].中国科技纵横，2012，（19）：35-36.DOI：10.3969/j.issn.1671-2064.2012.19.029.

论文作者:李寰宇

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0cd890fda446d781eb475e7.html