# 试论如何加强建筑暖通工程施工技术管理论文_文虎

文虎

广东宏远集团房地产开发有限公司 广东东莞 518000

摘要：本文结合暖通工程施工存在的相关问题，通过对其技术要点进行分析研究，针对性地提出了具体解决对策，以加强建筑暖通工程施工技术管理，供相关人员参考借鉴。

关键词：暖通工程；施工；技术管理

随着经济的发展及人们生活水平的提高，作为建筑结构中重要组成部分的暖通工程对于人们生活的作用越来越重要，受到了各行各业的普遍重视，对其工程施工技术管理的要求也越来越高。然而，暖通工程的安装过程较为复杂，其操作流程和施工技术要求都是施工人员重点注意的事项，其施工质量的高低直接影响着整个工程项目质量和人们的后期使用情况。因此，加强建筑暖通工程施工技术管理，对存在的施工问题采取针对性的解决措施，是以保证建筑的施工质量的关键。

1 加强暖通工程管理与施工技术研究的重要性

在暖通工程项目的施工过程中，必须重视暖通工程项目的施工，采用针对性的对策加强暖通工程项目的施工技术管理，全方面保证暖通工程的施工质量。国内建筑暖通工程的施工存在问题，严重影响建筑工程的施工进度和质量及效益。因此，施工企业一定在加强暖通工程施工技术的理和控制。现代建筑主要倡导节能，所以工程施工企业通常以实用和节能作为主体，在保证现代建筑暖通工程项目施工质量与建筑功能的基础上，大量应用节能技术。从某个角度而言，加强建筑暖通工程项目的施工技术管理，可以有效促进建筑暖通工程的进一步发展。

2 现代建筑暖通工程项目的施工技术要点分析

2.1 预留孔洞的检查

现代建筑暖通工程项目的施工通常是在主体工程完成之后，和建筑装饰和装修工程项目实现交叉作业，比较容易出现施工冲突，暖通工程项目存在的施工问题主要和预留洞口有关，尽管在设计图纸中标注了相关预留洞口，可是并未依据标出的预留孔洞完成施工，从而使施工发生问题。对此，建筑暖通工程项目工作人员一定要加强和主体工程人员以及装修工作人员的沟通与协作，从而有效处理暖通工程和电气安装以及管道安装等相关施工图间存在的矛盾，同时对于预留洞口的具体位置与尺寸等要依据设计标准进行认真核对，保证管道与装置的正常安装。

2.2 管道安装技术要点分析

管道作为建筑暖通工程项目的主要构成部分，负责把液体和气体等相关介质进行输入与输出。在建筑暖通工程项目中，管道的类型比较多，而且规格差异较大，在进行安装时一定要重视坡角问题，因为管道的安装十分复杂，若不注意就可能引发跑冒滴漏问题。在此种状况下，必须选择质量较好的管道，依据设计需求选取科学的管道连接形式，强化质量监督管理。在立管安装时，一定要在立管的安装之前完成编号，在安装的过程中依据编号顺序进行依次安装。另外，在进行支管安装前要安装好管卡，同时检查管卡间相应直线坡度，确保其能够满足设计需求，然后才可以安装支管。对于管道穿墙的位置一定要建立套管，避免管道直接和墙体接触，并且把套管和管道间加入饰面等相关材料。

2.3 采暖工程项目的施工要点

建筑工程采暖通常利用散热器散热和室内空气发生热有效交换的形式，对于现代建筑而言，把散热器建立在室内空间中，可以充分发挥出散热性能，并且利用散热性能相对较好的铝制散热器与钢制散热器取代以往的铸铁散热器，可以在一定程度上提升建筑物的舒适度，充分展现节能和环保等特点。对于我国北方城市而言，主要利用地暖供热的形式。在进行地暖工程项目施工时要注意以下问题。首先，在铺设之前一定要在楼板中铺设铝塑热反射膜等相关材料，在一定程度上降低热量损失，从而加强供暖效果，其次，针对有不同防水需求的房间，比如洗浴间和厨房等，还要调节防水层与地热层间存在的关系，避免出现相互影响，导致防水层损坏。而在地热盘管施工过后应该实施打压试验，保证管路不会发生泄漏。最后，分水器和盘管的连接位置应该建立外套波纹管，避免出现管路氧化，避免混凝土出现膨胀裂缝。妥善处理地暖砂浆，在一定程度上提升蓄热性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 现代建筑暖通工程施工存在的问题

3.1 材料问题

有的建筑施工企业在施工材料的采购过程中，为了节省资金成本，就会购买相对廉价和质量难以满足标准需求的施工材料。而在建筑暖通工程施工时，缺少具体的质量监督和管理，从而导致施工质量发生问题，造成建筑施工企业财产损失。

3.2 施工技术问题

首先是管道堵塞问题。这是暖通工程施工技术中常见的问题，若是管道出现堵塞，就会造成空调系统难以进行正常工作。部分工程在空调系统的装配过程中，尽管在散流器位置建立风流动，可是并未满足降温需求。在进行检查中发现，空调机组水管的上方位置阀门处在全部敞开的工作状态，并且压力表并未读数，在此种状况下，流过空调的冷气管束冷水量相对较小，出现此种问题的原因就是因为空调机组周围的管道被堵塞。一般状况下，只有把管道中的堵塞物清理干净，才能使空调系统正常工作。其次供暖管道坡度引发的问题。造成暖通工程管道坡度难以满足施工标准要求的要素比较多，在施工时并未对管子实现调直处理，在管道空墙洞的堵塞过程中，并未重视管道的坡度。同时对于管道支架标高和位置并未实现严格控制，导致支架间距和标高间存在的偏差比较大，进而造成管道局部位置发生起拱或是下凹问题，产生的坡度变小或是发生局部缓坡问题，使管道内部发生积水或存水问题，严重影响空调系统的正常运行。除此之外在墙洞封堵过程中，不可实施强塞硬垫，造成管道已有的坡度发生变化。

4 加强现代建筑中暖通工程施工技术控制的对策

4.1 强化暖通工程项目施工技术和质量的监督管理

现代建筑中暖通工程项目的施工工序管理可以确保建筑的整体施工质量。在进行施工时若是发现设计图纸和现场施工存在结构和技术等方面存在矛盾，必须要在通过工程项目建筑相关的“三检”体系和审批之后，才可以完成整改。另外，一定要收集和整理相关技术材料，特别是关键程序的有关验收和签证需求的验收资料以及根据，各道工序在未通过签证人的有效签字，不可进入下一道工序的施工，从而确保监督管理充分发挥作用。

4.2 加强各个专业的有效协调配合

功能相对完善的现代建筑，由于吊顶净空有限，而且各个专业间管道布置要求存在一定差异。比如说暖通工程专业送风管和新风管以及排放管等，同时电气安装工程项目中存在强弱线网络和母线槽以及电线管等。现阶段，大部分暖通作业工程项目施工图纸中，尽管设计工作人员对重要设备和构建安装的具体位置以及构件尺寸等方面进行了详细标注，可是在水管或是风管等方面的标高和布设位置并未明确，或仅仅确定了安装尺寸，但管路的布设和定位以及标高等却没有进行具体标注，进而严重影响了作业流程，导致各个专业工程项目之间难以进行技术协调与配合。因此，各专业技术工种之间一定要加强交流协调。针对现代建筑中暖通空调系统的安装，冷却塔和水泵及机组等重要装置一定要强化配合，依据装置图纸需求和构件说明书等进行严格对比，从而确保实践作业状况下，装置安装尺寸和工艺等可以协调相符，防止出现重修和返工以及变更等相关问题的发生。

4.3 加强施工技术要点的控制

在现代建筑暖通工程项目的施工中，一定要加强施工技术要点的控制。首先，严格依据操作程序和施工工艺施工，对暖通工程项目施工时的细节一定要进行严格管理和控制，细化到一个螺丝的安装。例如在暖通工程项目的施工过程中，若是忽略了空调系统接口位置螺丝的安装，就可能导致空调发生漏水问题，从而严重影响空调系统的正常工作。对此必须要加强施工技术要点的控制。

4.4 提升工作人员的综合素质

在现代建筑中，暖通工程项目的施工主要是通过工作人员实现具体操作来完成，因此要想保证施工整体质量就一定要对工作人员进行严格的综合素质考察与培训。其中综合素质主要指工作人员的专业技术和工作积极性以及责任感等方面。由于在暖通工程项目施工过程中，仅仅具备专业技术素质是不够的，在施工时出现的失误往往是因为质量意识的欠缺。因此，提升工作人员的综合素质十分重要。

5结语

总之，在暖通工程施工过程中，施工设计人员要结合施工现场实际，采取合理的施工方案，同时施工人员要在施工中严格按照工程设计标准实施工程施工，发现问题及时解决，以确保暖通工程施工的顺利进行，保证工程施工质量，发挥其应有的功能。

参考文献：

[1]徐淞华.浅析暖通工程质量管理[J].建材与装饰（中旬刊）.2008（03）

[2]张鹏.论民用建筑暖通工程施工要点[J].黑龙江科技信息.2009（15）

论文作者:文虎

论文发表刊物:《基层建设》2015年25期供稿

论文发表时间:2016/3/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0eb28ef9a7255fb8363e936.html