# 水利工程中河道生态护坡施工技术论文_刘凯

摘要：当今世界，在经济不断发展的同时，人们也越来越重视对环境的保护，近年来我国可持续发展战略的提出，更要求人们在发展经济的同时加紧对生态的保护。水利工程能满足我们的各项需求，我国对水利工程的建设越来越多，但是在建设过程中却对水利工程四周的生态环境以及水源造成了严重的影响。所以人们越来越重视对河道的生态护坡施工技术的研究，生态护坡在有效防止洪涝灾害的基础上还会对环境进行美化的作用，除此之外还会与周围的环境进行联系，实现生物学上的平衡，能够达到对生态环境的有效保护，符合我国可持续发展的生态理念。

关键词：水利工程；河道生态护坡；施工技术

1我国水利工程中河道生态护坡的主要功能意义

1.1河道生态护坡工程的防洪功能

在我国的水利工程建设中，采用生态护坡施工技术成为今后护坡的主要发展方向。随着生态护坡施工技术在水利工程项目中的逐步普及，其所发挥的功能越来越明显，其中生态护坡强大的调水防洪功能被人们一致所认可。生态护坡能够根据水域系统的不同变化实现对水文情况的适时调整，在维持水域系统的动态平衡中发挥着重要作用。护坡的首要作用就是防洪，在洪水来临的时候，护坡上丰富的植物品种强大的根系可实现对水源的涵养，从而在一定程度上降低了洪水的侵蚀及冲刷能力。当气候干旱时，植被根系中储存的水分通过植物的物种交换.将其释放到河道中，能够有效地缓解河道的水量枯竭问题。因此在进行生态护坡施工中，对植被进行选择时.要优先选用具有发达根系的植物品种,以满足河道护坡防洪抗旱的目的。

1.2河道生态护坡工程的生态功能

生态护坡与传统的护坡工程具有明显的差异，它不仅具有护坡最基础的防洪固堤功能.同时有效的维护了河道的生态系统平衡，保护了河道生态环境。生态护坡在建设时始终将保护生态环境放在首位,同时又遵循植物的自然生长规律和自然环境，维持物种之间的生态平衡系统,达到人与自然和谐的设计理念。基于此，在进行生态护坡施工中.综合考虑河道地形、地质、水资源条件及周围环境植被情况，合理选择适宜植物品种，从而达到河道护坡植物与周围植物的和谐相处.他们之间互相作用进行，取长补短，可为动物和有益微生物提供栖息场所和食物等,能实现物种之间的生态平衡，从而实现了生态护坡的物种多样性，有效降低了工程施工期间对河道环境的破坏。

1.3河道生态护坡工程的景观功能

生态护坡通常情况下采用原生材料建设,如林木种植、草皮种植等，利用植物之间的适应特性实现空间和数量上的合理配置，降低了水利工程建设期间对环境的损害。生态护坡在实际施工时，充分考虑了护坡植物品种与周围植物品种之间的平衡适应性，因此可实现对河道施工现场的水域及环境的自然景观修复目的。在选择护坡植物品种时，要充分了解当地的植物生长特性，科学选取与周边环境在外观和生长习性上相适应的植物，从而能实现两处植物景观的自然融合,给人一种和谐统一的感觉。

2水利工程中河道生态护坡施工技术

2.1植被型生态混凝土护坡技术。

众多河道护坡施工中，采用植被护坡方式进行生态护坡。其主要是利用多孔混凝土掺拌适量的混合料、粗骨料、水泥等与保水剂相结合，将有机材料与无机材料充分结合，为植被生长提供充足的水分，增加土壤与岩石之间的连接力。进而提升土壤内部的抗冲击能力。采用植被型生态保护及时，其可应用于河道治理工序中发挥其防水功效，改善土壤情况、增加植被成活率，优化改善土壤受侵蚀问题，利用植被型生态混凝土护坡实现水土保护，防止水土流失。在进行生态护坡保护时，需要适当的增加河道周边植被，根据周边生态的具体情况，在保证生态环境与护坡技术和谐发展的前提下，运用科学技术进行分析采用生态砖的方式，通过嵌固方式为此技术的应用提供有利条件。在进行植被生态混凝土护坡时，可首先通过联锁式砌块技术，加强生态砖之间的镶嵌封锁能力，进而避免生态砖发生移动性问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当采用铰接式砌块技术时，需要采用绳索进行连锁型矩阵铺设，通过高效护坡强化生态砖与地面、坡面的契合度，保证生态性的同时，增加护坡技术的适应性，提升护坡计划的整体性、抗冲击性，增强其柔性减少水土流失问题。

2.2采用土工材料的生态护坡技术。

此方式主要是指在生态护坡的过程中，高效的将喷塑金属网与碎石型种植土壤相结合，增加护坡结构的抗腐蚀性，形成有效的复合种植基。同时利用此方式，可为河道周边植物提供舒适的生长、生存环境。此护坡方式有较强的实用价值，可应用在不同的施工条件中，适宜应用在水流速度较快的河道中。进行河道生态护坡施工时，可通过高效结合土工与草皮材料实现土工格、土工网垫两种护坡方式。在实际加工时，需要使用相关材料，通过聚丙烯、聚乙烯等材质与碎石相结合，利用高分子材料将网垫与种植型土壤相配合，并在上面撒上草籽获得新型复合型种植基。网垫结构则是指利用多层网结构通过热熔焊连接各网点，进而通过网状空间增加基土的稳固性。通过网垫方式、网格方式可为植被生长提供充分的发育空间。在网格内填入土壤、砂砾碎石，待草皮生长发育后可与网垫层相互结合成为一个整体，机构的稳定性增加了护坡摩擦阻力，由此可见，采用网格、网垫等方式可大大巩固土层，加强土壤的稳定性与安全性。

2.3采用植物固土法的植被生态护坡技术。

生态护坡技术在应用过程中可通过多种方式整治河道、保护环境、稳定生态。其中应用最为广泛的便是植物固土法，利用植物发达的根系固土输氧，防止水土流失，改善原油土壤的生态情况，提升环境建设的有效性。因此在植被选择的过程中，需要择优选择根系发达的植物类型，结合当地的自然生长环境、工程资金成本，选择最佳的种植植被，全面分析、考察待栽区域的种植条件，充分掌握植被实际生长需要的养分，结合具体情况根据河道护坡要求选择最适宜生长的植物。同时在选择植被时，要充分考虑植物的抵抗能力，注意景观搭配，保证实用性的同时注意经济价值与美观度。保证生态护坡植物多样性，增强植物的抵抗性、保证生态护坡计划的可执行性。

2.4制定修复计划，构建多元化的生态系统。

由于我国的地域情况存在较大的差异，所以在水土流失的问题上也存在较大的区分，在水利工程及其生态修复的过程中，要结合当地的需求与特色，有针对性地开展和落实。根据目前的经验来看，要根据其水土流失的可能性与状态，设置专门的办法。要根据当地的实际因素，如土壤情况、温度湿度条件等，种植相应的植被，并且协调好当地的植物系统，更好保证当地的植物体系，建设多元化、多层次的生态系统，从根本上保证水利工程的效益，确保在安全的前提条件下，一定程度上降低和减少人工、经济成本。需要注意的是，生态修复是自然界中存在的现实情况，因此在进行水利工程的生态修复工作的过程中，也要最大化模拟原有的生态体系，做到更有针对性、更为模拟化还原自然过程，达到更好的生态修复作用。除了要结合自然界原有的状态以外，还要利用好目前更为发达的现代化科技技术，做到生态自我修复与人为手段辅助之间的关系进行有效协调，将二者有机的结合在一起，加大对水土流失的有效防治。

3结语

水利工程中的生态护坡技术是一项复杂的生态综合工程，给我国带来的经济效益十分可观，不仅能够提高经济效益，还能维持生态平衡，实现经济与生态同步、同时发展的效果。

参考文献

[1]王新华.生态护坡建设在水利防洪工程中的应用探讨[J].科技创业家，2012（23）.

[2]孙夫建.防洪工程中生态护坡的施工技术[J].黑龙江水利科技，2012（7）.

[3]张蛟龙.河道生态护坡关键技术及生态功能[J].水利规划与设计，2016（1）：82-84.

[4]吴事陆.城市河道生态护坡工程设计分析[J].水利技术监督，2016，24（2）：24-25.

论文作者:刘凯

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0ecd302938cf8e296fea4ad.html