# 打造油田企业油水井测试工作闭环管理模式的探索论文_1曹刚2崔明武3蒋立涛,

摘要：随着油田生产规模的不断扩大，油水井的整体数量在不断增加，在油田生产开发过程中针对油水井进行的相关测试工作量也在不断攀升，从而使得在油水井的测试工作中管理工作以及整体测试队伍与生产实际需求之间的矛盾也逐渐凸显出来。针对目前油田油水井的测试工作，不仅要认真分析对测试效率有影响的各种因素，还要不断细化测试细节，创新测试技术，提升测试工作的安全性。这样才能有效提升油水井的测试效率。

关键词：油水井；测试；闭环管理

引言

对于油田企业来说，油水井测试是重中之重的基础环节，如何提高油水井测试工作管理水平，成为一个日趋重要的研究课题。

1影响油水井测试效率原因

1.1注水井分层效率低

在对油水井进行测试的过程中，油水井的水嘴常出现堵塞情况。导致这一现象发生的主要原因是注水井的分层水量存在大量污水，污水的杂质多且质量差，其具备能够将油水井内的各种管柱腐蚀的特点。部分企业对于处理污水的能力有限，不足以将水中掺杂的杂质进行完全清理，污水不断积累进而引发了油水井出现水嘴堵塞的现象。因此相关工作人员在对油水井水嘴检测的过程中，应及时对水嘴出现的堵塞物进行有效清理，油水井水嘴能够时刻保持畅通，如此才能提高油水井测试的整体效率。工作人员在对油水井测试时需借助平台操作仪器，但是此仪器存在较大弊端，操作平台的面积小，工作人员常受到局限无法灵活的对仪器进行操作，若工作幅度稍微过大，将直接对工作人员的生命安全造成较大威胁。因此，工作人员需保证自身安全的情况下进行测试水油井的操作，基于此油水井的测试效率也随之降低。部分企业传统模式测试仪器功能已经无法跟随时代发展，较大影响油水井测试效率。针对油水井测试的相关仪器必须具备较高的精准度，将测试结果的误差降到最低。但目前，仪器在油水井测试技术上，已经无法将定位做到精准。单就测试技术的角度来看，测试仪器保证精准性的前提需在配水箱3~5m处停留一段时间，但部分仪器存在局限性，无法有效实现此类测试标准。

1.2示功图测试的弊端

在实际示功图操纵过程中卸载过程是一个非常复杂的过程，目前，针对的这一环节主要采取的是在抽油杆的光杆上安装方卡子来完成卸载操作，但是这种测试操作方式存在不少问题。在抽油杆上安装方卡子后很容易造成方卡子的磨损。因此，在示功图测试的实际操作过程中必须要采取相关的维护措施，尤其是针对示功图测试仪器在开启以及关闭等两个环节，一定要加强对控制电机实际的电路量，使其始终处在合理的、稳定的范围内，这样才能有效避免电机烧坏等现象出现。

1.3低压测试中的安全隐患

在低压测试过程中，通常情况下悬绳器的位置都比较高，因此在进行油水井测试的过程中操作人员必须要的进行登高作业，在没有完善保护措施的情况下，登高作业会给作业人员带来很大的安全隐患，非常容易造成操作人员出现伤亡现象。因此，在进行低压测试的过程中，一定要保证悬绳器高度适中，既要保障测试工作的高效进行，并保证测试工作的质量，同时必须要兼顾测试操作人员的人身安全。

2打造油水井测试工作闭环管理模式的探索与实践

2.1强化组织运行，确保任务完成

1.转变运行考核方式。月度考核由月均考核转变为动态考核。油水井测试工作属于野外作业，具有显著的季节特点，在生产运行安排上，监测大队加强测试工作运行的计划性、针对性和实效性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据季节特点，做好全年统筹计划，对任务指标进行波动分解，即将全年测试任务动态分解到季度、月度，再进一步细化到周安排、日落实，做到各项工作统筹考虑，紧紧抓住春、秋黄金测试季节，有序运行，把握生产主动权。2.健全信息反馈机制。生产技术组提前了解掌握测试井信息，编制测试任务单，安排班组做好准备。测试中，一线班组二线技术人员有效联动，共同解决突发意外情况。测试后，测试班组进行初步合格解释判断，在启动仪器的同时即将测试成果数据远程传送回绘解室，专业技术人员应用新引进的对比软件进行精细解释并外报。通过规范信息反馈交流机制，既节省了作业队的等停时间，又提高了测试成功率和资料的准确率。3.优化组合测试力量。针对重点测试项目，形成“123”工作模式。“一清”即前期井号踏勘清扫摸排，优选测试井号；“二保”即保上井设备、保上井仪器完好；“三加强”即加强与两所方案沟通、加强与工区现场沟通、加强与作业大队工序沟通。针对上产工作力度大，工程测井施工力量薄弱的突出矛盾，及时对测调班进行仪器设备调整和人员培训，补充开展工程测试，保证了措施作业进度和任务的顺利完成。

2.2要对测试作业过程中的安全环保问题引起足够重视

目前，部分油田企业并没有对油田测试作业过程中的安全问题给予足够的重视，而多数的操作人员在实际的作业过程中对安全问题也没有基本的意识。在新时期的工业生产中，国家在大力提倡安全环保生产的理念，各行各业对安全环保问题的也越来越重视，因此，油田的测试作业实施过程中不仅要注重对自身安全为的高度重视，同时还要保证测试作业的环保问题，尽量避免测试作业造成周围环境的污染。例如，在进行抽油机示功图测试的过程中，首先必须要按照相关标准的要求搭建测试作业操作平台，这样不仅能有效保证测试作业操作人员的安全，同时还能充分保证示功图测试仪器安装的精确性，这样不仅的起到安全测试作业，同时还能有效的提升测试作业的质量。另外，在针对注水井进行洗井作业的过程中，污水的排放的必须要严格的按照相关标准的要求排放到指定的污水处理池中，严禁进行污水的随意排放，从而对环境造成严重的污染。与此同时，要加强对洗井作业相关技术的革新，针对放喷盒进行设计更改和技术创新，避免在测试作业过程中出现放喷盒漏水的现象，从而造成油水井周围环境保护的严重污染，这样才能从根本上有效提升油水井测试作业的效率，改善油水井测试的作业质量，保障油田正常生产作业的顺利进行。

2.3建立健全相关测试管理制度

在对油水井进行测试时，应及时建立具备安全环保特质的相关规章制度，加强员工的安全防护意识，以此保证测试工作的效率。用较为系统的规定对员工工作过程进行制约，将使员工能够更安全地完成测试任务，同时使得生态环境得到保护，有效避免环境污染。在对抽油机示功图进行测试时，可以适当进行平台搭建，使测试员工的人身安全得到充分保护，有效降低事故率。合理对示功仪进行安装，将有效提高测试质量。在对注水井进行清理的过程中，应及时将排液的水排放到污水池中，若将其随意排放并置之不理将造成严重的环境污染。

结语

综上所述，在石油开采过程中，油水井的测试工作是其中较为关键的一个环节。为保证我国石油企业能够长期可持续发展，必须针对油水井测试效率进行有效提升。根据油水井的测试数据对油水井的整体效果进行分析，找到存在的问题并予以解决，在此过程中必须保证油水井的测试结果具备准确性。油水井的测试工作较易受到客观因素以及外在因素影响，使最终的测试结果难以达到预期标准，因此应不断对油水井的测试方法进行不断创新，与此同时加大对相关工作人员的安全防护，从多角度全方位的对测试效率进行提升，进而促进我国石油企业今后的发展。

参考文献

[1]陈栋，陈耀星，常王东.提高油水井测试效率的工艺方法[J].石化技术，2017，24（1）：211.

[2]马秋良，刘元军.试述提高油水井测试效率的工艺方法和工具[J].中国石油和化工标准与质量,2014,34(10):73.

论文作者:1曹刚2崔明武3蒋立涛,

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0f4cb11b9b52ed52a3afe46.html