# 高压电器实验设备现状分析及技术改进论文_李庆泽,董书春

（胜利油田 山东东营 257000）

摘要：高压电器测试能很好地减少变压器的安全风险，提高它的工作效率与可靠性。作者简要探讨了进行高压电器测试的重要作用和高压电器实验设施的实际状况，进一步分析了高压电器实验的普遍使用的方法和实验工艺的优化措施，以期可以帮助改变电力行业如今的困境，推动电力行业的持续性发展。

关键词：高压电器；实验设备；现状；技术；改进

紧跟电力工业的快速发展，电力单位之间的竞争力度也随着逐步提高，因此，许多电力单位在建设中，逐步改变发展方式，引入世界上高端技术，来迎接今后发展中更多的问题和挑战[1]。所以，电力单位应要增进对高压电器设施的优化和有关技术的探索，以保证电器设施的顺利运行，确保供电期间的安全，达到电力单位经济利益的极大值，促进电力单位的持续性发展，给电力行业的安全运行给予有力保彰。

一、高压电器实验设备现状

1.高压程控电器实验车现状

如今，中国电力行业采用的高压电器测试设施车辆大多数均是通过改良后配置的中型大巴。这种大巴内部空间大，机动性强，可以很好、广泛地进行电器测试。在测试电器设施的时候，采取接通电缆，再启动实验设施，使实验设施大巴车运行，记载下测试后的有关信息，且开展上传。设施大巴车方便迅速，然而在运用中的不足之处即是投资比较大，需很多的成本来支撑，这也给设施大巴车在实际工作中的普及造成了一些困难。

2.常规实验设备的现状

除开投资比较高的实验设施车辆，还有部分更常见的传统测试设施。这些传统的测试设施需手动操作，并且信息传送只可在一个方向上进行，不可以在两个方向上同时进行。这给具体工作中的使用造成很大不便。在具体工作中，尽管传统测试设施的投资相对较低，可在人力物力上投资很大，并会影响实验信息传送的精确度。

二、高压电器实验的常见方法

1.电阻实验

电阻实验，该方法也叫着变压器线圈的DC电阻测试，它的基本目标是测试线路的接头点，结合测试的数据信息，发现导线或阀门中出现的问题，并开展有效的改进与处理。另外，它还能够用来测试阀门的分解点是不是存在一些问题，比如开路或短路等。在这个过程里，能够通过电桥方法展开测试，如果测试的数据信息显现电阻值低于100，就能够选择单臂电桥。如果显现的电阻值高于100，就能够选择双臂电桥。

2.直流耐压实验

直流耐压实验，该方法重点用于检测线路接头处等位置是不是出现故障等，在这一检测中，应要两个技术人员互相协作才能完成，他们一个负责接线，另一个负责检查，在保证其没有问题后，实验就可以开始了。在实验的时候，微安表能够使用屏蔽罩来开展屏蔽。如果测试对象的容量较小，就能够使用波形电容器。

3.变压比测试

为了确保变压器的电压可以始终维持在安全的范围内，有必要掌握它的“变比”量，以保证接线的精准度，避免变压器产生短路等方面的问题。通常来说，电压表比较法能够用来检测变压器的“变比”信息。在检测的时候，第一应要把三百八十伏的高压电源连接到变压器的一次侧，再把电压表连接到变压器的二次侧，接下来分别记载下他们的电压值。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，把阀门关闭，接着又一次查看两侧的电压值，采取对比分析两次记录信息，把电压表的值转换成变压器“变比”，能够把低压侧的检测数据当作测评标准。当二次侧的电压是四百伏时，一次侧显现出来的数据就是变压比[2]。

4.介损实验

因为变压器内部材料介质在一定情况下极易出现老化现象从，而造成绝缘材料会发生变化，对变压器的顺利运行构成威胁。介质损耗实验是用适当的线路，把设施端口和高压线路的屏蔽芯线连接起来，在低压信号端连接检测用的芯线；反向连接时，应连接高压线芯展开实验。该实验方式可以较好地预防绝缘介质材料出现老化现象，进而减少变压器设施的安全风险

三、高压电器实验设备及其改进方案

1.优化安全技术

进行电器测试应要牵涉很多方面，干扰的因素相对复杂，极易引起安全隐患。所以，有必要增进安全工艺的管理和改革。在测试的早期，应全面地检测所有电器设施的性能，以清楚电器设施的运行情况与性能，电器设施应始终和地面接触。测试工作完成后，技术人员应重视将电器设施完全放电，再做完测试设施的拆除，且要求设施始终接地，以预防触电危险。在测试中，测试技术工作者应要做好自身的安全防护工作，穿好绝缘手套与鞋、安全帽等安全防护器具，随时发现安全风险并展开处理，确保测试人员的人身安全。再一个，因为高压电器测试会给绝缘层造成不可逆的损伤，因此有必要在测试中应随时察看绝缘层的情况，恰当加大实验时间，确保实验数据的准确性[3]。

2.建立高压电器设备状态数据库

没有科学健全的高压电器设施工作信息，是电器设施实验效率较低的重要原因之一，因此，有必要逐步增进数据信息的采集和处理效率，构建科学、全面的高压电器设施运行信息数据库。采取信息技术把高压电器设施的有关信息输入多媒体数据平台中，建立完善的数据库，给高压电器设施的测试与实验给予专业方面的信息支撑。另外，因为各个变电站的工作条件与环境状况不一样，对应生成的信息也大不相同，因此有必要在各个变电站建立各自的数据库，进行变电站信息共享，以确保数据库的系统性与机动性，从而很好地预估变电站的整体工作状态。

3.开发相关的管理软件和应用程序

多媒体技术的高速发展，给各行各业的建设给予了新方向。所以，电力单位需要把握机遇，把多媒体当作开发平台，加强软件管理与程序开发。现在，常使用的设施在运用中大多未有数据处理功能，针对此情况，电力单位能够运用联动模式，结合常规设施的主要功能，联合开发对应的管理软件，加大部分先进管理功能。为了很好地增强实验数据的精确度，有必要保证在软件开发中，可以很好地采集与讯速处理信息数据，方便有关工作者的管理，降低工作者的工作量，提升他们的工作效率。

结语

简而言之，高压电器测试给中国电力工业给予了大量的测试经验，是推动中国电力行业发展的主力军，所以，我们有必要重视高压电器测试与实验设施的重要性，大力研发新的实验工艺与设施，给中国电力行业建设做出最大的贡献。

参考文献

[1]肖远文.红外热成像技术对高压电气设备的诊断与分析[J].山东工业技术,2018(14):155-156.

[2]李永祥,亢银柱,王天正,等.高压开关柜内部电气设备局部放电特性的检测与分析[J].高压电器,2018(1):97-103.

[3]叶会锦.浅析变电站高压电气试验设备现状及技术改进措施[J].企业技术开发（下半月）,2015,34(21):67-68.

论文作者:李庆泽,董书春

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a12e646becd5df240d70cf18.html