# 浅析建筑电气安装技术的应用论文_全云云

(身份证号码：13068419891001XXXX)

摘要：本文基于建筑电气安装对于建筑的重要性，从建筑电气安装行业的总体现状出发，分析总结了其存在的问题，而后着重阐述了建筑电气安装技术在实际操作中的具体应用，并对需要着重注意的因素做了进一步说明。

关键词：建筑电气；安装技术；应用

在经济进一步发展和人们生活水平显著提高的背景之下，人们越来越关注建筑物自身的性能和质量，还对建筑物的水电等辅助性设备性能和质量有着全面的重视。从当前的安装技术水平而言，在进行建筑电气工程的设备安装时，还是会存在一定的问题与缺陷。为了能够更好的实现建筑智能化发展，需要进一步提高设备的安全技术水平。

一、建筑电气安装的行业现状和存在的问题

（一）建筑工程机电安装缺乏良好的质量观念

现阶段，在城市的民用建筑中，高档写字楼与住宅数量不断的增多，而这些建筑物在机电设备的安装上有着更高的要求。然而也出现了相关的不良情况，例如楼层走廊的吊顶风口和灯具等未能被装配在相同水平线上，客房卫生间的地毯存在水迹等，其在一定程度上降低了建筑物的美观程度，还抑制建筑性能的有效发挥。这一系列情况的频繁发生，根本原因在于施工管理不全面，施工人员缺乏一定的质量意识，想当然的认为机电设备在安装之后能够实现合理的运行，满足使用功能的要求，此外还有成品保护制度缺乏，导致机电产品表面的美观性程度降低，造成观感问题的产生。

（二）建筑电气设备发出的噪声较大

在社会进一步发展与人们生活水平显著提高的背景之下，对建筑电气设备在噪声与震动上也提出了更高的要求，一般而言建筑物所发出的噪声与震动主要来自于设备机房，由于设备机房装配有空调循环水泵、操作设备和排水动力等一系列的设备，这些设备在运行时由于不平衡扰力的存在会引起设备的零部件产生震动，这些震动通过设备底座、管道以及与建筑物的连接部分产生震动和噪声，影响人们的工作和生活。

二、建筑电气安装技术具体应用

（一）给排水系统管道应用概况

①在对消防和排水管道进行施工时，需要着眼于支架工具、管理连接和伸缩节建立等流程。②管道支架需要依据吊顶与走道等位置，使用对应的措施来展开，其中需要使得各个吊架高度稳定在同一水平上。③在管道穿过楼板的过程中，需要建立钢套管，其应该高于地面50mm，还要配有防水设备。在穿越屋面的过程中，需要使用相关的防水措施，而穿越的前端位置需要设置支架。④出户埋地管道需要依据相关的说明来展开防腐处理，在管沟的挖取深度上需要使得覆土深度满足相应的要求[2]。⑤在安装管道之前需要对管线图进行绘制，在安装的过程中使得每个管道都要按照管线综合图的说明来展开布管，从而来达到排水坡度的要求，并且还要保持其美观度。⑥在安装完管道值周，需要开展管道压力与排水管灌水试验。

（二）安装配电系统设备概况

①配电柜应该配有槽钢，配电箱的高度需要按照图纸的说明来装配，需要使得箱体稳定在水平线上，箱柜与门以及电器金属外壳都要进行接地，其中PE线不可以采取盒箱体连接的方式。②在展开施工之前需要装配桥架与线槽，之后在展开电缆敷设操作，其中桥架安装的直线段需要大于30m，还应该装配热胀冷缩的补偿设备，使得其首尾都要处于接地状态。③在对电缆桥架进行明设的过程中，需要涂防火涂料[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）空调系统设备和其管道安装概况

①不同规格的空调设备都要满足相应的设计要求和说明。②机组需要按照图纸要求来设置在固定的部位上，需要使得坐标部位合理准确，还要对设备进行校正操作，吊架相接触的位置应该利用绝缘橡胶来达到减震的效果。③依据设计说明，实现热和冷水管间的相互连接，还要对设备的电器和自动调节仪表展开连接处理，其中需要使得设备外表干净无尘。将吊杆处在垂直的状态之中。④空调管道的装配需要达到相关要求的坡度说明，还要在管道项部安装自动排气阀。⑤对于风管的装配和不同型号的风管铁皮应该达到对应规格的说明和要求，还要使得支吊架之间的间距满足要求，风管的连接密封垫需要建立得合理科学，使得宽度和风管法兰相互协调，在装配结束后，需要对风管进行封堵操作，从而来避免灰尘的进入。

三、建筑电气安装总体的控制措施

（一）提高施工人员的专业水平

对介入安装的施工人员，在施工之前需要进行岗位培训，从而具备一定的安装技能和良好的职业素养，以此来提高施工的水平和安装的安全性。在具体操作的过程中，应该让相关机械工作者对机电设备的机械部分进行装配，让电气人员来进行电器连接，还要依据相关要求来展开合理的安装，在安装完成之后还需要进行调试，确保能够及时发现问题及时的解决问题，安装完成之后，还需要对设备安装合理性、完整性以及安全性做进一步的检查[4]。

（二）通电测试

机电设备在出厂的时候，都没有办法完成总装和负荷试验，同时在搬运过程中设备也会出现一定的问题，所以对于已经安装好的设备要进行调试。在测试之前，应该对设备安装的优良性、科学性和稳定性进行全面的检查，以此来促进检查工作得到有序的开展。测试工作主要是从工作水平、合理性、经济效益性展开，还应该对施工场地的负荷工作展开检测，从而来使得检验满足相应的要求。

（三）机电设备噪声和震动的治理方法

第一，应该在机电设备机房中装配隔声的相关设备。装配在楼顶的室外设备，还应该装配消声器，条件允许的情况下还可以装配吸声屏等元件。第二，应该正确合理的选用较高的隔振频率，在机器的设备下面做隔振基座，还要使设备隔振原件受力均衡，降低隔振系统中心位置，增加隔振系统整体的稳定性，使设备的震动和噪声尽量的降低，达到机电设备安装的要求。

四、结语：

为了确保建筑工程的正常运行，在进行建筑电气工程的设备安装的过程中，需要按照安全与高效的要求，从场地具体现状展开来操作，还应该兼顾到机电设备的水平与美观，降低机电设备的噪声污染程度，增强建筑电气设备的应用水平。

参考文献：

[1]熊清明.浅析建筑电气安装施工技术的应用[J].中国新技术新产品，2013（9）：205-205.

[2]杨光奇.浅析建筑电气工程设备安装技术的实际应用[J].科技创新与应用，2014（14）：32-32.

[3]龚富强.浅析机电安装施工技术在建筑中的应用价值[J].中国高新技术企业，2016（7）：46-48.

[4]刘小凯.建筑工程机电安装施工技术的应用浅析[J].建材发展导向，2015，13（9）：274-275.

论文作者:全云云

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1391e1666d721a89a53d5e7.html