# 浅析智能化建筑电气设备施工存在的问题及策略论文_刘欢

刘欢

摘要：建筑智能化是当前高科技和建筑事业发展的必然产物，是信息和自动化技术在建筑行业的结晶，特别是在人们差异化和功能化需求越来越高的今天，智能建筑就更为重要。文章从建筑智能化电气设备施工存在的问题进行分析，并提出相关的对策。

关键词：智能建筑；电气设备；施工；问题

引言

在智能建筑电气设备施工中，存在着技术力量薄弱的问题。伴随着我国社会经济的不断发展，电气设备施工技术也在不断地发展和进步，但是，由于智能建筑是最近几年才兴起的建筑，在设备的施工方式上和应用的技术方面与普通建筑存在着很大的区别，尤其是一些体现智能建筑智能化的一些电气设备，需要先进的技术作为支持，才能够确保智能建筑一方面既能满足智能化的需求，另外一方面也能够提高建筑的施工质量，使其在日后的应用中能够让用户满意。因此，在进行智能建筑电气设备施工的过程中，需要分析当前的施工技术形势，更好地进行电气设备施工技术的创新，从而有助于促进我国建筑行业的良好发展。

1.智能化建筑电气设备施工存在的问题

目前我国的整体智能化建筑施工技术水平还比较低，虽然在建筑施工中引入了智能化的电气设备，但是在具体的应用中还存在诸多的问题，这为建筑施工的顺利进行带来了不便和麻烦。其中的很多问题经过分析是完全可以避免的，通过对其中问题的改进，将会大大的提高智能化建筑施工的效率。

1）电气设备接线不规范。智能化建筑电气设备接线不规范以及标识不统一是建筑智能化施工中经常出现的问题。由于建筑智能化电气在施工中接线部位非常多，如此多的线缆接线在实际施工中一般都是接通即可，常常不会对线缆接头做锡焊处理，更不会对线缆进行绝缘处理。屏蔽线缆接线施工时，有时还会出现屏蔽层不接地或是出现由于焊接工艺粗糙导致漏焊、虚焊线缆现象的出现，这些问题都严重影响到系统信号传输的质量，很有可能造成系统不稳定。另一个经常出现的问题是众多的线缆标识没有统一的规则，施工人员根据个人习惯对线缆进行标识，造成不同标识出现在同一个项目中，给后期的工程维护带来非常大的困难。

2）传感器、执行器的安装不符合要求。建筑智能化工程涉及许多传感器、执行器的安装，并且这些前端设备都需要附属安装在水、电等其他专业安装工程之上，这就要求传感器、执行器的安装和这些设备形成良好的配合。如果在系统设备施工安装之前缺乏统一的事先规划，就会常常因为其他工种的事先安装或者没有预留安装位置造成其安装位置不符合产品安装的规范，而最终导致各类数据在采集时出现错误、执行机构控制不到位等质量问题的出现。

3）弱电系统设备机柜的安装工艺重视度不够。这类问题在智能化建筑电气施工中也经常出现，比如机柜要求安装得牢固、平稳，施工中应当依据施工图的防震要求进行加固；在安装过程中，对于UPS 电源柜应在施工前考虑到板、梁的承重荷载，对于一些重量较大的设备机柜需要安装承重支架；为了方便安装和日常的检修，机柜背面与墙之间的距离至少要超过0.8米，同时机柜还要接地；机柜内接线端子的标志应当清晰而且完备。这类问题看似很简单，但是在实际的施工操作中很容易被施工人员忽略，甚至出现一些低级的失误。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4）接线箱内设备放置缺乏规划且接线方式混乱。建筑智能化工程中的大多数系统，如楼宇自动化系统、可视对讲系统、网络综合布线系统、灯光控制系统等，其结构布线一般采用中心机房布总线连通中间控制设备，然后中间控制设备再采用点对点星型发散的方式进行布线施工。通过这样的安排，中间控制设备就成为了线缆的汇集点，如果一旦出现对系统建设前端点位数量的调整情况，或者是系统设备进行了品牌更换，将极易造成原设计的箱体规格无法满足安装规范的要求。所以，在设备固定放置之前需要有规划，从而避免接线方式混乱等质量问题的出现。

2.应对策略

1）制定专业工程质量管理制度。工程质量管理制度在整个施工中起到了引领与制约的作用，是高效智能化施工中不可或缺的部分。因此需要制定完善的质量管理制度，笔者针对此提出四项基本的管理制度健全措施。一是项目建设坚决贯彻、执行国家颁布的相关质量管理文件、规范以及标准，在整个工程进度中牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，以优质、安全、高效为宗旨。二是项目要保证工程的质量，建立由项目经理、项目技术负责人和安检部等人员组成的质量安全体系，在整个施工中指定专人分别负责施工质量、现场监督、检测及核验记录，并且认真的做好施工记录，整理完善各项施工相关的技术资料，确保工程的质量符合国家规定。三是定期对施工人员进行工程质量知识培训，提高工作人员的技术水平。实行施工、检验、监管现场“三同时”制度，在施工进入到关键部位时，建筑公司的主要领导和项目技术负责人等应该到现场进行指挥以及技术督导。四是施工现场工程施工质量严格按照施工规范的要求进行层层落实，务必保证每道工序的施工质量都能够达到工程验收标准。坚持做到每个分项和分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；对于不符合要求的部门进行及时的处理，不处理好决不进行下道工序的施工，严格保证工程的质量。

2）样板建设并全面推广。技术交底是对施工组织设计、施工方案的具体化，施工作业技术交底不能只在项目管理人员之间完成，而应该落实到最基层的一线施工人员。建筑智能化工程由于涉及较多的系统，而且不同的设备类型、施工安装工艺都有一些差异，因此比较有效果的方法是实行样板建设，然后进行全面推广。如通过对智能化系统中各类容易出现问题的进行有效的规划，然后推广到整个工程中，一些过去常见的问题就可以避免，如接线箱内设备放置缺乏有规划的固定、接线方式混乱等问题就可以得到有效的解决。此外，各类接线方式类似的系统设备箱如对讲系统的楼层接线箱和BAS系统的DDC接线箱，也可以采取类似的方法来解决工程中出现的问题。样板建设对于工程规模大，重复部分多的智能化电气施工尤其适用，通过一个统一的规范样板，快速的适用于其他同类的建设中，效率以及质量将有很大的提高。

3）引入第三方工程监理。智能化建筑电气施工的工程监理指那些依法设立并具备相应资质的监理公司，受建设单位的委托，依据国家有关法律法规、技术标准、信息系统工程监理合同等，对智能化建筑电气施工项目实施监督管理。由于建筑智能化技术发展迅速，变化越来越快且更加的专业化，在建筑智能化系统工程建设中引入第三方信息系统工程监理，其主要是对建筑弱电系统规划、设计、调试和管道线槽预留及预埋等施工过程进行监理。这一方法可以弥补建设单位在专业技术、监理方式以及管理经验上的不足。

3.结束语

在经济和科学技术快速发展的21世纪，智能化建筑电气将会越来越普及，对于施工人员的要求也将越来越高，只有不断的进行学习、培训接收最新的知识，才能在实际工作中不断的提高技能，提高工程质量。对于施工方法也要不断进行改进，在智能化建筑电气施工中及时发现问题，快速解决问题，把问题的损失降到最低。本文只是对智能化建筑电气施工中存在的若干问题进行了探讨，具体的工程中问题远远不止这些，这都需要施工人员不断进行总结，积极找出应对方法。

参考文献：

[1]赵济安.对现代建筑智能化技术可持续发展的探讨[J].研究与分析，2007.

[2]陈法峰.智能建筑施工中的通病与监理措施分析[J].四川建材，2010.

[3]连宏达.对建筑智能化施工技术的探讨[J].建筑知识，2012.

作者简介：

刘欢、出生：1987.05、性别：男、民族：汉、籍贯：安徽、专业：建筑环境与设备工程、毕业学院：2009年毕业于南华大学

论文作者:刘欢

论文发表刊物:《基层建设》2015年4期

论文发表时间:2015/9/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a13bbdce0d1306d3cc7b496a.html