# 燃油加油机检定准确度的影响因素分析及研究论文_尹红丽

鼎城区质量监督检验及计量检定所 湖南常德 415000

摘要：汽车是当前城市交通的重要组成部分，经济的发展也进一步刺激了汽车工业的发展，汽车的拥有数量提升明显，而燃油则是满足汽车运行的基础。燃油加油机检定准确度，则成为当前油品贸易的重点问题，亟需改进。基于此，本文则展开对燃油加油机检定准确度展开研究，分析具体影响燃油加油机检定准确度的影响因素，再提出有效的提升准确度的相关措施，详细内容如下。

关键词：燃油加油机；检定准确度；影响因素分析

1燃油加油机检定方法分析

燃油计量工作是遵循国家相关法律法规的基础上，维护消费者的合法权益，确认燃油行业的持续发展。具体燃油加油机检定内容相对较多，包括具体铭牌标记、外观结构、自锁功能等，如无法保障燃油加油机检定准确度，则会对消费者的合法权益造成影响，甚至造成纠纷发生。故此，为研究具体检定准确度的影响因素，需先对燃油加油机检定方法展开分析，具体检定方法如下：（1）铭牌及外观。具体的检定中，选择观察法，对外观和铭牌展开检查，并与相关标准进行比对，确认是否符合标准和要求，且注意安装操作过程中发生的铭牌遮挡情况。（2）自锁功能。针对自锁功能的检查，可运用专用接口，并选用加油机专用的POS机，实现对自锁功能的检定，主要检定项目包括自锁功能的运行状况、微控制处理器等内容。（3）具体检定。对于量器需要将其置于适宜的位置，并保障量器的有效接地。实施试运行操作，完成启动、调流量、润湿量器等操作，在提取油枪，启动加油机，指示装置设置为0，调节流量为检定流量，将燃油注入量器，运用温度计展开对有枪出口温度的测定，确认温度读数稳定后停止。量器注满后，则可停止注油，对各项参数进行记录，包括示值和计价金额。待燃油的气泡和油沫消失后，记录具体示值和温度。之后，则按照规范确认燃油机是否符合相关标准。

2燃油加油机检定准确度的影响因素

燃油加油机的计量准确性直接关系到消费者的权益是否受到损失，为保障加油机的计量准确性，则需要定期实施有效的燃油加油机检定工作，但检定的准确度可受到一些因素的影响，不利于检定可靠性，现详细对具体检定准确度的影响因素展开分析。

2.1标准金属量器的滴定时间

量器是实现燃油加油机检定的基础设备，在实际的使用中，标准金属量器的滴定时间把握对检定准确性具有明显影响。如果滴定的时间过短，则会导致量器的壁残留量较大，不利于检定准确性的提升。在实际的操作中，存在部分检测人员对滴定时间控制不好，且未分析具体滴定时间造成的影响，这样检定结果的准确性就无法得到保障。

2.2检定数据处理

在实际的燃油加油机检定工作中，数据处理对检定结果具有直接影响，而且，加油机检定工作中，如果没有对燃油挥发、温度、环境等因素进行研究，且未对这些因素展开处理，则会造成检定结果误差，影响检定可靠性。由此可见，数据处理对加油机检定准确性的影响明显，如果未深入考虑数据诱发的不确度、保留的有效数字不当等，均会影响检定准确度。

2.3自动检定装置

自动检定装置，是用于完成对燃油机检定的重点设备类型，在实际的自动检定装置运用中，其可自动完成对加油机的检定，实现自动检定、补偿、液位计算、温度测定等，借助这些有效参数，可确认加油机的所处状态和计量准确性。故此，针对自动检定装置，需要保障自动检定装置的信号获取、转换和传输等环境不会出现差错，避免数据传输过程中的数据丢失造成的检定结果异常。然而，自然环境中，自动检定装置，可受到环境因素的干扰，造成数据传输的功能问题，最终导致检定准确度不达标的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4操作因素

加油机检定需要由人工辅助完成，这也就使得人为因素成为影响检定准确性的重点因素，如果检定人员技术水平相对较低，对检定的流程不够清晰，则会导致具体加油机检定中未按照规范实施，进而导致检定误差产生，最终导致检定准确性无法保障，严重影响加油机的功能性与可靠性。

3燃油加油机检定准确性的提升措施

在分析燃油加油机检定准确性的影响因素的基础上，明确具体影响原因，在展开对具体提升燃油加油机检定准确性的措施阐述，详细内容如下。

3.1标准金属量器滴定时间及检定环境的控制

针对标准金属量器具体操作中，需要按照具体滴定标准展开，确认最佳的滴定时间，减少由滴定时间把控不佳造成的定检准确性问题。另外，燃油加油机检定工作中，环境因素对检定准确性影响较为明显，例如自动检定装置容易受到环境影响。故此，需在检定过程中，展开对检定环境的控制。（1）环境温度控制，具体量器和加油机附近温度测量时，需避免环境温度发生大幅度变化，需要以＜5℃变化为最佳，如果温度变化超过10℃，则需要展开有效的保温措施，降低温度因对检定的影响。（2）实际检定温度以-25~+55℃的环境下实施。且湿度≤95%，大气压力86~106kPa。（3）适宜的环境下，检定所选择的配套设备需具备有效溯源功能，保障秒表和温度计等均经过有效的检测检验工作，确保这些检定设备的功能得到跟定。

3.2科学的数据处理

鉴于数据处理对燃油加油机检定准确性的影响巨大，故此，需要对燃油加油机检定的数据展开有效的处理工作。（1）按照加油机检定的规范，对具体检定误差展开检查，包括对示值误差、计费误差等的验算。具体的计费误差可按照如下公式展开分析：EP=|PC-PJ|上述公式中EP表示具体的计费金额误差，PC表示实际付费金额，PJ表示加油机上显示的计费金额，按照上述公式，可实现对具体的检定计费金额误差的求解，从而实现对误差处理工作。（2）为减少检定过程修约导致不确定度增加，则需要对数据处理的过程中的数据有效数字进行的控制，可选择保留3位有效数字的方式，并保障检定点重复性、示值误差等均保留2位有效数字。（3）检定结果需要经过有效的检定处理，包括具体检定结果的审核，由专业的审核人员选择计算机展开对检定结果的检定，合格后，可给予检定结果通知书，如果未经过检定，则需给出具体不合格的原因。此外，首次检定不合格时，需适当对检定展开调整，进而保障检定准确性。借助有效的数据工作，可减少检定数据误差对检定可靠性的影响，从而综合提升燃油加油机检定的可靠性，确保消费者的合法权益，保障相关企业的经济效益。

4结语

燃油加油机是机动车添加燃油的计量系统，其检定精确度，关系到公正性和人们的切身利益。但是，实际的燃油加油机工作中，容易受到外界因素的影响，造成燃油加油机检定精确度问题，不利于油品贸易结算。故此，文章展开对燃油加油机检定准确度展开分析，对具体影响燃油加油机检定准确度的影响因素展开分析，并提出相关提升检定准确度的措施，旨在综合提升燃油加油机检定准确度，维护消费者的合法权益。

参考文献：

[1]王登锐.加油机计量检定结果的影响因素及对策[J].计量与测试技术，2017，44（12）：118-120.

[2]陈清华.影响加油机检定准确度的因素探讨[J].化工管理，2016（23）：24.

[3]艾尼瓦尔•阿布都热合曼.提升燃油加油机检定准确度的措施探析[J].科技风，2016（11）：114.

[4]谢灿卫.影响加油机检定准确度的要素分析[J].企业技术开发，2016，35（09）：81-82.

论文作者:尹红丽

论文发表刊物:《基层建设》2018年第26期

论文发表时间:2018/10/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a141fa8cfdd8ba3c92db4dab.html