# 建筑电气工程施工中强电的施工与优化设计论文_于德腾

摘要：现代社会，电成为了人们生活中必不可缺少的，而且在建筑中的电力系统也是人们生活中必需的电力应用，在建筑电气工程施工中，作为重点施工环节的强电施工，占有重要的位置。文章也针对我国建筑中的电气工程施工与优化设计进行了探讨，希望能给我国在建筑行业中的工作者提供借鉴。

关键词：建筑；电气工程；强电施工；优化设计

引言

目前阶段，随着我国社会经济的快速发展，人们的生活水平也得到极大的提升，转而对于自身的居住环境以及工作条件提出了更高的要求，因此相关的建筑企业必须要不断地对自身的施工质量进行提升，才能更好地满足人们的生活以及工作需求，在激烈的市场竞争中占据有利的地位。其中电气工程的施工质量作为衡量建筑整体质量的一个重要因素，可以说其质量的优劣，将会对建筑质量造成直接的影响。因此相关的施工企业必须要做好电气工程的施工建设工作，尤其是其中的强电施工以及设计工作，进而才能为人们提供更加优质的居住以及工作环境。

1建筑电气工程施工中强电施工的特点

目前电气工程的施工有以下几个特点：（1）节能性。十三五期间我国社会市场经济不断发展，一直以来建筑行业呈现出的粗犷式发展状态也被越来越多的人诟病。资源、材料的浪费与环境污染严重影响了生态环境，因此电气节能减排也成为了建筑设计的重要原则。现代化建筑中，智能家居的应用越来越广泛，例如中央空调、声控灯、可视化门禁等，虽然使用便捷，能够给人们带来更加优质的服务，但是也会产生巨大供电需求，因此电气工程在建设时，应在不削弱其功能的基础上降低电力消耗。（2）实用性。电能在人类世界中发挥的作用越来越大，例如供暖、汽车驱动等。建筑中，电能通过变压器传输到不同区域，为了保证实用性，应该选用高质量、应用成熟的材料与施工技术。例如，很多新兴材料与实际工程项目的适配性并不高，很容易产生电气安全隐患。（3）安全性。对于建筑施工来说，电能只是一种资源，但是对于群众与施工人员来说，电能造成的伤害却是巨大的。因此，在电气工程建设时，要确保使用的安全性，尤其当前电路覆盖面积较大，甚至在各个建筑中都有穿插，施工线路应多分布在墙体内，提高设备电路的隐蔽性，做好接口防护。工程中的强电是一种电压在220V以上的电流，对于建筑工程来说，高压柜、变压器、插座等均属于强电系统；对于群众生活来说，交流电压为24V以上的设备就属于强电系统，例如冰箱、照明系统、洗衣机、冰箱等。

2建筑电气工程施工中强电的施工技术

2.1电缆敷设

在展开电缆敷设工作的时候，应该注意做好准备工作，从而有利于提升电缆敷设的综合质量。在展开准备工作的时候，首先要注意选择适合的电缆线路，保证星海以及规格与施工所需要的线路相符合，从而使电缆的使用安全得到保证。在对电缆具体应用的过程中应该首先开展实验，实验环境应该与施工现场的温度环境、潮湿度环境以及绝缘环境相符合，通过对实验结果进行分析之后，可以确定电缆的使用寿命以及敷设方式。在进行电缆施工操作的过程中，应该注意对电缆线路进行有序排列，并且对电缆作出相应的标记，从而使得工程建设工作的展开有所依据。除此之外，如果在桥架上进行电缆的敷设，敷设的电缆层应该为三层，这样一来可以保证其整体结构更加稳定。

2.2管道穿线

在管道铺设完成后，应做好管道内异物的清除工作，并且使用布料吸收管道内中的污水，待管道全部清除干净后，可在管道中均匀洒入滑石粉，用于提升管壁的润滑度，以免在穿线操作时，电线与管道内壁发生较大的摩擦，影响电线穿入速度，也可以有效避免管壁摩擦对电线的破坏影响。在管道穿线操作时，可直接反映出强电施工的质量。上述处理工作全部完成后，便可利用引线分别将电线穿入管道，电线穿入时，应根据线路颜色做好区分，确保电线配置的合理性，保障强电施工安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑电气工程施工中强电的施工优化设计建议

3.1强化施工工艺的技术管理

以预埋预留钢管暗配施工为例，在环境相对恶劣的施工条件下，例如灰尘较多、潮湿环境之下，便需要对管线进行有效的施工管理，需要高度重视电线管理以及接口的密封性处理，同时对线路进行相应的保护，管口的外表距离应当控制在50mm。如果需要应用电线管道，则应当尽可能不接触其他的设备，在施工中如果存在不可控的问题则应当做好相应的预防工作，对盒和连接管进行焊接处理，确保管口和管道相对应，确保无施工纰漏。另外，在施工期间需要高度重视孔内线管的长度，在施工后必须做好相应的管理处理，确保其在3~5mm以内。焊接位置的连接管和盒外壁的连接位置方面，焊接的角焊接长度应当维持在管外壁周长1/3左右。

3.2依据用电负荷标准，科学设计变电系统

在强电施工开始之前，要求设计人员必须要依据工程的实际情况来进行设计，充分保障设计图纸的科学性以及合理性，尤其在变电室的一些细节进行设计时，要充分保障施工图纸能够为工程施工做出科学指导的基础上进行，并且要在最大程度上降低施工事故出现的概率，从根本上来保障强电施工的安全。再有就是在对电气安装的工序进行设计时，要严格参照相应的用电负荷标准，为了保障电气设计与用电负荷保持一致，要随时对用电负荷进行有效的调整，在最大程度上避免出现超负荷的情况出现，确保用电的安全性。

3.3提高施工团队施工综合水平

伴随着建筑经济的持续发展，关于电气强电施工技术水平的要求也在随之提升，强点施工期间施工技术水平的持续性提升，工程质量等相关问题也会显得越发突出。对此，为了进一步提高强电施工技术水平，就必须做好施工人员的技术管理。工程施工质量的关键在于施工人员、技术人员的专业水平，所以这也是提升施工质量的关键。首先，需要持续提升施工人员的专业化培训水平，并针对项目中涉及到的各种新设备、技术等作为重点的培训内容，促使施工人员的整体施工技术水平提高，为强电施工技术水平的稳定提升奠定基础。其次，需要做好项目方面的审核以及相关检查，需要有意识的提升施工人员的安全责任意识以及施工质量保障意识。其次，需要做好项目检查的审核工作，并强化施工监理部门的综合水平，做好规范化的检查，落实系统流程化的施工落实。在物资成本方面则应当做好施工质量、价格等多方面的保障工作。在具体施工中，应当有意识的提升施工人员的技能培训，提高物资成本管理水平。做好施工人员的综合考核，考核内容应当涉及到施工相关理论知识、施工技术方案、施工流程、成本控制方式等，同时提高整体施工经济效益，提升施工成本的控制水平以及施工质量的保障水平。

结束语

建筑电气强电施工是提升建筑施工技术水平的关键，同时也是提高电气工程使用效益的关键。在建筑电气强电施工工程中，强化对于施工人员及部门的多方面管理工作显得非常重要，应当有意识的提升施工技术、施工人员以及设备材料等多方面的质量控制，持续提高工程管理水平的有效措施。为了更好的提高精细化管理水平，今后需要进一步的提高信息化系统的应用，优化系统本身的信息化与智能化功能，从而为建筑电气强电施工管理工作奠定基础。

参考文献

[1]陈友强.智能建筑电气施工管理和质量控制现状及改进措施[J].现代物业，2019（3）：230-231.

[2]张建兵.建筑电气工程施工中强电的施工与优化设计分析[J].建材与装饰，2019，22（25）：19-20.

[3]杨阳.建筑电气工程中的强电施工与设计策略研究[J].建材与装饰，2018（17）：83-84.

论文作者:于德腾

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a14dc53554715e9645a1021d.html