# 关于暖通空调系统节能技术相关问题的探讨论文_刘宏彪

黑龙江省建筑安装集团有限公司

摘要：发展暖通空调系统节能技术是当今发展趋势，研究空调系统的节能技术与应用显得尤为重要。本文针对暖通空调系统节能技术相关问题进行了分析与探讨。

关键词：暖通空调；节能技术；应用

1暖通空调系统现状节能存在的问题

1.1空调在设计与施工方面的问题

在空调系统的节能性能中，对空调系统的设计对其影响最为重要。但是，在世界的空调系统设计中，很多设计人员根本没有注意到空调系统节能的重要性，所以，在建筑的空调系统设计中不仅耗费了大量的资金，还耗费了大量的能源，有些系统占建筑耗能甚至超过了百分之五十，给国家的能源需求造成了严重的威胁。此外，现在的项目工程建筑，在设计、施工建筑等相关中，暖通空调的设计，安装人员也没有足够的专业技术，有些人员甚至没有掌握任何关于暖通空调的相关知识就给以聘用，还没有接受过任何相关的技能培训，缺少理论支持，仅仅是凭借着经验行事，运用通常的方案或者双方签订的方案进行空调设计、施工管理与安装，导致了在设计中如果出现一些问题不能给以及时的调整与解决，给暖通空调系统在运行过程中留下了安全隐患，最后使得系统损坏以致无法运行。

1.2 空调系统在运行管理方面的问题

目前，很多单位都将设计施工符合标准作为目标，所以，对于暖通空调系统的操作人员所具有的知识方面不予以关注，也没有对他们进行适当的培训，所以，他们中有些人员并不具备基本的理论知识，也不会的具体问题具体分析，根据建筑的环境参数对暖通空调系统的运行工况进行适当的调整。在一年内，空调系统一般处于开机的状态，无论冬夏秋冬，很明显，人们在对暖通空调系统的运行管理方面没有进行相应的调整，不仅耗费了大量的能源，还没有达到应有的效果。

1.3 人们缺乏对暖通空调系统正确的理解观念

在现今的社会中，人们对空调使用方面的观念仍然是传统的，即如果空调在高温天气能达到很冷的效果，而在低温天气则相反，那么这类空调的效果就越好。传统的理解对于现在人们所要求的舒适性完全是相违背的。实际上，这种性能的空调不仅会增加它对能源的耗费量，而且，室内外温差的巨大变化也会给人体健康带来危害，降低人们的环境适应性，损害人体免疫系统，所以，人们的传统观念也给暖通空调系统的节能造成了一定的阻碍作用。

2暖通空调系统节能的有效途径与方法

2.1精心设计暖通空调系统

暖通空调系统特别是中央空调系统是一个庞大复杂的系统，系统设计的优劣直接影响到系统的使用性能。可以说空调系统的设计对系统的节能起着重要的作用。在系统设计中对设备进行合理选配已成为空调节能的关键，合理配置中央空调系统的冷热源对节能与能源合理利用的意义非常重大。

2.2改善建筑维护结构的保温性能，减少冷热损失

对于暖通空调系统而言，通过维护结构的空调负荷占有很大比例，而维护结构的保温性能决定维护结构综合传热系数的大小，亦即决定通过维护结构的空调负荷的大小。所以在国家出台的建筑节能设计规范和标准中，首先要求的就是提高维护结构的保温隔热性能。

2.3推广应用使用可再生能源或低品位能源的空调系统

如何利用可再生能源及低品位能源已经成了该领域重要的研究课题。地源热泵空调系统就是在这种形势下发展起来的，它利用地下恒温层土壤热显著提高空调系统的COP值，使得同等制热（或制冷）量下的系统能耗大幅度下降。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4开展冷热回收利用的研究运用工作，实现能源的最大限度利用

目前许多空调系统冷热回收利用研究也在蓬勃开展，如空调系统排风的全热回收器，夏季利用冷凝热的卫生热水供应等，都是对系统冷热的回收利用，显著提高了空调系统能源利用率。

2.5强化系统的运行管理并提高系统控制水平

对暖通空调专业的操作人员进行培训，提高管理人员的专业水平和业务技能，使其具备必须的暖通空调基本理论常识，实行空调操作人员操作证制度，对没有达到考核要求的，应重新培训，考核合格后才能上岗，同时提高管理人员的素质，增强其责任心，这样管理人员才有能力根据室外参数的变化进行相应的调节，达到设计要求的节能效果。

3暖通空调节能新技术的应用

3.1变频技术

变频空调是通过变频调节器来改变压缩机供电频率，从而实现制冷功率的调节，实现了连续低速的运转，避免了压缩机的频繁启动，实现了高效节能。变频技术在现代空调中的应用越来越广泛，在日本变频空调的应用已超过80%，相关研究表明，通过对压缩机、风机以及泵上使用变频调速装置，可以达到节电30%以上。

3.2温湿度独立控制技术

空调系统中共有两部分功能：（1）对室内空气进行降温；（2）对室内进行除湿。一般除湿负荷占到空调负荷的30%～50%，这样大量的显热负荷也用低温冷媒处理，导致冷源效率低下。近年来此领域的一个重要方向就是采用温度湿度独立控制的空调方式。将室外新风除湿后送入室内，可用于消除室内产湿，并满足新鲜空气的要求，而独立的水系统使用18～20℃的冷水循环即可满足要求，通过辐射或对流型末端来消除室内显热。这一方面可以避免采用冷凝式除湿时为了调节相对湿度进行再热而导致的冷热抵消，还可以用高温冷源吸收显热，使冷源效率大幅度提高。同时这种方式还可以改善室内空气质量，因此普遍认为是未来主流空调方式。不过该项技术尚有难点，如新风的高效除湿。

3.3蓄冷技术

蓄冷技术是一种利用昼夜电力负荷差异，在夜间或电力不紧张时用制冷机组制冰，使水的潜热以冰的形式存贮起来，在白天电力紧张时，进行融冰释放冷量，从而达到削峰填谷的目的。虽然整个制冷过程并不能节能，但是在一定程度上可以有效缓解用电高峰时期电力紧张的状况，在地区电力价格为阶梯电价时，可以节约用电费用。

3.4数字化管理节能控制技术

运行管理对于暖通空调具有重要的作用，系统的运行节能控制可以弥补能源设计或管理模式存在的缺陷，通过对设备的运行控制，可以促进能源精确合理的消耗。最理想的状态是通过数字化自动控制系统实现节能控制。自动控制系统主要的功能是进行监测、管理和测量建筑物内的各种设备以保证设备可靠安全运行，节省人力和能源。因此，实现建筑智能化，加强空调的自控系统管理，对空调节能有着重要的作用。

3.5热泵技术

热泵是把处于低温位的热量输送至高温位的设备，其工作原理与制冷原理相同，与普通制冷空调系统相比较，增加了1个四通换向阀。如果说电加热产生的热能为1，那么热泵可以产生的热能为3～4，由此可以看出热泵是非常节能且环保的产热方式。由于煤电的转化效率约为30%，这就意味着，热泵的效率系数COP大于3，才具有真正的节能价值。热泵技术是一项成熟技术，其真正难点在于提高效率系数COP大于3。即使这样，热泵技术在许多场合应用都能起到节能作用，如：有电无集中供暖的地区；对燃煤限制的地区等。另外，随着近年来国外技术的发展，热泵技术的效率系数已逐渐突破3，例如：日本推出的以二氧化碳为工质的热泵型热水器，其效率系数超过3接近4；研制的空调系统在冬季供热时其效率系数已接近4。

结束语

当前建筑节能的重点就是暖通空调系统的节能，建筑系统节能的基础是对节能技术的优化控制进行深入的研究，加快开发、应用新技术的速度，提高建筑的舒适度，从而降低能源消耗。

参考文献：

[1]刘欣.刍议暖通空调系统优化控制与能量管理的现状及发展趋势[J].建材与装饰，2014（06）.

论文作者:刘宏彪

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1644ae30f2ee2aac1377181.html