# 关于建筑机电工程施工技术及质量控制的研究论文_唐嗣咏

深圳时代装饰股份有限公司 518042

摘要：建筑机电工程的应用领域较广、规模较大且自动化程度较高，因此需要将建筑机电工程施工技术作为企业建设的重点工程。介绍了建筑机电工程建筑机电工程施工技术，分析了建筑机电工程施工存在的问题，并介绍了建筑机电工程质量控制有效措施。

关键词：建筑机电工程；施工技术；质量控制

引言：随着我国科学技术成果的不断应用与发展，我国的建筑施工项目逐渐增多，特别是超高层及超大型工程的不断涌现，给建筑机电工程的施工技术提出了更高的要求。机电工程施工技术作为建筑工程中的核心技术之一，在整个建筑工程中的作用十分重要，做好建筑工程的机电施工技术管理已经成为建筑施工管理当中的重要环节，建筑机电施工技术包含的内容十分复杂，需要统筹兼顾，不仅要保证建筑机电工程的施工质量，还要确保施工的技术应用是否安全合理。

一、建筑机电工程施工技术

1.1配电箱的施工技术

在开展建筑项目机电工程的施工之前，一定要进行配电箱施工安装准备工作，相关技术人员必须认真查看配电箱箱盒坐标和标高，使用钢筋套圈焊接配电箱箱盒，让配电箱箱盒固定好在适当的位置上。配电箱箱盒内一定要留有相关的支撑物，以便避免配电箱箱盒出现位置的偏移。配电箱箱盒和配电箱配管一定要开展相关的预埋、预留和标高处理。应该按照相关的规范，做好配电箱管线内外壁的防腐与防锈处理。应该将管口的毛刺清洁干净，在配电箱入盒处进行护口处理，确保弯曲半径的满足相关的规范标准。在进行预埋工作时需要根据实际的墙体进行保护工作，采用的材料标准是硬质、半硬质阻燃材料。在配电箱安装好后，需要检查线路，保持配电箱导线良好工作，对配电箱导线做绝缘电阻测量，最后进行配电箱试送电运行。

1.2母线的安装施工技术

当插接母线运到施工现场后，首先，要将其放置在室内通风干燥的环境，防止母线受潮损坏，并对密集型插接母线进行绝缘检查；其次，母线安装前必须敦促土建施工人员完成母线所经过信道的一切湿作业，以免以后成品受到损坏；最后，母线正确连接后，它与开关设备连接中不能有任何的额外应力，且各连接部位均应密封好以免漏电。

1.3管线预埋、管道焊接

在土建施工时，施工人员需要做好预留与预埋工作，主要是对管线进行埋设，比如楼板、给排水管道等。施工人员还要做好墙面孔洞的预埋工作，这些孔洞可以保证电气管线从墙体中通过。另外，安装人员还要对防雷接地管线进行焊接，这可以保证建筑使用的安全性。在连接线路时，一般采用的是镀锌电线管丝扣，这种构件可以使线路与线盒很好的连接在一起。在对电线管进行预埋时，有时会在楼板上留下墨迹，这起到了标识的作用，可以避免在打孔的过程中，对管线造成损坏。

1.4弱电系统安装施工技术

现代建筑中都设置了多个弱电功能系统，比如报警系统、监控系统、电视电话系统、内部通信系统、停车管理系统等。各弱电系统的安装工作主要包括：设备在安装前的检查，设备的就位，连通线路接线，软件的输入与测试，系统调试等内容。弱电系统通常都包含中央主机，中央主机应在主机房的土建和装饰工程完成后进行安装。弱电各系统施工通常工期相对较短，且电气设备昂贵，所以管线的铺设在前期完成，其它设备的安装均应在后期进行。

二、建筑机电工程施工存在的问题

建筑机电工程涉及面很广，影响因素也很多，因此机电工程施工过程中容易出现各种问题，下面简要简述机电工程施工中出现的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1地漏安装不符合标准

排水系统的安装过程通常需要安装机电设备，过去往往存在机电项目不严格按照标准进行安装的情况，这些极易造成电位连接出现错误；此外，有的工程因为地漏水封的深度明显不足，造成有害气体向外泄露。与此同时，由于建筑散热器的支管发生渗漏、暗配管发生堵塞、配电的箱配线的安装不符合要求等现象，致使建筑的电气不通、跳闸等情况产生。

2.2机电设备安装不规范

在具体的机电施工过程中，机电设备的安装是其中的重要内容，但是实际的安装过程中经常会存在安装不规范的状况，比如局部漏做或接线错误等问题。很多时候地漏的水封深度不足会直接导致有害气体任意排出，严重影响人们的身心健康，但这类情况只需稍加留意就完全可以避免。再比如，户内配电箱安装及配线，由于工人的操作不当或疏忽大意，导致电气配管堵塞，线路敷设凌乱，接线错误，回路混乱等情况，严重时可能会造成触电伤人事故。对于各配电点位的进线保护管管口的位置处理一定要科学合理，如果处理得不规范，就会发生电线漏电或短路事故，进而发生设备损坏或人身伤亡事故，造成不必要损失，这些都将会直接影响到建筑机电施工的顺利开展。

三、加强建筑机电工程质量控制有效措施

在如今建筑市场如火如荼的形势下，竞争激烈是可想而知的。而建筑企业要想在竞争中立于不败之地，建筑施工的质量是根本的保证。因此，质量管理是机电安装工程中的重中之重，下面讲述加强建筑机电工程质量控制的有效措施。

3.1施工材料的管理

在机电安装工程过程中也是一样，只有材料质量过关，才能保证机电安装的质量。现在市场上以次充好，以假乱真的现象比比皆是，这就要求在采购材料时，要认真负责，货比三家，严把材料的质量关。并且，要求施工单位在相应的材料到货后要及时组织专业的人员去进行检验，以确保材料的合格。对于有缺陷的材料和与设计要求不符的材料一律清退，要从源头上保证安装质量。

3.2掌握施工方法

在施工过程中，要严格推行规范化操作程序，编制符合规范、工艺标准、可操作的质量控制程序。图纸设计是施工操作的具体依据，图纸设计必须科学、合理、全面，如果发现设计图纸中有任何问题，要及时呈报，不得私自改动，在呈交上级审核或经过专家组结合现场审核并确认后方可进行更改。根据机电工程的施工要求，在具体施工中采用先进施工技术，因地制宜地采用适合施工现场的施工技术，可以降低工程的施工成本，加快施工进度。

3.3提高施工人员素质和技术水平

好的工程质量是由高素质高水平的施工人员完成的，而保证施工质量最直接、最真实、最具体的方法就是提高施工人员的素质和技术水平。施工前对施工队伍及操作人员进行考核和评估，调整好技工和普工的比例，对于技工要持证上岗。机电工程的施工对操作人员的要求比较高，术业有专攻，一定要提高劳动者的整体素质，持证上岗，责任到人，做到机电工程施工活动有条不紊的进行。另外，机电工程的施工过程比较复杂，必须加强对施工队伍和管理人员的培训，提高他们的综合素质和技术水平；严格监督管理，减少质量隐患，确保整体质量。

四、结束语

建筑机电工程在建筑施工中发挥着越来越重要的作用，并对整个建筑工程质量具有重要意义。要求施工单位在实际施工过程中，不断学习和掌握建筑机电安装施工基础知识和技术，才能对机电安装施工质量进行有效的管理和控制，使建筑机电安装施工管理水平得到全面提升，机电安装施工质量得到有效提高。

参考文献：

[1]柳锋.建筑机电工程施工技术及质量控制研究[J].城市建设理论研究（电子版），2017（09）：195；

[2]张志国.如何加强建筑机电工程的施工技术及质量控制探讨[J].四川水泥，2017（7）：205-205；

[3]陈志远.建筑机电工程施工质量控制管理探讨[J].低碳世界，2017（35）：212-213。

论文作者:唐嗣咏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a178ee93997515937732290c.html