# 城市拆迁建筑垃圾再利用的研究论文_西光智

临朐县房屋征收补偿服务中心 山东潍坊 262600

摘要：现阶段，随着我国经济在快速发展，我国的城市建设在不断加快，城市扩容导致老旧小区、棚户区、城乡接合部的原有房屋拆迁量大增，城市建筑垃圾迅速增长，妥善处理以及循环利用城市拆迁产生的建筑垃圾的意义显得更为重要。作为城市资源再利用，各级政府应重视城市拆迁产生的建筑垃圾再次循环利用，并且运用全新的技术手段来体现再次利用拆迁建筑垃圾的综合效益。因此目前对于城市拆迁建筑垃圾来讲，各地需要做到妥善利用以及回收拆迁建筑垃圾，确保遵照循环利用城市垃圾的思路，在此基础上获得良好的城市综合生态效益。

关键词：城市拆迁；建筑垃圾；再利用

引言

我国经过改革开放的洗礼，建筑事业蒸蒸日上，但由于在建筑技术水平的发展上还未跟上脚步，建筑行业中的垃圾处理方式对可持续性发展起到阻碍的作用。建筑工程一直都具有高风险、高投入以及高污染的建设过程。在建设过程中，由于建筑材料种类繁多，从而导致一些材料会剩余，演变成建筑垃圾，而处理建筑垃圾的方式一般会选择堆放填埋等方式。因为资源重复利用的成本较高，一些建筑企业不会选择统一的处理，这就导致资源的浪费，更有建筑材料不容易降解，从而污染土地。为了提高建筑资源的利用率，帮助我国建筑行业健康发展，现阶段，我们进行分析建筑垃圾资源如何提高利用率，从而解决可持续发展的战略。

1建筑垃圾介绍

1）建筑垃圾的概念。建筑垃圾就是建筑物在建造、拆除或修建过程中所产生的废弃物。其所含成分复杂，但基本组成大致相同，都是由砂土、混凝土等组成。2）建筑垃圾的危害。建筑垃圾在城市垃圾中占比很大，一旦处理不当，就会对城市环境、自然生态环境等诸多方面产生严重危害。在具体的存放及处理过程中，由于设备条件不足，不科学处理等原因，建筑垃圾很容易造成空气污染、水资源污染等危害，同时还可能产生占用城市空间、导致安全隐患等城市问题。3）建筑垃圾的现状。目前，随着中国21世纪以来的快速发展，每年中国城市在建造过程中所产生的建筑垃圾已经超过了24亿t，在城市垃圾中的占比高达40%，建筑垃圾在数量、种类、甚至危害性上相较过去都有了明显的提升。然而受传统观念的影响，建筑垃圾的存在还没有引起人们足够的重视，现在的建筑垃圾处理方式还很不完善。目前处理的方式大概有两种：一种是对建筑垃圾简单地分类回收，另一种是把建筑垃圾搬送到郊区或者农村，然后直接露天放置或者简单地填埋处理。这些不正规的处理方法污染并占用了大面积的土地，还浪费掉建筑垃圾中的可利用部分。

2处理城市拆迁建筑垃圾的具体措施

2.1确保在根源上妥善控制拆迁建筑垃圾

近些年来，某些城市地区之所以出现了拆迁建筑垃圾迅速蔓延的趋向，其中根源就在于欠缺必要的建筑垃圾监管。因此为了切实避免现有的垃圾蔓延状态，那么关键举措主要体现在源头监管。作为相应的城市生态监管部门来讲，应当做到更多关注堆放建筑垃圾的不良现象，进而运用科学性较强的垃圾处理手段来进行有效的处理。唯有如此，城市拆迁垃圾泛滥的现状才能得以根治，避免表现为城市垃圾迅速蔓延的状态。具体在处理与控制城市拆迁垃圾的实践中，相关部门针对目前推行的城市拆迁工程以及其他工程都要切实做到强化管控，尤其需要推行源头监管的举措。关于城市拆迁垃圾的监管领域应当逐步健全现有的相关立法，确保运用法规监管的途径与措施来增大现阶段的城市污染管控力度，进而保证达到资源循环利用的最佳效果。与此同时，作为负责城市拆迁的城市建筑部门也要认识到，拆迁建筑垃圾并非必须被废弃，而是可以投入再次利用的环节中。按照循环利用城市拆迁垃圾的基本思路，首先需要做到科学划分现有的城市拆迁垃圾类别，然后将各类城市拆迁垃圾分别归入相应的再利用回收体系内。城市各地对于现有的再利用垃圾技术设备都要做到全面进行优化，通过引进新型设备的方式来保证达到较好的城市生态优化效果，避免城市拆迁垃圾反复污染城市环境。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2协同外加剂制备高性能再生混凝土

由于再生粗骨料中微小裂缝和旧水泥浆的大量存在，由此得到的再生混凝土的孔隙率会随着其取代率的增加而越来越大。通过在再生混凝土中加入粉煤灰来研究其对混凝土孔结构的影响情况，结果表明一定掺量的粉煤灰能够显著降低再生混凝土的孔隙率。随之而来对再生混凝土其他性能的影响还需进一步研究。将建筑垃圾磨细砖粉与矿粉、粉煤灰和激发剂复合形成建筑垃圾复合粉体材料（以下简称CWCPM），通过实验对掺CWCPM的小型混凝土进行了一系列研究。结果表明：小型预制混凝土构件中CWCPM的含量对其坍落度影响不大，对抗压强度影响较大，对抗弯拉强度影响最大；加入30%的CWCPM后，混凝土的孔结构得到细化，孔分布更加合理化，内部和界面结构进一步致密化，C30混凝土的抗冻性得到提高；加入的CWCPM还有效的改善了混凝土的收缩性能，且随着其掺量的增加干缩系数呈现出先减小后增大的趋势。CWCPM各组成部分取材容易，来源广泛，将其替代部分水泥用于小型混凝土预制构件中可节约水泥、降低能耗和保护生态环境，拥有很广的应用市场。

2.3再生集料资源化效益

将破碎后的再生骨材与水泥、助剂、水成比例进行计量、搅拌，可用于生产再生瓷砖、块、墙板和瓷砖等材料；将固化系材料配合在粗细集料中。可以应用于道路路面的基层；废弃砖是烧结粘土类材料，粉碎后形成粉体材料，呈现活性火山灰以及混凝土的材料；利用道路混凝土加工的再生骨材来生产再生混合物，可用于建筑垃圾的再利用与资源的回收。

2.5回填与园林绿化

现场回填或园林绿化是一种既简单又实用的建筑垃圾处理方法。该方法利用建筑垃圾中的建筑渣土部分，经过分类与安全鉴定，确定未掺杂重金属等物质后，将建筑渣土用于回填、堆造假山等途径。经环保专家分析，利用这种处理方法回收的建筑垃圾，不会对环境造成污染破坏。

2.6强化监管城市拆迁建筑垃圾

城市拆迁建筑垃圾必须能够纳入现有的城市生态监管体系，反之如果欠缺必要的城市垃圾监管，则会出现泛滥的城市垃圾堆放现象。因此依照绿色化的城市拆迁垃圾处理模式，城市各地对于再利用城市垃圾的举措需要做到将其贯穿于整个城市垃圾处理过程。唯有如此，城市垃圾处理才能体现最佳的综合效益，其中包含了城市生态效益以及经济效益。

结语

建筑垃圾的大量产生也代表其中资源利用率会更高，在资源相对匮乏的今天，在竞争激励的潮流中，走可持续发展的道路才是正确的选择，低碳环保、绿色生活的概念已经深入人心，这是时代发展的选择，也是为了我们赖以生存的环境的选择。我国国土面积广阔，在建筑垃圾资源利用中存在因地制宜的问题，为了健康稳定的发展，需要在基础教育中加大力度，让人们从思想进行转变，重视建筑垃圾治理的问题，才能更好的让建筑行业健康发展。

参考文献：

[1]陶长洁，袁佩玲，闫晶等.建筑垃圾处理现状及资源化利用效益分析[J].绿色科技，2019（8）：105~106.

[2]江媛云，余建杰，周小娟等.建筑垃圾处理及再生骨料利用现状分析[J].水利规划与设计，2019（4）：122~125.

[3]王庆良.建筑垃圾的筛分处理与其在市政道路中的再利用研究[J].住宅与房地产，2019（6）：34.

[4]徐正光.浅析建筑垃圾的回收再利用[J].居舍，2018（33）：179.

[5]叶胜兰.我国建筑垃圾综合利用的现状及发展趋势[J].绿色科技，2018（18）：124~127.

论文作者:西光智

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a180bc8b4db846b75be9148c.html