# 分析研究石油井下修井作业管理方法及修井技术措施论文_马满红

摘要：随着科技的不断进步，工业生产和人们的生活中对能源的依赖程度越来越高。能源促进了社会进一步发展，对社会发展做出突出贡献。所以，石油开采工作逐渐得到人们的重视。石油井下作业环境十分复杂，整个施工作业过程受诸多因素的影响，作业人员需要根据井下作业的实际情况，定期对井下作业环境进行管理与整合，并将修井工作全面落实到位，为石油井下作业的顺利开展提供便利条件。

关键词：石油井下作业;修井作业管理;修井技术

石油企业开展井下修井作业管理工作，需要从修井前准备阶段入手，将人员管理、设备管理、材料管理全面落实到位，避免人员、设备、材料等因素对后期修井作业带来负面影响;实施井下修井作业前需要深入实地的对作业现场进行考察，了解井下作业情况，根据井下修井工作的具体情况，科学制定井下修井作业方案;落实井控设备的选择工作，保证井控设备的应用性能，将井控管理工作全面落实到位。

1 石油井下修井作业存在的问题

1.1 修井技术水平有待于提升

井下修井作业非常危险，而且修井人员面临着非常艰苦的环境。然而，井下修井作业在油田的各项工作中都发挥关键作用，修井工作的技术含量也非常高。因此，井下修井工作人员应不断提高岗位技能，学习理论知识，与实际操作相互结合。由于工作环境较为艰苦，常常不能长时间坚持自己的工作岗位，离职情况非常严重。井下修井结合维修的范围，可以分成区块维修。结合修井工作的环节，在每个环节的工作中都存在安全隐患，修井环境比较恶劣，修井人员有时候不能科学的操作，修井工作对人员的技术水平也是一项挑战。

1.2 修井时间不够固定

井下修井作业是一项非常特殊的工作，修井的位置一般不固定。井下修井作业常常受到外界因素的影响，因此修井时间的长短也不固定。修井作业的质量和效率很难去衡量，并且在修井中常常存在安全问题。要想及时完成修井工作，修井人员应完善质量评估工作，及时发现修井工作中的漏洞。

2井下修井作业现场的管理方法

针对井下修井作业施工现场的实际情况，加强对施工现场的管理是非常必要的。对施工现场的人员、设备进行优化管理，制定修井作业施工现场的安全操作规程，加强对设备的维护保养，避免出现安全隐患问题，才能保证修井作业施工现场的安全。建立完善的安全管理规章制度，通过安全教育培训，提高修井作业全员的安全意识。加强对修井作业施工现场的监管，安全监督管理人员深入到作业施工现场，及时发现存在的安全隐患问题，督促岗位员工立即进行整改，防止出现严重的违规现象，给修井作业带来巨大的损失。对修井作业的施工程序进行优化，每个施工环节都渗透安全操作的规程，避免发生人为的安全事故，并保证修井作业设备处于正常运行的状态。分析井筒的数据资料，及时遏制不安全因素，避免发生安全事故，才能保证修井作业施工现场的安全。同时加强对施工现场的环保管理，对各种废弃物进行回收利用，防止洗井等过程中大量的污水外排，引起井场的环境污染。

3石油井下修井技术应用措施

3.1 完善修井作业中的打捞工具

在修井环节中，为了提升修井技术能力，应该改进修井工具。在修井作业前，严格把控入井工具质量。在进行大套管内打捞处理环节中，应在打捞钻具中加扶正器，使工具与落物结合在一起，从而确保落物可以与工具紧密结合，实现打捞。在打捞环节中，结合震击器，从而确保打捞工作的一体化。然而，在具体的打捞环节中，应该结合实际情况，合理地选择打捞工具，提升打捞的效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2套管的修复技术

在油田施工作业过程引发套管损坏的原因有很多，例如固井施工质量、地层压力变化等，导致套管出现错断、扭曲、漏失等问题。油井大修作业过程，首先需要作业人员了解套管的损坏类型，针对不同损坏情况，选用与之相对应的修护技术。例如套管缩颈问题，因套管直径缩小，无法正常运用下井工具实施下井作业，致使油井停产，此时需要运用膨胀管等修护设备，对套管的缩颈位置进行处理，使套管能够在膨胀管等工具的作用下恢复正常，油田生产作业顺利开展;套管破裂问题，因石砂进入井筒内，堵塞井筒储层，使油井无法正常作业，此时需要重新下管柱，并实施固井作业等相关程序，有效改善套管损坏情况，使套管能够尽快恢复正常，维持油井作业的顺利进行。

3.3内侧钻技术

老油田开发后期，为提升剩余尤其的开采效率，会对老油田套管进行内侧钻处理，将井下的剩余油开采出来，以此提升单井产量，降低钻井作业成本。作业人员对套管实施内侧钻施工时，需要利用小钻杆，使钻头能够在小钻杆的作用下，在套管上方开一个窗，在套管上形成一个小井眼，然后对套管实施下套管处理，实施固井作业，继而形成一个新的井筒。老油田进行二度开发技术主要被运用到，油井下部报废、油层状况不佳、无法正常开采等情况。

3.4 提升修井机的性能

为了完善修井技术，要对修井机的性能进行改进。借助变频驱动的方式，简化其结构，提升变频驱动的效率，降低驱动成本。在石油井下修井工作中，应该充分应用修井设备，才能更好的消除安全隐患。

3.5 优化安全技术

安全是确保整个修井环节的重要因素，因此，在修井作业中，应该完善技术安全工作，对整个修井工作进行全面监测，确保每个环节都具有安全性。针对修井工作中的潜在安全问题，要合理的处理，对安全隐患进行排查。不断的提升修井人员的安全意识，对修井人员进行安全教育，才能提升修井工作的效率。针对已经存在的安全问题，应该强化监督工作，有效的完成整个修井任务。

3.6 大数据共享

目前我国已进入大数据时代，在石油井下修井工作中，应该采用大数据共享，对施工井的修井信息和数据进行收集，遇到复杂问题，可以借助大数据对比，对数据进行全面的分析。设计最佳的作业方案，在修井作业中按照方案执行。

4结束语

综上所述，石油井下修井作业是石油生产过程的重要任务，该任务直接关系到石油生产活动是否能够顺利开展。因井下作业环境复杂多样，相关管理人员需要从前期准备、现场勘查、后期施工等阶段分别着手，全面落实井下修井作业管理工作，并根据石油井下作业的实际情况，针对具体问题进行具体分析，正确选用修护技术，保证井下作业环境的安全性，使石油开采工作能够有序进行。，

参考文献：

[1]廷亮.石油井下修井作业管理方法及修井技術优化[J].化工设计通讯，2017，43（11）.

[2]毛振东.石油井下修井作业管理方法及修井技术优化分析[J].化工管理，2018（3）：113-113.

[3]崔荣军，孙忠利，孙俊胜，等.井下修井作业与现场管理的优化[J].石化技术，2017，24（5）：199-199.

[4]卢茜，郑海陵，陈龙.简述石油井下修井作业管理及修井技术优化[J].化工管理，2018（20）：148-149.

[5]谭春生.石油井下修井作业管理方法及修井技术优化分析[J].石化技术，2016，23（04）：158+173.

论文作者:马满红

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a18b3905ed59b02d889fc6c8.html