# 浅谈水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术论文_周卫昌

响水县水利建筑工程处 江苏响水 224600

摘要：随着我国社会市场经济的不断快速发展，我国各项基础设施的建设工作也呈现出一片繁荣，水利工程作为我国一项利国利民的工程，对于我国经济的可持续发展，提高人民群众的收入水平，具有尤为重要的意义。在水利工程农田灌溉沟渠中，防渗渠道衬砌施工是非常重要的一部分，为了保障灌溉的顺利，为土壤增添水分，增加农作物成活的几率，需要以农田灌溉的要求为基准，切实做好农田灌溉防渗渠道衬砌施工，提升衬砌施工技术的水平。基于此，本文主要对水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术进行了探讨和分析，旨在为渠道的实际建设提供参考和帮助。

关键词：水利工程；农田灌溉；防渗渠道；衬砌施工技术

引言

近年来，随着我国社会经济的持续、快速增长，我国水利工程建设得到了一定的发展。作为我国水利工程中一项基本设施，农田灌溉防渗渠道在我国农业建设过程中发挥着重要的作用。在现代化农业建设进程不断加快的影响下，农田灌溉所需要的水量在逐渐的增多，水资源浪费现象也十分严重，为了缓解我国水资源紧张的局面，提升水资源的利用率，必须应用有效的节水方法来提升农田灌溉水平，增加对防渗渠道衬砌施工技术的研究。

1 渠道渗漏的危害

从目前的具体分析来看，我国的农田灌溉渠道存在着比较普遍的渗漏情况，这种情况对于农业发展来讲有两方面的危害：首先是农业水资源利用浪费情况增加，不利于节水农业的发展。从目前的分析来看，我国的水资源利用危机在进一步的加剧，所以在农业发展中要尽可能的做到水资源利用的节约。渠道渗漏会造成严重的水资源浪费，这会加剧农业用水的困难。其次是增加了农业生产的投入。从目前的农业用水计费来看，一般是按时间或者是水量进行计算的，无论是那种计算方式，渗漏所浪费的水资源，其都需要灌溉农户来承担费用，所以农业生产的实际效益会出现下降。

2 衬砌防渗的原理

砌衬是目前农田防渗渠道施工的主要方式，此种方式之所以能够起到较好的效果，其原理有两个：第一是砌衬结构基本都是用混凝土做材料的，而混凝土凝结后其比表面会形成一层致密的防水膜，由于膜的阻碍作用会减少水分的下渗，所以防渗效果得以实现。第二是混凝土结构的表面光滑度较强，流水在这样的环境中摩擦小，流速快，产生的下渗比较少，所以其也能达到防渗的效果。简言之，衬砌的防渗效果发挥利用了自身结构的物理特性。

3 农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术概念及优势

在农田灌溉中，为了防止在渠道输水时发生渗漏情况，就需要应用防渗渠道衬砌施工技术，目前，防渗渠道衬砌施工技术已经在农田灌溉中得到了广泛的应用。在农田灌溉时应用防渗渠道衬砌施工技术，可以使渠道始终保持良好的输水，大大提升水资源的利用率，减少渠道中的水资源浪费情况，在实现农田灌溉基本要求的同时，增加水利工程的施工效益。

防渗渠道衬砌施工技术有很多的优点，其主要优势如下。其一，应用防渗渠道衬砌施工技术，可以确保防渗渠道施工中设置地下水位时的科学性与合理性，能够从侧面对土壤盐碱化的问题起到很好的缓解作用。其二，应用防渗渠道衬砌施工技术，可以确保在防渗渠道使用的过程中，具备较好的水流速度，可以在很大程度上提升渠道输水的能力，并且，还能够增加农田灌溉防渗渠道的使用时长。其三，能够大幅度降低农田灌溉渠道建设中所使用的面积，有利于后期的渠道维护，节约维护成本。

4 水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术探析

在水利工程农田灌溉系统当中，防渗渠道的利用能够有效的解决水资源浪费问题并实现农业生产投入的控制，这对于现代化农业的紧急效益实效有着重要的帮助。为了更好的发展防渗渠道，对防渗渠道衬砌施工技术进行分析和探讨十分的必要。

4.1 地基的处理

在农田灌溉防渗渠道施工中，对地基的处理是最基础的部分，地基的处理情况直接影响到渠道的正常运行。在施工之前，相关工作人员应当对施工图纸进行深入的研究，做好工程的放样处理，操作方法要以图纸为准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在放线工作做好之后，就可以开始土方挖掘施工，在进行土方挖掘施工时，尽可能提前进行，这样能够让地基当中的水分自然风干，减少地基中的水分，提升地基的整体强度。同时，在冬天到来时，能够减少温差导致地基胀裂的情况出现。

4.2 模板制作与安装

在防渗渠道衬砌施工中必须要应用到模板，因为其不仅能够支撑成型，还能够起到加固的作用，对渠道的质量影响也是非常大的。在施工之前，要以施工图纸的要求为准，同时对现场的实际情况进行综合分析，最终选择出最适合工程的模板。所处位置比较关键的模板需要根据图纸进行测量放样，保障施工的整体质量。在进行模板安装时，必须要确保模板的安装严密并且准确，要确保在浇筑混凝土时没有漏浆的情况出现，保障模板的表面平整光滑，不出现大的变形。如果是现浇的混凝土模板，需要合理控制模板安装的净距，控制渠道纵向所呈现的偏差，这个偏差值应该在 10mm 以内，宽度方向的偏差应该在 30mm 以内。

4.3 混凝土材料质量要求

在农田灌溉防渗渠道衬砌施工中，对混凝土材料的质量控制是非常重要的步骤，一般情况下，主要控制的是水的质量、水泥的质量以及骨料的质量。

其一，对水的质量控制。选择混凝土材料时一定要格外注重，用在混凝土当中的水一般都是饮用水，或者也经常会使用到地表地下水，但是，如果是完全没有处理过的工业废水就完全不可以使用，另外，未经处理的生活污水也不能够使用。

其二，对水泥质量的控制。在进行混凝土配制时，水泥是一个十分重要的基本原料，所占比例是非常大的，因此，必须要对水泥原料的质量进行有效的控制。就目前而言，我国大部分工程中在进行混凝土配制时，所使用的水泥都是硅酸盐水泥，在进行材料选择时，一定要注意水泥的强度等级和水泥的性能，选择与工程实际需求相符的水泥材料，还要用科学的方法对水泥用量进行一个大概的估算，防止出现材料浪费的现象。

其三，对骨料质量的控制。在骨料工程中，首先要进行骨料料场的选择，尽量选择场地开阔的料场，且料厂的高层要适中，具备较大的储备量，能够与混凝土对物料的各种要求相一致。然后就需要控制骨料的质量，如果是粗骨料，那么应该低于钢筋净距的三分之二、低于构建断面最短边长的四分之一、低于素混凝土板厚度的一半。如果混凝土的结构是属于筋较少或者是完全无筋的，就需要选择粒径稍微大一些的粗骨料，并且通过实验来决定选择何种级配。如果是细骨料，应当是质地比较坚硬、表面比较清洁而且具有比较好的级配，如果是人工砂，细度模数应不高于2.8，不低于 2.4，天然砂就应不高于 3.0，不低于 2.2。

4.4 混凝土拌和以及混凝土运输

在混凝土拌和时，需要对原材料进行详细的检验，同时核对好原料的数量与种类，根据科学的顺序逐一的投放到设备中，然后对其进行充分的搅拌，确保混凝土搅拌的均匀，不可以太过用力的搅拌或者是搅拌力度不足，以免混凝土材料的性能无法得到有效发挥，另外，在制备时，还要控制好周围环境的温度。

在混凝土运输时，要选择专用的运输设备，在运输到施工现场时，才可以进行浇筑施工。混凝土的原料是非常容易凝固的，如果运输时间比较长，还容易有原料分层、原料离析的情况出现，导致原料没有办法正常使用，因此，运输过程中要合理控制运输的时长和运输的距离，尽量与预制场地相近。

4.5 混凝土浇筑

混凝土浇筑是一个十分重要的施工步骤，主要分为浇筑准备工作、入仓铺料、平仓与振捣以及养护这四个环节。

其一，浇筑准备工作。浇筑准备工作主要就是针对灌溉渠道防渗工程的实际情况，进行浇筑准备。如果是新建的渠道，就需要在施工之前做好基层清理工作，并且确保基层平整、光滑；如果是老旧工程，就需要处理以前的工程，铲掉原来水泥施工基层。

其二，入仓铺料。在进行混凝土浇筑之前，如果渠床有干燥起土的情况出现，就需要撒一些水进行湿润，防止砼板有细裂纹出现。一般情况下，衬砌渠道施工中的混凝土浇筑，都是应用伸缩缝分块浇筑的形式，一般来说，浇筑顺序是先将渠底进行浇筑，然后浇筑渠坡，最后再浇筑压顶。

其三，平仓与振捣。在混凝土材料被卸到仓内时，就需要及时的进行平仓振捣作业，不能进行堆积，要采用人工平仓的方式，刮杠刮平。如果仓例有粗骨料堆叠的情况，就需要将其均匀的分散到砂浆比较多的位置，切记不可以直接将水泥砂浆覆盖在上面，防止出现蜂窝。在进行倾斜面的混凝土浇筑的过程中，顺序应当是由低至高的，然后进行收面施工。

其四，养护。混凝土施工中开裂的现象是时常会出现，因此，在施工完毕后，必须要重视养护工作，养护工作应当是在施工完成后 12h 内进行，一般来说，需要进行表面洒水作业，从而保持表面的湿度，如果温度过低要停止洒水，洒水完毕后要用合适的材料进行覆盖，确保养护工作的有效性。

5 结束语

总之，农田水利建设对于农业的发展来讲有重要的意义，灌溉渠道作为水利建设的重要内容，在现代化农业改造中得到了明显的加强。通过上面本文对水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术进行了深入的研究分析，可见防渗渠道衬砌施工技术在水利工程农田灌溉中具有重要的作用，因此，在防渗渠道衬砌施工中，必须要根据工程的实际要求，按照设计图纸来进行衬砌施工，确保工程的整体质量，提升农田灌溉的水平，节约施工成本，提升水资源利用率。

参考文献：

[1]孙建国.农田水利中渠道防渗技术的应用探讨[J].环球人文地理，2015（24）.

[2]曹朝阳，刘福鼎.浅谈农田水利工程中防渗渠道及衬砌的设计施工[J].农业与技术，2015（16）.

[3]苗丽华.农业灌溉渠道的防渗技术与施工探究[J].建筑工程技术与设计，2016（02）.

[4]史文龙.农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术[J].装饰装修天地，2017（20）.

论文作者:周卫昌

论文发表刊物:《防护工程》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a18d6a7fe6f0c1687cff6447.html