# 市政道路沥青路面施工技术分析论文_高保军

摘要：随着我国经济社会的发展，人民生活水品的日益提高，对生活中的建筑质量也会更高，即生活中的住房、公共建筑、市政道路等，其中就包括市政沥青道路，铺设沥青公路的工程量大、投资高，因此在铺设过程中要注重其质量。本文旨在探析市政道路沥青路面的施工技术，以此来提高资源的利用率，为铺设沥青道路提出更优化的建议。

关键词：：市政道路；沥青路面；施工技术

引言：

如今，我国城市化发展道路进程越来越快，市政道路工程量也有所增加，为了确保市政道路的正常铺设，在这过程中，我们需要确定好市政道路沥青路面的施工阶段，认识到市政道路沥青路面存在的问题，并对此提出相应的解决方案，才能够为市政建设提供更好的建议。合理科学的施工方案和技术能够有效的提高道路铺设的效率和沥青路面的质量。

1市政道路沥青路面施工阶段

1.1地基处理作业

如要确保施工进程稳定科学的推进，首先要打好基础，来支撑后续的作业。市政道路沥青路面施工阶段的第一步就是处理好地基施工工作，能够打好基础对后续工作的可行性起到决定性的作用，因此，在铺设沥青路面之前，首先要确保路面平实、无杂物。对于地基的处理，需要进行三次压路作业：第一次确保路面平坦；第二次则需要在第一次的基础上更进一步，确保路面平整；第三次则是对局部不平整路面的调整。在三次作业中要注意选取合适型号的压路机以确保压路工作正常运行。

1.2沥青摊铺

沥青的摊铺，是整个工程的关键一步，也是施工的工人最需注重的一个步骤。首先要确保设备的齐全，在沥青摊铺作业中最好采取一体化的设施，以确保路面摊铺的速度和质量，其次，在沥青的运输过程中也需要注意，最好采取专门运输设备，以确保沥青在运输过程中不会降温影响到后期的铺设作业，其次，施工工人务必注意高温的沥青烫伤事件。其次，摊铺设备的操控人员需要注意，在摊铺沥青的过程中切忌速度忽高忽低，这种情况会影响到沥青铺设的平整度和质量，速度过快铺设的路面过薄，质量不过关；速度过快会使沥青堆积，造成路面不平整和浪费的情况。

1.3碾压作业

道路的碾压作业是铺设沥青路面工程的一个收尾阶段，也是至关重要的一个阶段，如果未能完成好这一步可能会导致道路施工失败。道路的碾压作业应在沥青摊铺后紧接着进行，压路机的作业时间不宜太长，需确保路面的沥青的温度保持在120℃到150℃之间，此时路面的沥青刚刚摊铺完成，还处于松软可塑的形态，在这时碾压路面可以确保沥青路面的平整塑造。但在这个过程中，施工人员需注意在道路碾压作业过程中一定要注意不能停车、转弯等，这些行为会时刚刚摊铺的沥青路面产生不平整的印痕，压路机的速度始终即可，过快可能致使刚刚铺设的沥青路面出现裂痕，过慢则可能使路面温度下降达不到碾压效果，同时，在碾压路面的初期，要确保压路机不会污染路面，而需要覆盖物的阻隔。最终碾压作业完成后，市政沥青路面的施工基本完成，待路面温度恢复后即可投入使用。

2.市政道路沥青路面存在的问题分析

2.1沥青混凝土的特殊气味

沥青路面的铺设材料是由沥青和其他混合物组成的，在经过高温熔合之后会产生刺鼻的气味，尤其夏季气温过高，可能会造成气味的扩散。沥青混凝土的刺鼻气味在空气中弥漫可能会对市民的生活、工作等造成一定的影响，然而当前，还没有合理的办法能够消除沥青混凝土的刺鼻气味。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2路面表层强度小且易变形

道路表面铺设的材料为沥青混凝土，该材料的构成物密度较低，承受力较低，虽然沥青路面是在高温时铺设，温度降低后即可塑造为平整的路面，但是如果遇到夏季温度过高的情况，沥青路面可能会再次变软，受到路面重物的压力后可能会被重新塑性，路面因此而不再平整，在一定时间内，该路段还有可能会出现裂痕、变形的情况，而到了降雨时，雨水渗入沥青表面之下，和表层下的地面混合成泥，一段时间后，上层的沥青路面即会被腐蚀，最终损坏。

2.3受季节影响较大

沥青路面是在沥青混合料高温时铺设的路面，因此夏季为最佳铺设季节。但是，由于夏季雨水较为集中，可能会出现连续的阴雨天，而雨水对沥青混凝土的影响会很大，我如果刚刚铺设好的沥青路面在高温的情况下，为经碾压的沥青混凝土受到了雨水的冲刷会对其产生降温的作用，施工队及无法正常的碾压铺设平整的路面。

2.4沥青路面使用中出现的问题

沥青路面在使用中会出现一定的问题，如车辆的车轮在路面上留下的痕迹、温度对沥青路面的影响，以及长时间磨损的沥青路面失去了防滑能力等。沥青路面上的车轮印记是对立清路面质量最直观的反映。质量过差的沥青路面在经过一段时间的使用之后，其平整度就会下降，对车辆的路上行驶会产生很大的影响，也可能会因此造成交通事故。而沥青路面也会受到温度的影响，沥青路面是在沥青混凝土高温的情况下铺设平整的，具有一定的延展性，可能会随着温度的身高和降低而产生热胀冷缩的情况，例如在高寒地区的冻土上铺设的沥青路面会随着地面形态的变化而变化，最终可能导致路面崎岖不平整。沥青路面使用过一段时间后表面会受到一定的磨损，也可能出现磨光的问题。当路面养护人员发现了该问题时，要积极地进行修护的工作。磨光的沥青路面是交通行车中的一大安全隐患，可能会增加交通事故的发生率，因此道路养护人员可以采取铺设防滑袋等措施来加强沥青路面的防滑性。

3市政道路沥青路面施工技术与质量控制的具体策略

3.1 选择高质量材料

市政道路的铺设与人们生产生活息息相关，也是最重要公共设施之一，并且路面的质量紧扣安全这一环，所以，在铺设沥青道路之前一定要严格把控选材这一关。在选材过程中，需要考虑到材料的品种、质量等。在这一过程中一定要严把质量关，选择放心可靠的材料供应商，通过多方面的考虑以质量为前提，最终确定下来性价比最高的材料即可。

3.2密切关注沥青混凝土的摊铺

沥青混凝土的摊铺是路面铺设的关键一步，在这一步骤中需要严格遵循铺设步骤，三个压路过程必不可少，其次，还要把控路面铺设工人的节奏，不可过快也不可过慢，为了确保沥青路面的平整度这一环节需要仔细施工，否则铺设完毕后可能会造成路面不平整，前期工作功亏一篑。

3.3选用相对合理的材料搅拌技术

沥青混凝土的搅拌成功与否直接关系着路面铺设整个工程的进程，未经完全搅拌的沥青混凝土无法应用到路面铺设中，还有可能由于技术的缺乏而造成毁掉前期的工作，因此，路面铺设材料的搅拌也是需要仔细把控的一关，控制好材料搅拌的时间、原料的添加等问题。

四、结束语

随着城市化进程的不断发展，有言道“要想富，先修路”当前市政公路铺设的工程量巨大，在保证量的同时，还必须要保证其质量，掌握路面的铺设技术，才能铺设出合格的市政道路，为促进城市化贡献出一份力量。

参考文献：

[1]凌田敏.市政道路沥青路面施工技术与质量把控探析[J].住宅与房地产,2019(36):201.

[2]刘洁,赵会平,杨眉.市政道路沥青路面接缝施工技术[J].建材与装饰,2019(34):282-283.

[3]陈发达.市政道路沥青混凝土路面施工技术控制要点及通病防治技巧刍议[J].四川水泥,2019(11):25.

论文作者:高保军

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a18e499363b55ade7c38a8a3.html