# 测绘工程中特殊地形的测绘技术方案探讨论文_钱志刚,邹涛

山东明嘉勘察测绘有限公司 山东省 255000

摘要：随着我国国民经济的不断发展，科学技术的不断开发与创新，工程建设得到了飞速发展，测绘工程作为其中一个重要的组成部分，得到了广泛关注与研究，在测绘工程发展过程中，测绘技术方案成为了影响测绘工程发展的关键所在，测绘技术的应用与发展，不仅关系到测绘工程的顺利进行，更影响着我国社会经济建设的发展与人民生活水平的提高。本文分析了测绘工程中特殊地形的测绘技术方案。

关键词：测绘工程；特殊地形；测绘技术方案；

在实践测量中，特殊地形测绘比传统的地形测绘更为复杂。但是无论如何复杂，只要把控好测量的角度、高度和距离，一切难题就可以迎刃而解。当然，这种复杂性仅仅是与普通的地形测绘相比而言的，因此相关人员应消除畏惧心理，转变测绘思维，正确对待特殊地形的测绘。

一、概述

1.测绘工程的内容。所谓测绘工程就是一些需要进行测量的地区，对其地面形态和地区的空间结构等等以画图的形式用平面表现出来，这种测绘的方法，不仅可以对地球上的地形进行测绘，还可以对一些其他星球进行测绘。在测绘工程的实施过程中，测绘内容很广泛，包含表面上的地面、地质情况和植物种类等。从目前我国的地区建设与城市发展状况来看，测绘工程需要通过地质勘测和地面形态两方面的研究才能够顺利进行，测绘工作人员在测绘工程实施之前通过运用测绘技术对工程实施的地点进行测绘研究，以便于掌握所测地区地面与地质的详细情况，这是在测绘工程实施之前必须要进行的一道工序，为了确保测绘工程的稳定实施，避免因为地质因素造成测绘工程进度的延迟，使测绘工程质量低下，要对地区地质做到充分了解与把握，做到及时发现问题，及时解决。

2.如何能在特殊地形区域开展测绘工作。从我国目前测绘工程的工作地区来看，特殊地形已经成为了我国测绘工程实施的主要对象。传统的测绘技术已经不能够适应目前的施工条件，直接阻碍了测绘工程的实施进度，要想对特殊地形顺利开展测绘工作，就需要根据特殊地形的实际需要，研究探索出新的能够适应特殊地形需要新的测绘技术。这种测绘技术可以以传统的技术为前提，在此基础上，对新的测绘技术进行改进与创新。根据对特殊地形地面和地质的了解情况，收据数据，为技术的研发提供数据支持，通过正确有效的测绘技术对特殊地形进行测量，促进特殊地形测绘工作的顺利进行，和测绘技术方案的不断发展。

二、特殊地形测绘现状

目前，工程大比例尺地形测绘的主要方法是运用全站仪数字测图技术和 GPSRTK数字测量技术。然而，这两种测绘技术在实际测绘工作中均存在观测局限性。具体表现为：在测绘工作中，以全站仪为代表的测绘仪器要求测站与测点间必须通视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于测绘精度会随距离的增加而降低，导致测量精度不高；GPSRTK 仪器在测量时不要求基站与移动站彼此通视，可以远程传递三维坐标，不会产生误差累积，但缺点是适用范围较窄，基本不适用于特殊地形测绘中，比如视野开阔、地势平坦或地形较高的区域。由于特殊地形实际工作环境的复杂性和难测性，目前仍有很多因素对实际测绘造成影响，比如障碍物（高山包、房屋、室内、树林、各类发射塔、高压线等）会影响电台通信和差分信号的质量。在这种情况下，即使在距离很近或信号很强的基站间测绘也容易受到高度角的限制。

三、测绘工程中特殊地形的测绘技术方案

1.繁茂的山地的测绘方法。在对地形复杂、植被繁密的山地进行勘测的时候，因信号会受到影响，导致大部分GPS RTK测绘仪失灵，不能使用，或是测量结果存在较大误差，影响数据结果。而全站测量仪的使用也会受到丛林中较高大树木的阻碍，视野受到影响。此时就需要特殊的测绘技术，方法为：先测出待测地点目前测站的实际直线距离，然后用测设的导线点、放样点的坐标、距离和角度以数学公式计算出测量方位和待定点的坐标所成的方位角，然后把数据代入，再以传统的测量技术和方式计算测量出精确值。用特殊测绘技术化简测绘过程中难以测量的部分，这种方法已经实际应用于我国许多大型工程建设的测绘方案中了。

2.人口建筑密集的乡镇的测绘。专业测绘的工作人员都知道，在测绘过程中收集数据时全站测量仪是最为合适的辅助工具。它的优点主要体现在测量距离时速度比较快，镜头灵活，可以在任何地点使用，比较不受空间的限制，可以最大限度地接近需要收集数据的地点，这些优点是其他测量仪所不能比拟的。因此，一般在要求数据比较精确的工程项目中用全站仪补测其他测量仪不方便采集数据的区域，以保证数据的精确度。但即使是这样方便的测量仪也会有其死角和一些无法预知的阻碍，影响到测量结果。有些人类去不到的地点或是到达测量地点需要耗费大量不必要的时间精力与财力，这时无论是使用GPS RTK仪器或者普通全站仪都会毫无效果。因此，建议在测区附近找一处高地，用GPS RTK设立测站，再采用免棱镜全站仪进行测量细微的部分，这种方法较为方便和快捷，最大程度地保证了所需的精准度，且能省去许多不必要的资源消耗。除此之外，在绘制地形结构草图的时候经常会遇到这个问题：即使用各种方式测得了数据，将其记录下来，绘制成图之后却杂乱无章。即使是经验丰富的专业人员也不能避免这个问题。一般来说，兴起时间不长，还处于早中期发展的乡镇都是经过设计规划的，这类地形的结构草图绘制出来后是非常清晰明了的，布局合理完整，整体直观简明扼要。但那种自发性强，兴起时间长，已经发展到晚期的乡镇聚落，布局基本已经定型且具有随机性，导致绘制出的草图出现较多误差，点图不符，甚至在野外测量时还容易丢失地物，最终影响到实际施工效果。为避免这一现象的重复发生，建议此时干脆不绘草图，只是在各方角点设立标记，直到所有测点都完全测定后，再通过电脑设计技术把所采集数据汇总，进行处理分析，用规范的技术将其整合。最后根据整合的信息去进行实地草图的绘制，这样能确保草图及室内编绘图件的完整性和准确性，同时又减少了复杂的测绘和绘制草图的工程量，并且提高了草图的精确度。

3.面积较大的地区的测绘。对于海、河或者大面积的泥泞地、滩涂地以及荒漠区这样荒无人烟、人类不便顺利通行的地点，测量工作更加难以开展。这个时候建议：在测区周边使用GPS RTK设立测站，再采用免棱镜全站仪测量或近景摄影测量方案。

总之，实际测绘工程不仅包含普通地形的测绘，也包含特殊地形的测绘，因此，相关人员应根据科学的测绘理论和测绘技术不断提高自身的测绘水平。测绘理论是测绘工作的基础，尤其在特殊地形测绘中，测绘理论具有极其重要的指导意义。在实际测绘工程中，为了减轻工作人员的负担、缩短工期，采用有针对性的测绘方法是一个非常重要的举措。

参考文献：

[1]谢宗繁，陆海波，曾剑生.无棱镜全站仪测量技术在灌区断面测量中的应用［J］.广西水利水电，2015（03）：49-50.

[2]曲娇婷，张冬岩.浅谈测绘工程常见问题及解决措施［J］.中国电力教育，2014（03）：151-152.

[3]和平.我院测绘工程系专业建设指导委员会召开第二次会议[J].黄河水利职业技术学院学报，2015(2).

[4]曲娇婷,张冬岩.浅谈测绘工程常见问题及解决措施[J].中华民居(下旬刊)，2014(3).

论文作者:钱志刚,邹涛

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1932c194b0c0c59100ecd38.html