# 市政工程给水排水的施工管理探讨朱玉伦论文_朱玉伦

摘要：近年来，我国城市化建设进程的加快，推动了市政工程基础设施建设的发展。给排水工程是我国市政工程建设中的重要内容，直接影响到城市环境和人们的生活质量。为保障市政给排水工程的施工质量，必须切实做好工程施工管理工作，不断提升施工技术水平，提升工程施工的科学性和合理性，保障市政给排水工程施工质量。

关键词：市政工程；给水排水；施工管理

引言

在城市建设之中，市政工程给排水施工质量对于一座城市的规划发展有着重要的意义，关系到该城市之中生活与工作的每一个人的利益。在进行城市基础性设施建设时，如果能够对给排水工程进行科学、合理的规划设计，并对给市政工程给排水施工质量加以控制和管理，必有利于城市整体功能的有效发挥.

1当前市政给排水施工中常见的质量问题

1.1管道线路选择不合理

市政给排水管道中,线路的选择也是一项十分关键的项目,其关乎整个项目是否能够顺利进展,经过一段时间的发展,我国的市政给排水管道工程建设线路选择方案日趋成熟的同时,依然存在着很多急需解决的问题。施工企业过度关注工程施工的成本。由于施工成本的高低是影响施工企业经济利益的关键因素之一。因此,很多施工企业在选择市政给排水管道的建设线路时,往往因为注重施工成本,而出现了线路选择不符合城市发展现状的情况。这些问题不仅增加了市政给排水管道工程后期使用和维护工作的难度,而且对工程整体施工质量的提升埋下了隐患。

1.2管道渗漏水

施工过程中，由于一些不当因素，会出现基础不均匀沉降，这就导致一些贪图低成本，所采用了质量较差的管材、采用形式不当的管道接口，闭水段端头封堵不严密，井体施工质量差等原因皆是造成城市给排水工程发生漏水现象，基础的不均匀沉降等问题，以及部分管道所承受的应力高度集中，这将会造成管道拉裂或压裂的情况，致使管道出现渗水的情况，一旦管道出现渗水质量问题，这不仅会严重影响到城市给排水设施的正常使用，更严重的时候会对周围重要建筑物引起破裂。

1.3施工材料缺乏规范性管理

在一个工程中材料也是影响工程质量的一个重要因素，所以一定要把握好材料质量关。但在实际工程施工时会出现材料不合格进场使用，或是材料不符合施工标准而使用影响工程质量的情况，还有些单位负责人或采购人员为了自身利益，而购进不合格或不符合施工标准的材料，至使施工工程质量达不到标准，施工企业利益受到损害。另外在材料购回后进入施工现场缺乏专业、规范性的管理，材料未合理堆放和保管、未按材料性能分类进行管理，使材料由于下雨、受潮、损耗等造成损失。

1.4闭水试验不合理问题

在进行市政工程给排水施工时，需在进行管道回填施工 之前，进行闭水试验，只有当闭水试验达标之后，方可开展管 道回填作用施工。如果闭水试验不达标，那么相关工作人员 应及时分析导致闭水试验不达标的问题所在，并对可能存在 问题的部位进行排查，并采用有效地处理措施，以对问题所处 位置进行修复，从而保证闭水试验能够达标。不过从当前市 政工程给排水实际施工来看，一些施工企业对闭水试验并不 是很重视，在出现闭水试验不达标情况，也没有及时采取有效 地措施，存在敷衍了事心理，进而导致管路回填施工完成之后 出现局部积水或者是沉降等情况，甚至在后续给排水系统运 行中出现断裂情况，严重影响到了给排水系统的正常运行。

2加强市政工程给水排水的施工管理具体措施

2.1优化市政给排水工程管道线路

施工企业在市政给排水管道工程施工开始前,必须根据工程施工现场的实际情况,做好施工現场安全事故排查的工作。详细的记录市政给排水管道工程施工可能对城市道路交通产生的影响,及时的与相关部门进行沟通和协调,排除可能影响工程施工的问题,确保工程施工的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工企业在市政给排水管道工程施工开始前,必须以管线规划设计为基础,进行给排水管道建设的分析工作,并在确保管线规划设计的合理性科学性的基础上,开展市政给排水管道的建设施工,避免因为管线规划设计不合理,而影响到市政给排水管道工程建设施工的进行。

2.2给排水管道防渗漏施工

在进行城市给排水管道的维修工作是应务必遵守国家关于管道安装工作的标准与制度，并且在施工开始前首先要做出一个合理的施工计划，这样才能保质保量的完成任务。在城市给排水管道施工的环节必须要做好垂直管道工程质量的检查工作以及管道检查工作的的良好延续。禁止随意更改已经设定完毕的标准，避免造成不必要的损失。除此之外，为追求更高、更快的城市管道排水速率，还必须保证管道的质量以及后期的日常检查工作。整个施工过程中所用到的材料质量要把好关、现场情况要随时检查。在现场设置好控制点，一旦出现超过控制点的情况就需要立刻采取有效措施。城市给排水工程建设施工中所用到的直埋埋管应考虑当热塌陷需要涉及到冷缩变形技术来解决管道出现的问题时，需要尽量考虑使用管道角度补偿管道自由臂，当不使用管道角度时自然补偿，应采用其他类型的补偿措施。

2.3加强施工物料管理

在整个市政给排水建设过程中，管道、管件等各种不同的材料较多，容易受工程相关的进度和施工现场中的各种条件的限制。对施工当中的现场材料进行优化管理，可以减轻对市政给排水工程当中实际施工进度的压力。管理者应当依据市政给排水当中的施工算量进行计算，检查施工现场材料数据中的正确性，同时可以检查相关材料的各类尺寸和性能。在必要的时候，要安排相关的检测部门进行适当的测试，以确保材料的各种质量。在进行计算材料的各种运输路线，市政给排水材料的应用在实际过程是合理分配，以达到材料使用需求的满足。对施工材料存储环境进合理、科学管理，从而避免材料产生潮湿、铁锈等其他条件，以保证材料的质量。

2.4优化管道闭水试验

在开展闭水试验时，首先应对试验范围内的管道以及井 进行外观检查，确保其外观质量良好，还要对管道里以及沟槽 内是否存在积水进行检查，确保没有积水存在。然后，有关人 员应对闭水试验中两边堵板在试验过程之中所承受的最大力 进行预算，进而保证其承载力大于水压给予的力，以确保其不 会发生漏水情况。与此同时，还要对管道其他位置密封性进 行检查，保证各部分密封性良好，尽可能的降低闭水试验中出 现漏水情况。最后在进行闭水试验时，为了尽可能的降低水 资源的浪费，要自上而下开展试验，且试验管要以井距作为依 据进行分隔，一般情况下闭水试验都是以三口井为一个单位 开展试验，在试验过程之中要安排专业人员对试验中每一口 井进行负责，并保证水头要高于两米。

结语

综上所述，市政工程给排水施工质量直接关系到城市中人们的生活水平以及城市可持续发展。因此，各相关部门应对市政工程给排水施工质量加以重视，在施工过程采取科学、合理的制度、措施、手段，以进一步对施工质量加以管理与控制，促进施工质量的提高，保证市政工程给排水施工的顺利开展。

参考文献

[1]张彩霞.加强市政给排水工程质量管理的措施建议[J].建材与装饰,2019(17):187-188.

[2]张国华.浅论市政给排水管道工程的施工技术要点及其管理[J].建材与装饰,2019(09):190-191.

[3]赵开喜.市政工程给排水施工中常见问题和解决对策探析[J].四川水泥,2017(12):255

[4]王长军.市政给水排水工程施工管理关键点分析[J].建筑技术开发,2019(8):84-85.

[5]任晓丹.市政给排水工程施工管理要点分析[J].城市建设理论研究：电子版，2017（32）：26.

论文作者:朱玉伦

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a197e98bff0c55ec4a86d5d2.html