# 关于装配式建筑施工质量因素识别与控制论文_赵成

宣城市宣州区住房和城乡建设局 安徽省宣城市 242000

摘要：建筑业发展下，装配式建筑应用范围不断扩大，其凭借着高效率、安装便捷等优势得受到清广泛应用。文章通过对装配式建筑施工质量因素进行识别，提出相应的控制措施，希望能够为装配式建筑施工管理提供一些建议。

关键词：装配式；建筑施工；施工质量；质量控制

引言

装配式建筑与传统住宅施工质量控制相同，要做到3个控制：事前控制、事中控制和事后控制。事前控制工作包括分析影响施工质量的各种因素，提出相应解决方案，并保证方案的可靠性和可行性；事中控制是对施工过程进行有效控制，即对构配件的检验、运输及安装等工作进行有效控制，从而保证建筑施工质量；事后控制是对施工中的问题、解决方案等进行总结，从而积累相关经验，为后续类似工程提供参考。

1装配式建筑优势

装配式建筑相较于传统建筑模式有4个优势。第一，建筑结构设计更加灵活，在满足标准化建设要求的同时突出了多样化和个性化建筑设计需求。第二，装配式建筑的能耗水平更低，在保温、抗震、防火及实用性等方面有较好表现。第三，能够实现建设标准的统一，可提高建筑整体性能，施工质量易控制。第四，由于建筑大多部件采用的预生产方式，现场主要负责装配，且机械化水平高，工程建设效率较高。第五，装配式建筑质量控制要点主要在基础施工环节，而主体施工作业难度低且风险易控。

2质量因素识别

2.1部品部件问题

在生产运输过程中如果不重视混凝土构件的养护和部品的成品保护工作，则极易损伤部品，相应的会对装配式建筑的整体质量产生直接影响。第一，实际施工过程中会用到多种多样的构配件和部品，如楼板、楼梯、剪力墙、整体橱卫等，为保证后续施工质量与效果就需要有有效的管理部品部件。第二，部品部件质量在一定程度上会直接影响到整体的施工效果，生产厂商必须具有一定资质，但是当下只有有限的生产厂商，产品质量有好有坏，由此造成质量不达标、施工要求达不到的情况较为普遍。第三，运输过程中不能采取行之有效的保护措施，外力碰撞的情况在所难免，尤其是容易损伤的混凝土构配件。

2.2施工准备不合理

施工准备工作是装配式建筑施工质量的直接影响因素。从施工方角度来讲，此阶段要着重促进预见性的提升，从而为必要的质量规划的制定奠定良好的基础。上述提到，施工现场中构配件堆放场地选择及规划不合理以及堆放不合理等都会对后续施工质量产生直接影响。就施工现场而言，施工质量不仅会受到机械质量水平的影响，而且还与人员专业程度息息相关。此外，想要保证施工的顺利开展，还要从图纸会审、质量规划方案等方面着手，从而在其完善性不断提升的基础上达到推动施工顺利进行的目的。

2.3人员与机械操作

装配式施工与其他工程最显著的区别就是装配式建筑施工更强调技术，这就必然要求组织管理要与时俱进。在新兴的装配式建筑施工现场，人员比例以及工程队所使用的机械配置随之发生翻天覆地的变化。在新环境下如果要提高装配式建筑的施工效益，就方法来说，要使熟练工人与做工精良的施工机械有机结合。就具体操作而言，当进行装配式施工时，如果施工人员不按规操作，例如违规运输设备、违规吊装设备以及违规使用灌浆专用设备等，不仅影响施工质量，还会使机械性能大大下降。

3做好施工质量控制工作

3.1确保部品部件的供应质量

首先，部品部件采购时需要采用各种措施来做好材料检验工作，确保不合格构件不进入施工现场，且与供应商签订合同，关于材料的质量问题、解决方法等明确标明。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，关于材料的运输需要制定科学合理的方案，防止过程中出现不必要的损坏问题；从制造工厂到目标仓库货地点，整个过程中都需要做好强化管理工作，制定详细的工作制度，如运输路线、保护措施以及应急方案等，使用起重设备将构件吊起并在设计位置安放与固定，选择合适的吊装设备，保证吊装设备对于全部构件都具有适用性，在吊装工作完成后准确评估其水平度、垂直度，保证能够符合工作要求，确认无误后开展下一步工作。另外，到达施工现场后需要妥善存放，避免出现不必要的损坏而不能正常使用，从而能够充分保障整体建筑的施工质量。

3.2做好施工准备工作

施工准备是每个工程必须具备的程序。无论科技发展到什么程度，施工都必须要以与实际情况相符的数据作为支撑。施工准备贯穿着工程的始终，它关乎着施工的质量、效率、资源耗损、安全性等等。对于装配式建筑来说，施工方案、施工图纸、装配构件的科学放置、施工基础设施的安排与状况监测等施工准备需要俱到。施工准备工作作为提升整体建筑质量的重要环节。因此识别和控制施工准备中的有质量因素非常重要。这需要施工方和施工人员对施工准备具有着极高的重视程度，保证装配式建筑施工能顺利进行。

3.3提高人员、机械的管理水平

装配式建筑的构建不同于传统建筑施工需要大量的人力，而是采用机械安装。机械安装的效率较高，但若操作不当，也会使得建筑存在风险。这要求施工方要重视机械的操作使用，定期开展技术人员培养会；操作人员要熟知机械工作原理和操作流程，避免因操作不当。在装配式建筑预制构件的施工安装中，临时支撑体系是一项十分重要的工序。合理、稳固的支撑体系是吊装工序的保障。临时支撑体系的搭建要循序渐进，一个工序完成之后方可进行下一步支撑体系的搭建。构件吊装开始之前，务必确认机械的牢固度，避免吊装时发生事故；吊装构件时应保证构件孔洞对齐，避免孔位错开，还有要及时调整构件的垂直度和构件的连接，避免出现构件因预埋钢杆和连接套筒而造成的连接处未对准，减小使用时出现附加应力；吊装完成后需要对构件的边线、端线、垂直度等进行检查；塞缝灌浆时首先要保证砂浆的和易性满足要求，灌浆要确保灌浆的饱和，以保证连接处连接的紧密性。这一系列细节中每一步都要做好，以减少工程风险的产生，提高建筑质量。

3.4完善质量监管机制

事实表明很多施工质量问题并非出自于施工人员，甚至与他们毫无关联，而是在设计和生产构件时就已经埋下隐患。既然我们与来越重视建筑质量和安全，那么就应当从源头抓起，细化责任分工，可以及时发现问题、及时解决问题，建立完善的质量监督管理制度，找出问题源头，确认责任负责人，避免相互推诿，提高了工作效率和施工质量。

3.5运用信息技术

首先，建筑信息模型。建筑信息模型系统的使用有效地规避装配式建筑重中可能出现的风险，其中最显著的是建筑信息模型的可视化和协调性。在建筑信息模型的可视化下，结构的生命周期是动态的，施工人员可以看到结构在生命周期中的变化，发现隐藏忧患。同时，信息模型系统对就实际工程情况进行演练，通过演练发现方案的优缺点以此来优化方案，避免方案与施工的不兼容；协调是建筑是重点内容。其次，企业可以利用自动系统建立信息库，将施工质量因素通过信息化技术总结归纳，并运用代码编写成程序作为指南，在今后的施工中输入工程数据即可得到质量控制方案。信息技术的使用补充了一般装配式建筑的方案与信息盲点，在装配式建筑施工质量因素的控制起到了很大的作用。

结语

综上所述，装配式建筑是一种基于绿色理念的现代化建筑形式，在建造过程中不可避免的存在各种缺陷，为此需要合理化控制整个过程，从源头上确保整个建筑质量。严格按照一定原则施工，做好管理与控制工作，创造一定有利条件推动整个建筑行业的健康、长远发展。

参考文献：

[1]马乙智.装配式建筑质量控制施工生产要素的识别与分析[J].建设科技，2019（Z1）：110-111，124.

[2]钱家豹.装配式建筑施工质量因素识别与控制分析[J].智能城市，2018，4（21）：57-58.

[3]莫婵.装配式建筑施工过程中质量问题研究[J].建材与装饰，2018（27）：3-4.

论文作者:赵成

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1982c20d7172931a876cc5c.html