# 关于高层建筑给排水消防设计关键技术的分析黄文权论文_黄文权

摘要：近年来，随着建筑业的快速发展高层建筑数量不断增多，对于高层建筑消防来说，还有很多的挑战。火灾发生时，如果消防的给排水设计不科学就会导致人们的财务以及人身的巨大损失。因此，为了防止火灾的发生，就要对高层建筑消防进行有效的规划设计，保证人们生产生活的安全性。本文主要分析和研究了给排水消防设计的概述以及相关的关键技术

关键词：高层建筑；给排水；消防设计；关键技术

引言

近年来，我国经济发展迅速，城市化进程加快，人口密度不断增加，老百姓的生活质量也节节攀升。原有的城市空间已经满足不了居民的居住要求，这就使得城市的建筑只有向高度上不断延伸，高层建筑的使用有效增加了城市居民的居住面积,缓解了城市人口增加带来的居住压力，但不可避免的是，高层建筑的使用也带来了新的问题，最显著的就是给排水消防问题。这就要求设计人员在高层建筑给排水的设计上利用科学的方法不断完善设计内容，在火灾发生的时候提高灭火效率从而使人民的财产安全得到保证。

1高层建筑给排水消防系统设计要求

在给水系统方面，其不仅要满足住户的日常生活需求，同时还要满足相应的消防需求，因此在对建筑给水系统进行设计的过程中，设计内容一般要包括以下几方面：第一，自救设计，在高层建筑中，楼层越高救火难度越大，因此，为了能够使人们能够在高层建筑火灾时顺利逃生，在对高层建筑给水系统进行设计的过程中，就需要在其中融入一些自救元素；第二，高层建筑给水系统设计过程中，不仅可将水源作为灭火的重要工具，同时还要注重对其它辅助灭火工具的实践应用；第三，需要结合高层建筑的具体高度，对消防设施进行合理配置，以确保其合理性和科学性。关于高层建筑排水系统设计，一般应遵循以下原则：第一，最大限度降低火灾发生概率；第二，在高层建筑发生火灾时，要能够及时的将火扑灭，最大限度降低火灾给建筑带来的损失。除此之外，高层建筑排水系统设计还应对以下问题进行考虑，首先，在排水管道设计中，需将雨水管道作为关键性内容，并对其实施相应的返溢措施。其次，对消防排水系统做好相应保护措施，以免设备在运行过程中产生短路的问题。再次，在消防重点区域设置专门的排水管道。最后，还要对上层水渗漏问题进行重点考虑，妥善做好地下室排水以及上层楼排水工作，如此才能最大限度提高高层建筑排水系统设计质量，满足住户的实际需求。

2高层建筑给排水消防设计关键性技术

2.1对水源进行规划

应该设立一些标准来严格控制高层建筑设计中的消防给水，按照标准对政府的供水和消防储水池以及自然水资源等进行使用。因为政府的供水体系不能为高层建筑按照所预期的提供用水，就应该及时地进行水资源的储备。当政府为户外消防进行供水时，应确保储水池的水量充足。进行消火水池规划时，要定期进行消防紧急演练和灾难的预想，时刻确保有充足的水资源可以用于消火。另外需要注意，对于消防与其他水资源公用的储水池，要保证存在一定水量可应用于消防。

2.2消防水泵房的设计

消防水泵房始终是高层建筑给排水消防系统中的核心部位，所以该位置的水泵运行状态会直接影响到其供水量的数值大小，以及供水量的正常运行程度。若其供水缺乏一定的正确性，那么就会使得消防系统的效用无法有效的展现出来。若其水源供给不够充足，那么即便是再好的消防系统也无法发挥出其自身的效用。因此，工作人员必须要高度重视消防水泵房的设计以及建设工作的开展。让其用水量可以在满足人们生活用水需求的同时，达到备用消防用水的应急水源量供给要求标准。消防池就如同消防的备用水源一般，若其在市政给水管道用水量不达标可以满足消防用水量需求，是一种较为重要的应急性措施。消防水泵房设计工作的开展必须要做好消防水池的水循环设计工作，防止其出现死角性的问题，适当的加设导流墙，让循环水泵的池水可以保持一种正常的循环状态。在选择使用消防泵房的水泵过程中，必须要设置好效率提升以及资源能源节约的标准，把水泵组装高度调速和全速状态进行整合，另外其还需要开展防超压的设计工作，增设水泵的出口，这种多出口的设计形式可以较好的缓解超压的问题，从根源上，降低其给水泵所造成的不良影响，同时其还可以较好的延长水泵的使用年限。

2.3自动喷水灭火系统规划设计

自动喷水灭火系统具有自动探火报警和自动喷水控、灭火的优良性能，是当今应用范围最广泛、用量最多且造价低廉的自动灭火系统。自动喷水灭火系统不适用于遇水发生爆炸或加速燃烧的物品，遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品，洒水将导致喷溅或沸溢的液体。规划设计工作者要对灭火的装备体系进行系统分析，还要对其组成部分进行有效的分析。探测器能够对火灾的发生进行有效的探测，并且进行报警，继而利用喷水系统对着火点进行灭火。因此，自动喷水灭火系统对于着火点的探测来说至关重要。在设计的时候，相关的设计工程师要对喷头的选用尤其的重视，假如没有吊顶的情况下其喷头应采用直立型喷头；假如有吊顶，其喷头应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。自动喷水灭火系统应设置报警阀组，报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地高度宜为1.2m，设置报警阀部位应设有排水设施。水力警铃应设在有人值班的地点或公共通道的外墙上，于报警阀连接的管道，管径应为20mm，总长不宜大于20m。

2.4消防排水技术

在对高层建筑排水管进行设计的过程中，很多情况下都需要与其他管道进行交叉布置，给水管一般需在排水管下穿过，并确保其紧贴风管，与电气管线绕行布设。正常情况下，在对防水布进行设计的过程中，其常见区域以地下室为主，在对这一部分积水进行排除的过程中，还要对污水泵进行实践应用，将明沟、积水坑、地漏等设置在水泵房中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在设计过程中，基坑和积水池之间的预埋排水管是设计重点和难点，应引起设计人员高度重视，同时还有科学选择消防电源，将相关防水设施合理设置在电梯门口等。

2.5消火栓设计

高层建筑室内的消火栓是消防系统中较为重要的结构，其设置的质量能够直接影响到消防安全的质量，消火栓的供水与建筑给水系统有直接的关系，给水系统的质量能够为消火栓提供及时可靠的支撑，同时消火栓也应该在设计上进行把控，通常需要按照以下规定进行设计：高层建筑的消火栓需要设计在明显、操作方便的空旷地带，消火栓的保护箱外部不能加设门、遮蔽物、装饰挡板等；在建筑室内的相同防火区域里，单独的消火栓不能进行双出口管道连接，这并不能形成双重水柱灭火的目的，还会减少水压和水量，导致灭火性能降低；不同区域内，不能借用其他区域内的消火栓；房间内外需要设置不同的消火栓，实现室内/外分别灭火，不能混用、借用；在进行消火栓灭火半径计算的时候，需要保证半径区域内不超过两道房门。不同的消火栓应该按照规定要求来确定之间的距离，要保证两只灭火管道能够在同一区域内的任意地点进行火情控制，在比较常见的高层建筑中，消火栓的设计位置应该不超过30m。消火栓的设置要保证高层建筑物的每一层都铺设到，并且口径要尽量统一，而且要对消火栓的减压阀精心选择，确保发生火灾时消火栓出口压力值。还要考虑到消火栓的集群使用压力问题。

3提高高层建筑给排水消防系统设计质量的有效建议

3.1提升防火墙设计安装水平

在人们的日常生活中，火灾事故十分常见，对于高层建筑而言，火灾发生概率更高，这主要是因为高层建筑中分布着更多的管道、线缆、电力设施等，这些设施综合性、复杂性较高，因此也为建筑火灾事故的发生埋下了隐患。在此情况下，一旦在建筑内防火墙安装与设计工作中存在疏忽，便会大幅度增加火灾发生概率，为住户生命财产安全带来直接威胁。通过建筑防火墙设计安装水平的提升，能够在火灾发生时，及时做好封堵工作，避免火灾迅速蔓延，同时也为人们争取了更多的逃生时间，因此在今后的建筑给排水消防系统设计中。一定要提升对防火墙设计工作的重视程度。

3.2对排水区域进行科学划分

在高层建筑设计中，排水区域的科学划分至关重要，它是常见的安全防护措施。通过对排水区域进行科学划分，能够实现对水源的充分利用，避免由于管理混乱而出现的麻烦问题，同时也能够使区域的供水系统得到有效管理，为后续工作提供便利条件、排水区域的科学划分属于一项基础性的设计工作，能够确保各各楼层的热水量充足，同时也有利于管道保护，降低磨损，延长管道的应用寿命，避免由于强力冲击而使管道出现破裂问题，提高供水管理效果，为后续维修与检查工作提供便利条件。

3.3选择优质设备与材料

在高层建筑给排水消防系统设计中，建筑材料的选择与设计质量息息相关，尤其是对于高层建筑而言，不同的材料很可能会产生不同的应用效果，因此在材料筛选过程中，一般需将材料、质量类型等作为基础，选择资质齐全、信誉良好的生产厂家。就目前实际发展现状来看，国内高层建筑给排水管道基本以塑料材质为主，其在传热指标上具有着其他材料所无法比拟的优势。热镀锌钢管在应用的过程中很容易出现腐蚀问题，从而阻碍给排水工作顺利开展，并给人们的日常生活增添不必要的麻烦。而塑料材质在应用过程中则可有效缓解上述问题，且应用寿命普遍较长，安装也较为便捷，因此在当前的给排水施工中应用较为广泛。

3.4对建筑周边环境进行重点考虑

在高层建筑给排水消防系统设计过程中，还要对建筑周边环境因素进行重点考虑，如周边设施配备、周边环境绿化情况等等，这不仅关系着建筑的外表美观性，同时也可能会对建筑消防系统设计产生影响。因此，在具体设计和规划的过程中，设计人员要尽可能避免上述因素带来的影响。例如，建筑走向设计要有利于火灾救援工作的开展，同时也要确保消防车的顺利进入，如此更加有助于提高灭火救援效率。此外，建筑之间的距离也要作为重点考虑内容，实践过程中，可通过窗户结构、防火墙结构的设置，避免对其它建筑产生干扰和影响。

结语

近些年来，我国城市化的发展速度逐渐的变快，高层建筑设施的数量开始不断的增多，高层建筑设施也成为了城市发展的重要标识。在高层建筑设施当中，其实际所存在的安全隐患问题比较多，想要进一步的提升并强化高层建筑设施的安全性能，那么相关的工作人员就需要加大对给排水消防体系使用以及设计的重视程度，赋予其较强的便捷性，保障消防工作开展的安全程度，就原本我国给排水管网所存在的安全隐患问题进行处理，及时的消除掉设计不完善等的设计问题，直面处理问题，不能逃避，要尽可能的降低人们所遭受到的财产损失。

参考文献

[1]郝瑞臣.解析高层建筑给排水消防设计关键技术[J].住宅与房地产,2018(16):190.

[2]刘晶.高层建筑给排水消防设计的关键技术探讨[J].住宅与房地产,2018(11):107.

[3]王智.高层建筑给排水及消防设计特点及方法探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2019（36）：124-125.

[4]李荣强.高层建筑给排水消防设计的关键技术探究[J].科技创新与应用，2019（32）：128.

[5]顾海玲，归谈纯.BIM技术在上海中心大厦建筑给排水设计中的应用[J].给水排水，2019，38（11）：92-97.

论文作者:黄文权

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1a671510f8d65f6119cbb90.html