# 土木工程混凝土施工技术分析论文_郭天宇

河北工程大学 河北 056038

摘要：如今在土木工程中混凝土得到了广泛的应用，混凝土施工已经成为了土木工程建设的一个核心环节，所以要想从根本上提高土木工程的建设水平和工程质量，就必须要认识到混凝土施工环节的重要性，加强这个环节的质量控制和对各种技术水平的应用。下面笔者就对此展开探讨。

关键词：土木工程；混凝土；施工技术

1 选取混凝土施工材料

制备混凝土材料通常来讲需要配备骨料、水泥、外加剂与粉煤灰，对于以上的各类施工材料都要保证符合特定的材料质量等级。因此在采购材料时，基本思路在于严格把控建材的质量，从而有效杜绝采购不合格混凝土材料的情形产生。例如在采购骨料时，采购人员需要做到反复核验砂石比例，确保达到 1：1.5 的松散砂石比例，并且杜绝腐蚀物质混入骨料中。对于膨胀剂等外加剂成分而言，关键在于保证其达到特定的补偿性能以及材料收缩性能。为了实现混凝土固有成分的有效改良处理，并且达到较好的材料和易性，那么可以将粉煤灰融入现有的施工材料成分中。具体在选取现场施工材料时，针对中粗砂的施工材料至少需要保证符合 3 毫米的细度模量，并且对于碎石材料应当限定于 20 毫米以内的粒径标准，最好选择硅酸盐水泥制成的优质碎石材料。混凝土材料能否达到最佳的材料质量，其直接决定着后续的现场施工效果。在严格控制各类材料质量等级的前提下，应当可以保障混凝土框架达到较高的框架施工强度。

2 设置合理的材料配合比

混凝土材料能否体现最佳的现场施工效果，其在根本上决定于预先设置的材料配比。对于混凝土如果未能做到设置科学的各类材料配比，则会导致较差的工程施工效果，甚至威胁到土木工程的总体施工质量。在此前提下，目前关于设置材料配比主要借助于配比试验的方式予以实现，并且对于当地气候、室内的温湿度与施工现场的基本状况都要做到综合予以考虑，进而确定掺入纯水以及其他材料的最佳比例，避免表现为材料配比失衡的情形。混凝土材料具有某种程度的自缩性，因此对于温度应力尤其需要做到全面予以控制，杜绝建筑裂缝的出现。具体在制备混凝土时，首先应当预备膨胀剂以及其他种类的外加剂，确保对于混凝土固有的收缩性能予以充分的补偿。此外对于后浇带施工来讲，应当运用全程监控的方式来控制混凝土质量，杜绝细节的施工质量缺陷。

3 做好前期的现场施工准备

前期的混凝土施工准备操作应当侧重于施工技术交底，并且着眼于施工质量缺陷的严格杜绝。在寒冷季节如果要开展混凝土施工，则必须增设保温层，以免冻裂混凝土构件，同时还应当将测温管布置于相应的建筑物部位。例如对于楼板结构在进行预制操作时，应当格外注意吊装预制件的步骤，确保能够顺利完成对于面层钢筋的绑扎处理，并且选择合适的位置来放置预制楼板。混凝土的楼板与梁柱结构同样应当包含预制的混凝土构件，为了确保现场施工的灵活性，那么最好在承台的部位设置可调节的螺栓，以便于随时进行调整。经过以上的钢筋绑扎与钢筋焊接操作以后，施工人员即可进入混凝土的全面浇筑阶段。

4 土木工程建筑领域混凝土施工技术运用的具体要点

混凝土施工具有明显的施工复杂性，施工单位如果未能做到谨慎处理现场施工的细节，那么很易导致多样的施工缺陷产生。同时，混凝土材料呈现特殊的施工性质，因而需要做到格外关注前期的材料准备环节，避免表现为错误的混凝土配比或者其他施工误差。具体在现场施工中，关于混凝土施工通常来讲应当着眼于如下的施工操作要点。

4.1 确保混凝土达到良好的抗裂性

混凝土是否具备较好的材料抗裂性，其在根本上能够决定土木工程的整体施工效果。在此前提下，施工单位针对混凝土材料有必要运用灵活措施来保证其达到较好的材料抗裂性，杜绝材料内部与外表裂缝的出现。为了达到材料抗裂性有效强化的目标，那么通常需要将添加剂融入混凝土材料中，对于材料固有的自缩性予以明显改善。并且，对于无机纤维或者有机的金属纤维也可将其加入混凝土中，从而达到材料抗拉性能显著优化的效果。此外在某些情况下，混凝土材料由于受到较高或者较低的外温影响，那么也会呈现比较明显的裂缝现象。为了杜绝以上的裂缝现象产生，则需要关注全面养护混凝土的举措。例如对于蒸汽养护而言，蒸汽养护措施能否体现最佳的施工养护效果，其在根本上能够决定预埋件的质量以及总体的现场施工效果。施工人员针对蒸汽养护的后期施工环节应当给予必要重视，在蒸汽养护罩的辅助下，应当能够达到循环利用蒸汽养护的效果，进而体现了构件硬化时间与构件凝固时间明显缩短的目标，形成循环式的密闭蒸汽空间。具体在进行蒸汽养护的相关操作时，应当确保密切关注预埋件的降温与升温过程，对于恒温的养护时间也要做到严格进行限制。

图 1 塑料薄膜覆盖的混凝土养护措施

4.2 对于温度应力予以严格控制

在水泥发生水化作用时，材料内部的较多热量将会得以迅速释放，进而导致了材料固有的温度应力改变。对于混凝土的材料而言，温度应力如果呈现过大的状态，那么混凝土很易出现迅速膨胀或者开裂的现象，甚至明显影响到最基本的混凝土质量。因此在监控温度应力的具体操作中，关键在于将高效性的减水剂适当加入水泥材料内部，以防过多的水泥散热引发温度应力的迅速上升。在必要的时候，施工人员针对目前的水泥用量可以进行适当的缩减。此外，控制温度应力的举措还应当体现在浇筑混凝土的关键步骤中。经过全面的浇筑处理以后，应当及时运用正确的冷却措施来处理混凝土。在制作土木工程的总体框架结构时，主要涉及振捣混凝土、制备框架模具以及进行蒸汽养护等各项基本的施工操作要点。施工模具必须符合最基本的平整性与表面光滑性，杜绝气泡现象与蜂窝现象的产生。具体在进行浇筑时，施工人员需要做到经常查看现有的钢筋骨架与模板支架，并且做到妥善放置预埋件。对于振捣与浇筑混凝土而言，应当确保运用正确方式来完成振捣操作，借助于振捣台予以完成。

4.3 适当运用材料保温措施

从目前的现状来看，关于混凝土保温主要可以选择覆盖法、暖棚法或者蓄水法来实现较好的材料保温效果。在寒冷季节如果需要开展土木工程施工，则必须做好以上的混凝土保温处理。并且在执行浇筑操作时，应当避免建筑物地基阻碍浇筑操作的正常进行，对于混凝土层也要控制于最佳的厚度。施工人员通过开展经常性的材料温度测定，应当能做到及时察觉较低的混凝土温度现象，并且予以相应的保温处理，以防出现混凝土低温开裂的情况。对于温度应力需要做到严格予以监控，确保混凝土材料目前所在的外部温度适中。例如在目前看来，施工人员可以借助于滑动层的方式来避免过大的混凝土层厚度，从而保证达到较好的混凝土施工效果。

结束语

经过分析可见，混凝土施工的基本要点主要体现在优化材料防裂性能、控制温度应力、设置科学的材料配比，以及避免混凝土受到工程地基的制约。作为综合性的关键施工技术来讲，混凝土施工涉及很多的施工操作要点，作为施工人员需要保持谨慎的心态，并且注重养护混凝土的建筑物。施工单位通过推行全面的混凝土质量控制措施，应当能够切实保证最大化的土木工程施工效益，对于土木工程质量予以明显的提升。

参考文献：

[1]王纯皓.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术[J].中外企业家，2018.（05）125-126.

[2]王 波.探究土木工程建设中混凝土结构的施工技术[J].企业科技与发展，2018.（06）152-155.

[3]杜姿林，刘馨，康丛阳.土木工程建设中结构与地基加固技术的运用研究[J].绿色环保建材，2019（08）：156，158.

论文作者:郭天宇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1f23b4f559422fa1e0d9f2c.html