# 建筑给排水设计中节能减排设计探究王辛论文_王辛

摘要：在现阶段的建筑工程中，给排水是非常重要的一项内容，建筑给排水行业也获得了非常迅速的发展。随着我国可持续战略的不断深入，人们的节能环保意识越来越深入，在给排水设计过程中，通过使用节能环保理念，可以更好的节能节水，在保证建筑排水功能的前提下，对整个给排水系统进行节能减排设计可以提高建筑工程的经济效益和社会效益，但是就目前的实际状况来看，给排水设计过程中还存在一定的不足，因此在本文中就针对这一方面的问题进行了简单的分析，并提出了几点有效的节能减排设计措施。

关键词：建筑给排水；节能减排；设计要点

引言

给排水工程分为两部分：一部分是排水工程；另一部分是给水工程。给排水工程的主要任务是将污水等无用水进行排输，避免水渗漏造成建筑的损伤，有利于延长建筑的使用寿命；并且为人民提供生活用水，保证人民可以正常的进行生产生活。但是，如今我国的给排水工程遇见了很多问题，特别是在市政用水和建筑用水两个方面，下文将进行具体的分析。

1市政给排水存在的不足和问题

目前市政给排水系统中还存在众多的缺陷和不足，制约着其正常发挥功能，影响了城市规划建设工作的开展。常见的问题主要有两类，首先介绍市政给水工程施工过程中对环境造成的污染和破坏。由于市政给排水工程在施工过程中涉及到大量复杂先进的技术，操作起来具有一定的难度，施工所耗费的时间也较长，这就不可避免地造成了大量废水废气的排放。废弃物会对周边的生态平衡造成破坏，影响到居民的正常生活。其次是市政排水管道的功能性还不健全，管道的质量达不到要求，在使用过程中往往会出现漏水、破裂等问题。这是由于管道的相关设计不合理，例如给水压力设计还不够科学等。这直接导致了淡水资源的利用率比较低下，无法最大限度地发挥出其价值。管道渗透不仅会造成水资源的泄露浪费，在水流的冲击腐蚀之下，时间一长，管道和建筑都会受到一定的损害。一旦相关结构出现破坏，将可能造成严重的安全事故，给人们的生命财产安全造成威胁。作为排水系统中最重要的内容，给水压力设计的状况从很大程度上影响着整个排水系统的质量。给水压力设计过大过小都不合理，过小会限制给水系统的正常运作，无法满足城市居民对淡水资源的需求；过大则会造成水资源的浪费，在水压力的冲击之下，相关的设备也会受到一定程度的损害。最后，水资源的利用率过低也是造成目前淡水资源紧缺的重要原因。在市政给排水系统中，大量水资源并没能发挥出最大价值，就被归为废水处理掉。众所周知，水资源是可以循环利用的，例如淘米洗菜水可以用作厕所冲水，这更符合可持续发展的理念。

2完善建筑给排水中节能减排设计的有效措施

2.1严格控制水压、合理选择管材

在建筑给排水设计中，管材的使用寿命很大程度上会受到水压的影响，当前建筑给排水设计规范中静水压的标准为0.15MPa,如果给水配件的静水压大于额定流量值多虚的静水压就会出现超压出流问题，其是造成水资源浪费的源头，所以在建筑给排水设计中必须要将水压控制在规定的范围内，同时还要设置有效的减压阀确保水压得到控制。此外，在建筑给排水中管道渗漏问题层出不穷，所以在实际的设计过程中必须要注重管材的选择，同时还要根据管道设置环境采取相应的防潮、防冻、防腐设计，确保其能够更好的运行。

2.2雨水系统节能减排设计

建筑给排水系统中，如果能将雨水有组织的收集到市政雨水管网中，随着城市密度的进一步提升，雨水管网接收的雨水将会不断的增加，超过排水能力，很容易导致城市出现洪涝灾害。所以建筑的雨水系统应正确使用海绵城市设计理念，通过合理的技术措施控制好建筑区域的雨水流径，同时还能够提高雨水资源的利用率，保护周围的环境，建筑小区可以设置透水砖、屋顶绿化以及景观水体等多种设施来接纳滞留水体，这样就能够通过利用蓄水池、雨水罐等对雨水进行收集，经过过滤消毒以后可以将净化后的雨水用于小区的灌溉，道路浇洒中。在高层建筑中，特别是超高层建筑屋面的雨水收集，也应该设置非常完善的雨水收集系统，实现节能减排的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3合理设计热水供应系统

在热水供应系统的设计中设计者需要考虑以下几点：其一，采用同城式设计可避免水温变化较大的情况出现；其二，建筑内的用户比较分散，且与供水系统的间距较大，就可通过局部加热供水方式；其三，建筑的层级较高就要确保给排水系统冷热水压要抑制，防止热水超压出流问题一定要严格控制水压；其四，合理选择热水管材，并控制阀门水压，因为水流经过换热器时通常会降低流速，且热水流速降幅要远超冷水降幅导致能量出现损耗。

2.4节水技术设备的科学应用

对城市给排水系统进行设计时，对节水技术和设备进行合理的利用，能够起到有效的节水作用。在选择管道材料的时候，应尽量选择优质的管材，举例来说，镀锌钢管非常容易生锈，在使用过程中就会污染水资源，长时间闲置以后还会出现修水污染，而采用新型的材料防止出现锈水污染的状况，例如使用PVC-U管、钢镀复合管等等。此外，还可以使用新型的卫生器具以及配水器具，这样就可以达到比较理想的节水效果，在满足基础使用功能的前提下，尽量选择节能型的卫生器具，例如，小容量积水箱可以减少马桶的冲水量。现如今我国应用比较广泛的就是出水量大于等于11L的坐便器，这样对于水资源的消耗量非常大，而使用小于等于6L的坐便器，相对比来说可以节约14%的水资源，通过使用节水的设备可以达到良好的节水效果，实现水资源的节约利用。

2.5开发利用中水系统

当前我国建筑给排水工程中，其管网中管路渗漏问题比较严重，该问题的产生与材料应用、施工工艺等联系密切。在缺乏对工程环境、温度的考量的情况下，在温度变化下，混凝土应力不足容易导致管路渗漏，因此施工中需控制好施工质量选择合适的施工方案、施工材料和工艺。当前建筑给排水施工中，中水利用成为重要趋势，是根据建筑自身和小区污水、雨水，在回收之后循环利用水资源。中水的利用，可以达到30%～40%的节约成效，污水排放也可大量减少。在其使用中，还要综合考虑技术、投资和管理等多方因素，选择最佳中水处理工艺。

2.6加强管道施工质量与设计完善

将给排水管道的设计与信息系统结合起来，合理设计，最优化设计，考虑全面。可将智能化的信息控制系统应用在市政给排水系统中，使得到优化。加强施工质量，提高设备寿命。

结语

总而言之，建筑工程中给排水系统是其中的关键组成部分，也是我国建筑行业发展的必然趋势。在设计过程中通过应用节能环保理念，可以实现水资源的合理利用，通过使用节能型的新型材料，可以防止水污染符合我国可持续发展的战略要求，保护周围的生态环境，促进建筑行业的进一步发展。

参考文献

[1]梁珺.探究节能减排在建筑给排水设计中的应用[J].科技资讯,2019,17(16)：178-179.

[2]鲁齐.关于建筑给排水设计节能节水措施探讨[J].四川水泥，2018（05）：99.

[3]王邓旭.节能减排在建筑给排水设计中的应用[J].居舍，2017（23）：77.

[4]忻少华.节能减排技术在市政给排水设计中的应用研究[J].工程技术研究，2019（07）：169-170.

[5]杨镇.建筑给排水工程施工中的节能减排措施[J].住宅与房地产,2017(15):241.77.

[6]忻少华.节能减排技术在市政给排水设计中的应用研究[J].工程技术研究，2019（07）：169-170.

论文作者:王辛

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1feb7fd10d7292112b79bfe.html