# 几种常用城市供热方式的技术分析论文_孙德静

中国石油天然气管道工程有限公司 河北廊坊 065000

摘要：在我国的城市供热中，常见的集中供热方式就是集中供热系统、区域锅炉房集中供热系统和户式供热系统这三种供热方式。本文通过对这三种供热方式的介绍，来对这三种供热方式进行了简要的技术分析。以图我国的城市供热系统能够越来越完善，供热方式更加科学合理。

关键词：集中供热；锅炉房集中供热；户式供热

近年来，我国的经济发展水平迅速，在这样的大环境下，如何选择适合自身的供热方式，不仅关系到环境的保护、能源的节约，也关系到热用户自身的利益和需求。所以，对城市常见的供热方式进行技术分析就显得尤为重要了。在对供热方式的分析过程中，主要是通过工程实例为基础，根据工程特点进行分析，但是由于不同的工程所处的环境和自身情况都有所不同，所以这种分析方法具有一定的局限性。所以，本文从更为全面的角度对城市供热方式展开了技术分析。

一、几种常见的城市供热方式

根据供热的规模和热用户的性质，可以将城市供热方式分为以下的三种：

首先，集中供热：这是一种将热源进行集中设置，从而产生高温的热水，然后在通过城市的供热管道，将热水供给整个城市或者是部分城市区域，为热用户提供热量。集中供热的主要来源来自于大型的燃气、燃煤、燃油锅炉房以及热电联产这几个方面。集中供热系统的设备投资是由热力公司来完成的，所以，热力用户在使用集中供热系统以前，要先交纳一部分的初装费，使用时根据室内面积的大小来进行缴费。

其次，区域锅炉房集中供热：对于这种供热系统的使用，是需要将热源集中进行设置，从而产生高温的热水，再通过城市的供热管道，供应千家万户中。这种方法是我国最传统的供热方式，适用于工厂生产、取暖和生活等方面。其热源主要来源于小区的燃气、燃煤、燃油锅炉房等。这种供热系统对空气的污染严重，而且锅炉正常运行的配套设备、非主设备、建造锅炉房使用土地费用等，建造费用高，不利于使用。所以，我国现在施行区域锅炉房集中供热的城市已经很少了。

最后，户式供热：由于户式供热自身的特殊性，户式供热不在集中供热的范围之内，属于用户个人为了达到取暖的目的自行购买供热设备进行取暖的行为。

主要的热源包括分户燃气、燃油炉、电暖气等。户式供热其实就是热用户通过对供热设备的购买，来达到取暖的效果。集中供热的技术对比。

二、几种常用城市供热方式的技术分析

对于供热方式的技术分析主要是从环境保护和对热能的利用两个方面进行分析的，具体如下：

1.集中供热

从环境保护和对资源的利用的角度来看：

集中供热由于供热源比较丰富，所以集中供热的热效较高，而且对能源的消耗相对较低，特别是热电联产热源，通过热电厂的汽轮机的抽汽或者是背压排汽的方式将热交换器中的热量传递给水，使得水温增高，产生热能，然后在通过热能传送管道传给各个热力用户。集中供热烟尘集中排放，一次能耗低，除尘效率也相对较高，对环境造成的污染小。

从热能利用的角度上来看：

集中供热高品位的热能可以用于发电，低品位的热能可以用于供热，使得能源转换的效率更高，对热能的利用率更好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.区域锅炉房集中供热

从环境保护的角度上来看：

燃煤锅炉房供热排出的废气对空气污染严重，由于其建设成本较低，在我国过去的供热方式中占据了主要位置。燃油锅炉房供热排出的气体同样会对空气造成污染，容易引起酸雨等自然灾害，在技术上还有待与革新，由于其造价较高，很少在我国使用。燃气锅炉房供热在锅炉房集中供热中对空气的污染是最小的，它主要使用天然气等清洁燃料进行燃烧，产生热量，从而达到供热的效果。是国家大力提倡的一种供热方式。

从热能利用的角度上来看：

燃煤锅炉房集中供热能源转换率比较低，对热能的利用也不是很充分。燃气锅炉房以天然气作为燃料，燃烧获取热能，有利于热能的利用和燃料的充分燃烧。

3.户式供热

从环境保护和资源利用的角度上来看：

户式供热是通过壁挂气炉进行供热的，每一个壁挂气炉都是一个小污染源，其排出的气体，会对人的身体健康造成危害。不建议大量长期的使用。

从热能利用的角度上来看：

户式供热属于热用户自己购买供热设备进行供热，对于热能的利用很充分，而且这种供热设备普遍占地面积比较小，可以根据人的作息时间随时做出调整，方便热用户的使用。

三、对采暖供暖方式发展的建议

第一，以城市总体规划为依据，建设以热电联产的热电厂为主热源，区域锅炉房为辅的集中供热热源，逐步实现城市供热集中化。在集中供热区域内不再新建燃煤分散的小采暖热源。

第二，对生产热源，挖掘现有热电厂（站）和现有热水锅炉房的潜力，对生产负荷不集中的地区不搞集中供热，由生产用热单位依据用热参数和用热量自行解决。随着俄罗斯天然气的引入考虑市中心地区生产用热采用清洁能源。

第三，对集中供热区域以外的街区实施联片并网改造，利用相邻详尽容量大的锅炉房取代效率低、能耗高、污染重的分散小锅炉房。对不能实现集中供热的街区，考虑采用清洁能源。

第四，近期和远期相结合，新建和改建相结合，对现有燃煤锅炉房依次从小到大的顺序实行拆除并网。

第五，坚持环保、节能、效益统一的原则，积极开发利用新能源。

第六，对于有条件的生产企业鼓励利用其工业余热。鼓励有条件的单位采暖用热采用清洁能源。

第七，对于已实现集中供热的区域，要扩大热网覆盖范围，挖掘现有热源潜力，积极发展用户，提高集中供热普及率。

第八，改革现行的供热方式和体制，实行“分户计量、分室温控”。应加强管理，改进技术进一步提高热电联产热效率。

三、总结

集中供热是一种能源转换效率相对较高，对环境的污染较小，运行成本低的供热方式，也是我国现在积极发展、大力提倡的供热方式。燃煤锅炉供热是过去的几十年我国城镇的传统供热方式，但是由于其对空气污染严重，对能源消耗大，已经被逐渐的淘汰。燃气锅炉供热虽然运行成本较高，但是其对环境污染很小，其与集中供热的共同发展，有利于国家能源结构的发展方向。至于户式供热是属于热用户个人采取的供热手段，但是此种供热对环境会产生不利影响，不便于长期使用。

参考文献

[1]胡峰.城市供热方式的几种选择[J].河北煤炭,2010(04).

[2]关宏滨.城市供热技术分析[J].中国科技博览,2011(28).

[3]邱兵.浅谈几种常用供暖方式的优劣对比及发展建议[J].建筑科技与管理学术交流会,2012

论文作者:孙德静

论文发表刊物:《基层建设》2016年12期

论文发表时间:2016/10/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a21604e2e147cc76914f05ce.html