# 工程测量及误差控制技术在建筑施工中的应用论文_杜安波

蚌埠市勘测设计研究院 安徽蚌埠 233000

摘要：工程测量及误差控制技术在建筑工程施工中的应用虽然十分普遍，但由于建筑工程对于各方面施工参数的设计要求都十分严格，因此工程测量与误差控制工作中，往往很容易出现测量误差过大的问题。为此，本文结合实际施工案例，对工程测量及误差控制技术在建筑施工中的应用要点进行了分析，同时提出了一些建筑施工中工程测量及误差控制需要注意的问题，希望能够为建筑工程施工质量提升及施工进度、成本、安全控制起到一定帮助。

关键词：工程测量；误差控制技术；建筑施工

引言：工程测量及误差控制技术与建筑工程的施工质量、施工安全、施工进度等直接相关，如果未能做好测量及误差控制工作，那么一旦垂直度、标高等实际施工参数出现过大的误差，建筑工程就很容易出现延期交付、成本过高、质量隐患过多等问题，甚至是直接导致安全事故。由此可见，工程测量及误差控制技术对于建筑施工十分关键，而针对这一技术实践应用的研究，自然也是十分具有现实意义的。

1工程测量及误差控制技术在建筑施工中的应用要点

1.1测量准备工作

在进行工程测量及误差控制工作之前，不同建筑工程虽然具有着不同的施工测量要求，但基本都会需要按照“先整体，后局部”的顺序进行测量，对于测量数据的准确性也有着比较明确的要求，而测量人员则需要提前熟悉图纸，明确设计意图、相关测量要求以及建筑层高、尺寸、构造、周围环境等工程信息，之后再正式开始测量工作，以保证测量及误差控制技术应用的合理性。另外，为保证测量结果的准确性，工程测量及误差控制对于测量方法、测量记录以及测量仪器也有着一定的要求。例如测量方法应尽量简单便捷，并与测量人员实际专业水平相符；测量仪器及相关器具应按照测量方案及设计要求进行选择，在确定仪器后还要将其送至具有仪器校验资质的检测机构进行校验，得到检验合格报告后方可将仪器用于工程测量工作；而测量记录则要坚持原始真实、数字正确、内容清晰完整的基本原则，并按照现行行业规范及工程设计要求来控制测量精度。

1.2控制网测设

建筑工程施工阶段的控制网测设具体可分为平面控制网测设与高程控制网测设两部分，其中平面控制网测设应坚持“先整体、后局部”与“高精度控制低精度”的原则，并按照工程平面图、施工平面布置图以及设计坐标系统来布设控制网，对于桩位还需要做好必要的用险保护与标记。而高程控制网则需要以保证建筑竖向施工精度为核心要求，根据给定路边高程点来进行布设。在实际施工中，不同建筑工程的施工现场实际情况存在较大差异，因此其在控制网测设方面的具体要求也会存在一定差异[1]。

例如在某小区住宅楼工程中，平面控制网共设置了二横四纵六条主控轴，在进行主控轴线定位时，需要先布置引线，将横轴东侧与纵轴北侧投测到围墙上，用明显标识标出，而在横轴西侧与纵轴南侧则设置定位桩，另外桩位需要采用砼保护、砌砖维护，控制线需要随结构逐层弹在外墙上，以便于楼层放线复核检查。在高程控制网的测设中，基于施工现场实际情况，规划局给出了路边高程点BM4=45.03的要求，测量时需要先利用水准仪进行复测，确定测量结果符合要求后，再依次完成闭合水准路线、高程竖向控制点的测设，其中竖向控制点的给定要求为M1=46.00米。

1.3水准观测

水准观测需要从水准点的埋设入手，一般来说，水准点的埋设都需要尽量选择土质坚硬、使用方便、周围环境稳定位置，以免水准点受环境影响而发生位置变化或消失，如需在埋设墙水准点，也同样要选择结构稳定的建筑物墙体，并选择位置明显、引测方便、易于保存的位置作为水准点。确定水准点位置后，由于不同工程实际情况、设计要求以及不同水准点的情况不同，因此水准观测的技术要求还需根据水准点等级而定，具体要求可参考表1。

表1 水准观测主要技术要求

1.4垂直度控制

在建筑工程主体结构施工中，为保证建筑整体垂直度，每一层施工结束后都需要采用全站仪对外墙及门窗洞口进行偏差检测，并将检测结果准确记录下来，与设计要求中的相关允许误差进行对比，而对于同一外立面、同一层的窗洞口，则要将各层相同位置的窗洞口进行水平位移，并弹外墙窗口边线竖直通线，以确定其尺寸及垂直度是否出现偏差。另外在高层建筑工程中，随着楼层的不断提升，建筑整体的垂直度误差通常会变得越来越大，因此为保证垂直度误差能够符合允许误差要求，还需对整体垂直度进行定层、定时复测，并根据误差情况对后续楼层的垂直度控制要求进行相应的调整，以缩小建筑整体垂直度误差[2]。

1.5标高投测

在进行标高投测之前，由于高层建筑楼层整体通常都会出现沉降现象，因此可适当提高标高水准点，。在开始施工后，则要尽量避免地下工程施工队标高测量顺准点造成影响，建筑主体的标高投测通常可分为模板标高控制线及楼板浇筑标高控制线两部分，其中模板标高控制线应按照设计标高进行控制，而楼板标高控制线由于在浇筑过程中会受到楼板沉降影响，因此需提升3-5mm左右，以抵消楼板沉降量。另外，不同施工层之间的标高控制需要以标高传递的方式进行，标高传递需要以现场内永久标高控制点为准，并根据建筑实际情况来确定控制点数量，二层以上各层标高控制点的要求基本相同，但一层控制点相对标高应提高0.5m。标高传递过程中需要按照标高线，采用钢尺向上传递，各层传递后标高误差应控制在3mm以内。

2建筑施工中工程测量及误差控制工作需要注意的问题

2.1重视测量方案设计

现代建筑工程的建设规模较大，工程测量施工内容也相对复杂，通常都需要根据明确得测量方案来展开测量，但从目前来看，很多建筑工程项目在测量施工阶段却并未对测量方案设计提起足够的重视，其测量方案经常会出现测量误差要求不严格，测量精度不足等情况，最终影响实际测量结果与施工质量。因此在进行工程测量之前，必须要提高对测量方案设计的重视，安排专业人员在施工现场进行全面勘测，并依据勘测结果来设计合理的测量方案，，以保证工程测量工作的有效进行。

2.2规范测量仪器管理

建筑工程的施工测量工作必须要依靠专业测量仪器来进行，一旦测量仪器或钢尺等相关器具出现了问题，那么测量结果的精度、准确性就很容易出现问题，并给建筑施工带来直接影响。因此为避免测量仪器出现故障，施工方还需建立严格的测量仪器管理制度，根据测量仪器的性能特点、使用条件要求等确定其操作规范、保养规范、日常检修制度、入箱开箱制度等，为测量设备管理提供明确指导，这样测量仪器的可靠性能够随之提升，测量结果的准确性自然也可以得到保证，即便在使用过程中测量仪器出现了故障问题，也可以通过使用前的检查来及时发现并加以更换，以免对测量结果造成影响。

结束语：总而言之，工程测量及误差控制技术在现代建筑施工中具有着非常重要的作用，但要想真正做好工程测量工作，并将测量误差控制在规定范围内，则还需要把握好测量准备、水准观测、标高投测等方面的技术应用要点，并对测量仪器管理、测量方案设计等问题加以注意。

参考文献：

[1]刘奇武.水利水电工程测量误差影响因素及控制要点[J].建材与装饰，2019（09）：287-288.

[2]喻艳梅.建筑施工中的工程测量及误差控制分析[J].绿色环保建材，2018（12）：154-155.

论文作者:杜安波

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a21f3c0583ce267b3d7a96ed.html