# 农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术论文_党静

山东省阳谷县水务局 山东阳谷 252300

摘要：我国近年来不断的改善与完善农田，是为了减少农田的灌溉过程中消耗的水量，还要保证农作物的产量没有受影响。农田灌溉防渗渠道衬砌就是众多方法中一个比较好用的方法。所以，本文就农田灌溉防渗渠道衬砌过程中的有关内容进行了研究和讨论。

关键词：农田灌溉；农业生产；防洪渠道；衬砌施工

1我国农田灌溉渠道的现状

目前，我国农田灌溉渠道的现状非常不理想，必须进行一些完善和控制，有效的提高农田灌溉渠道的效果。通过深入地分析这些不良现状可以发现其形成原因与多种因素有关，都会产生渗透问题，总结出几个主要原因是：第一条，农田灌溉渠道施工过程中影响渗透的关键因素是其存在的质量问题。农田灌溉渠道在施工中最容易出现问题的原因是由于重视程度低，导致在施工过程中施工人员由于疏忽产生各种各样的问题，特别是出现技术问题，最后会影响施工的效果，某些部位出现裂缝或倒塌，最终形成渗透。第二条，非常不重视农田灌溉渠道的后期养护，而且养护人员在农田灌溉中非常缺乏。由此看来，没有健全的后期的养护制度，必然无法达到定期的维护工作，无法及时修复渗漏隐患的农田灌溉渠道出现的技术问题，最终只能演变成更严重的渗漏问题，这正是目前容易出现农田灌溉渠道不良现状的重要原因。第三条，土壤是我国目前现行的大多数农田灌溉渠道最常使用的施工材料。但是土壤的土质有着非常严重的问题，原因是就地取材是农田灌溉渠道的施工建设常用的方法。直接采用周围的土壤进行建设，并没有考虑到土壤的性质，这些土壤的土质是否适用于建设，最终不利于实现渠道效果，有较强的渗透性，会浪费大量的水资源。

2准备阶段

2.1地基处理

对工程按照具体的操作方法依据施工设计图纸在防渗渠道进行正式施工前要完成放样处理。土方的挖掘工作要放在放线后完成，尽量提前完成土方的作业，保证在地基中的水分处于自然的状态下最快的风干，大大减少地基中的水分，加强地基的强度，防止在寒冷的季节里由于较大的温差导致胀裂的情况出现。

2.2模板工程

为了检查校核要按照图纸测放样进行模板的安装，在重要的结构部位多安装控制点。对于模板的安装有较大的要求，首先必须严格准确的安装，保证表面平整，没有漏浆的现象，不会发生较大的变形问题。

3农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术

渠道防渗的好处表现在多方面，首先是大大提高了渠系水利用系数，然后有节约用水，防止渗漏的效果，最后还能提高渠道的抗冲击能力和渠道输水安全保证效率。为了防止渠道出现渗漏问题，采取了多种措施，像以施工方便、养护容易、经济耐用为原则，根据实际的情况，选择最合适的使用。最近几年的发展来看，我国社会快速进步发展，科技不断更新，在渠道防渗材料和施工技艺等多个方面取得了一定的成就和效果，而防漏技术经过分析发现主要存在以下几个方面：沥青防渗、灰土和三合土防渗、砌石防渗、混凝土防渗和钢筋混凝土防渗等。

3.1渠道测量

渠道测量是混凝土预制板防渗渠道的第一项工作。过程中最容易忽略渠道纵段测量的重要性，发生测量精度不够精确的事故，这就是为什么在渠道成形后会有渠底纵坡线在垂直方向呈现出波浪状上下起伏的现象。容易出现淤积和积水，更严重可能出现渠道冻涨裂缝。总而言之，必须重视全部施工过程中对轨道的测量，严格保证渠道纵断面精度的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2定线测量

渠道施工非常重要的依据以及设计轨道非常重要的参考资料都是定线测量。按照当地的灌溉要求和地理事件都是规划轨道的重要参考材料，在过程中秉承少走弯路的原则，尽量选择直路。选定轨道后严格按照测量数据，五十米的距离就要标定一个木桩，加桩标注在渠道的走向发生改变时更为重要，而水准测量使用在变化处。施工设计有明确的要求，不仅要定出标线，更要在测量施工时，严格标出渠道中心线。纵坡的大小是决定十五到二十厘米打一个桩的原因。铁定必须钉在各个桩的桩顶，铁钉点是高程和中心线的标准。在渠道拐弯时，应该定好固定点，通过一定的半径将两端渠道相互连接，一定要注意的是在固定点的前后进行加桩保护的设置。一旦确定中心线桩的位置，就不能再更改变动。铺设土工膜需要在土模完全达到设计标准后。切记在完成土模定型后，应该进行一次渠道纵坡复核后，才能进行土工膜建设。检验土模是否达到设计标准是进行复核的目的，倘若有问题就可以及时的进行修整。

4混凝土材料

4.1水的质量要求

混凝土中对于用水有严格的要求如果没有处理过的生活污水和工业废水是坚决不可以使用的，一般可以使用地表地下水和可以被饮用的水。

4.2水泥的质量控制

混凝土配置的非常重要的材料是水泥，在整个原料配制中占着非常大的比例，所以，应该十分严格的控制水泥原料质量。目前来说，绝大多数施工工程选择混凝土配制原料主要是硅酸盐水泥。水泥材料的强度等级和是否符合防水渠道施工的需要等都是选择水泥材料的重要依据。一定要对水泥材料的用量进行估算，严禁发生水泥材料被大量浪费的情况。

4.3骨料料场的选择

开阔的场地、巨大的储存量的适宜的高程都是选择骨料场地时应该考量的。骨料的各个质量的条件都满足渠道混凝土的需求，有着满足各种设计级配需要的储存力，还有一定的富裕量。

4.4骨料的质量要求

对于粗骨料有许多要求，首先，必须小于钢筋净距的三分之二；其次，构件断面的最小边的四分之一；最后，不超过素混凝土板的二分之一。较大的粗骨料粒径是无筋或者少筋的混凝土结构应该优先选择的。通过试验决定出选择间断级配还是选择连续级配，但是一定要注意表面是否保持干净。同样选择细骨料时也得多方面的考虑各个方面的质量，坚硬、级配良好的的细骨料更容易被选中。细骨料有着非常稳定的含水率，保证人工砂饱和面干的含水率低于百分之六，如果有需要时，可以使用一些措施加速脱水。

5总结

农业能够继续向前发展的一个非常重要的保障就是农田灌溉防渗渠道衬砌工程的实施。总而言之，我们要足够重视农田灌溉防渗渠道衬砌工程施工过程中的某些非常关键的施工环节，最大程度的保障全部工程的施工质量。

参考文献：

[1]赵小点.石津灌区渠道防渗效果与灌溉水利用效率研究[D].河北农业大学，2013.

[2]吴祥.基于ZigBee的低功耗农田灌溉监控系统设计与实现[D].电子科技大学，2013.

[3]李定.农田灌溉无线控制系统的设计研究[D].石河子大学，2013.

[4]张倩.邢台市地表水自动监测技术及其在农田灌溉中的应用[D].河北农业大学，2015.

论文作者:党静

论文发表刊物:《基层建设》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a222517b771bc67c9e9e5210.html