# 黄河三角洲地区园林绿化工程施工管理及养护方法研究论文_魏建海

摘 要：当前，我国园林绿化施工技术正在以相当高的速度发展，但是与之匹配的施工组织的管理水平以及绿化工程后期的养护方法却是相对低下和落后，这使得园林绿化施工技术无法真正地发挥其作用。为了解决这一问题，本文对园林绿化工程的施工管理和和后期的养护方法进行初步的研究。

关键词：园林绿化工程；施工管理；养护方法

伴随着当代城市化水平的不断提高，人们对生活和生产所处的环境质量的要求也逐渐增高。人们对环境的要求中，园林绿化已经是一个非常重要的选择项。尽管当前的园林绿化施工技术非常完善，但是施工组织的管理水平和后期养护方法却相对低下和落后。因此，必须大力解决施工组织管理水平、后期养护方法和施工技术不同步的问题。另外，黄河三角洲地区特殊的地质水文条件，也使得园林绿化工程施工过程更加复杂。笔者认为，与其他的园林绿化工程相比，必须在正确分析黄河三角洲地区特殊的地质水文条件基础上，再探讨园林绿化工程的施工管理和养护方法，为黄河三角洲地区的园林绿化建设提出一些思路。

一、黄河三角洲地区自然概况

黄河三角洲为黄河入海冲击而成，地处山东东北部，东临莱州湾，北靠渤海。其土壤类型主要分为两类，分别为滨海盐土与滨海潮土，盐渍化土壤的面积约占该地区土壤总面积的80%。

1.海拔低，地市平坦

黄河三角洲地区平均海拔较低，大多地势平坦，自然坡降很小。因此，地上和地下的排水和径流不畅。

2.土壤含盐量较高

三角洲地区滨海盐碱土壤含盐量通常在0.3～1.5%。地下水中的盐化物通过土壤中的孔隙上升到地表，经年累月造成地表积盐，逐渐使土壤盐碱化。

3.土壤肥力较差

该地区的土壤为黄河沉积的泥沙，多为黏质泥土，有机质含量较低，透气性能低，蓄水能力差，土壤肥力低下。

二、园林绿化工程的施工管理

园林绿化工程不是简单地运用机械和人力栽树种草，而是通过一定的工程手段和艺术手段，对特定区域进行地形改造、营造建筑、铺设道路和种草植树的有规划的建设过程。

1.整体工程的规划管理

园林绿化工程正式破土动工之前，应当从特定区域的整体生态环境角度进行深入综合考虑，以确保工程能够达到设想的各种功能，并且保证各项施工环节能够有序进行。

2.施工过程的材料管理

各项工程在施工前，必须对施工图进行确认，并将各环节、各部位所需要的材料及其标准和采购要求明确标注在图纸上。采购员必须严格按照相关要求进行购买，质检部门严格按照材料的标准进行检查，确保每一批次的材料的质量都符合要求。

每一批次材料必须做好相关记录，包括采购渠道、采购时间和存贮位置等等，做到材料可以追根溯源。若发现问题，可以及时上报，作出适当整改。

3.园林施工的技术管理

由于黄河三角洲特殊的地质水文条件，施工过程中需要选择恰当的特殊工程技术，可供选择的工程技术包括大穴整地、大穴客土、隔盐层改土植树、客土抬高地面后底部设置隔离层、封底式客土抬高地面和客土抬高地面后底部设置隔离层及滤水管等六种技术。所列六种技术应当根据实际情况进行选择，并同通用的施工技术结合使用。

4.园林施工的人工管理

园林绿化工程的整个过程涉及众多工作人员，由于人员来源、所属队伍以及在工作中承担的任务等相当复杂，人工管理的难度也相对较大。

工程质量与工作人员的素质有着紧密的联系，因此必须定期对工作人员进行工作培训，提高他们的综合素质，并培养他们的责任感，使其在工作中能够做到应尽的义务。

人工管理必须对每一个工作人员落实具体的工作任务，确保工作人员明确和正确地认识自己担负的工作内容，并且保证工作人员之间能够良好的沟通交流，一旦发生问题能够马上找到相关人员有效解决问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5.植被成活率管理

结合当地的气候条件、水文地质等相关因素，选择适当的植被。如果选择的植被不适宜，不仅造会成植被死亡，也是一种极大的浪费。适合黄河三角洲地区的植被也相对较多，树木例如绒毛白蜡、国槐、刺槐、合欢、冬青、怪柳、枸杞等，草本植物如獐茅、狗牙根、马绊草等等。

当前，园林绿化工程的植被多以移栽为主。移栽植物，对栽植地的环境和移栽技术有着相当高的要求。除了选择适当的植被，还可以使用一些技术手法提高移栽植被的成活率。采挖植被时，适当加大苗木根部的土球直径，更多地保存植物原有根系，提高植物吸水率。采挖植被后，尽快栽种入土，做好保湿、防晒等措施，防止土球和植被水分蒸发。对于成活难度高、树龄较大或者较为珍贵的树种，应当进行断根和疏剪枝叶。

三、园林绿化工程的养护方法

园林绿化的养护方法不仅存在于整个施工过程中，还长期运用在工程结束后的养护周期中。

1.保持水肥的养护方法

水是植物生长必须要的条件。移栽和种植植物必须及时补充水分，根据植物生长特性、生长环境和所处气候调整灌溉水量，保持土壤潮湿。春秋两季，降水量较少，此时应当增加灌溉的水量和次数；夏季天气炎热，水分蒸发快，避免中午浇水；冬季不应在夜晚浇水，避免土壤结冰。做好排水工作，防止浇水形成内涝，植物受淹。

土壤的养分会逐渐流失，因此必须适时施肥。施肥不可频繁，也不可过量，否则会“烧”死植物。对于刚刚移栽或者种植的植物，出现不良状况，要具体分析原因，作出适当措施。

2.植被固定

在移栽或者种植完成后，应当及时固定，防止植被倒伏。在大型植被的底部，利用木桩或者木架做好固定，定期检查并记录，避免因恶劣天气导致树木倒伏，增加工作负担甚至损失。

3.病虫害防治

病虫害在园林绿化工程中并不鲜见，大规模的病虫害可能会导致植物大范围死亡。当发生病虫害时，及时找出原因，制定合理措施。

病虫害的防治重在预防。第一，由于不同植物感染的病虫害可能不同，可以通过增加植物种类以及合理搭配植物，尽可能控制病虫害的蔓延，减低植被死亡率。第二，调研当地往年的病虫害情况，充分掌握当地的病虫害规律，提前制定具有针对性的预防措施。

4.防寒措施

在冬天，需要特别注重植物的防寒措施。为了防止植物由于木质化程度不足发生的冻害，进入秋季后应及时停止施肥。入冬前，应当通过涂刷石灰保护层、缠绕草绳或者包裹塑料海绵等方式对树木进行防冻保护。

5.植被修剪

植被修剪主要包括除草、修剪和整形。植被不断生长，在养护工程中应当及时修剪，保持植被的美观。在修剪和整形的过程中，做好排查，及时清理病枝、烂枝和虫枝，保证植被健康。及时除去杂草，杂草丛生不仅影响美观，还会吸收土壤养分，影响植被生长。

四、结束语

随着经济社会的快速发展和城市建设水平的提高，人们对高质量的生活水平要求也逐渐提高，改善生态环境已经是必要之举。提高施工管理和养护方法的水平，对园林绿化工程的施工和管理起到有效的改善和促进作用。

参考文献：

[1]赵延茂等.黄河三角洲自然保护区科学考察集.北京：中国林业出版社，1995

[2］曲向阳.盐碱地区公路绿化与养护管理探讨[J].中国科技信息，2010（5）：30-31.

[3]许卉，张丽娟.黄河河口区城镇引种非抗盐花木栽植技术[J].山东林业科技，2006（5）：52-54.

[4]贾恺星.园林绿化工程施工管理的几点思考[J].装饰装修天地，2019（17）：267.

[5]柯勇.园林绿化工程养护技术要点探究[J].现代园艺,2019(16)：203-204.

论文作者:魏建海

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a22a21de8da24836bbba243c.html