# 市政道路桥梁施工中软土地基处理技术应用实践论文_陈杰

南通市方鼎建设工程有限公司 江苏南通 226500

摘要：在市政道路桥梁工程建设时，若是遇到了软土地基，为了保障工程施工的质量与安全，需要根据软土地基的具体特征选择最佳的处理技术方案，保障软土地基处理的可靠性与安全性，为市政道路桥梁工程施工打下基础。下文对市政道路桥梁施工中软土地基处理技术的应用进行分析。

关键词：市政道路桥梁工程；软土地基；处理技术应用

引言：

由于市政道路桥梁工程的特殊性，每天需要承载大量车辆的载荷，因此必须对工程的施工质量进行严苛的管理控制。在施工过程中需要提高工程地基的处理质，当遇到软土地基时，必须要进行深入的勘查，选择最佳的软土地基处理技术方案，保证工程地基施工的质量与安全。

一、软土地基对市政道路桥梁工程的施工影响分析

软土地基是一种复合型的地基类型，主要由淤泥、不稳定岩层、砂砾等物质组成，由于该地基无法承载相应的压力，因此该类地基统称为软土地基。一般情况下，软土地基主要出现在户外，在建设大型基建项目时，则会遇到软土地基。在城市市政道路桥梁工程建设时很少遇到软土地基，但是随着城市化建设的不断加快，城市郊区与河道在进行开发时，遇到软土地基的概率会出现一定的增加。

当市政工程遇到软土地基时，必须对软土地基进行深入的研究分析，归纳软土地基对市政道路桥梁工程的具体影响，以此规划设计相关的软土地基处理工作方案，提高软土地基处理的质量与安全。一般情况下，软土地基对市政道路桥梁工程的施工影响主要体现在以下几个方面。

第一是地基的承载能力较低，在施工的过程中很容易对地基的土层进行破坏，进而直接影响到工程建设的质量与进度。第二是软土地基的空隙间距较大，内部含有大量的空气与水分子，当地基受到外部载荷压力时，空隙间距则会给地基的稳定性造成严重的影响。第三是路基在施工之后，由于建筑物的载荷压力使得路基出现了沉降问题，但是由于路基承载力的不均匀，使得路基出现了不均匀沉降，同样给市政道路桥梁工程项目的建设造成了极大的影响[1]。

二、软土地基处理技术分析

搅拌桩处理技术主要是通过在软土地基内，添加适量的水泥或者是其他填料，并利用相关的专业设备对水泥和软土进行深层的搅拌。在搅拌的过程中为了提高地基处理的质量，需要在软土地基内加入一定量的固结剂，在固结剂和深层搅拌的处理下，使得原本的软土地基成为坚固的土体。

在软土地基经过了搅拌桩处理之后，可以使其地基转变为高强度、高透水性、强稳定性的良好地基，为市政道路桥梁工程的施工提供稳定可靠的地基基础。在搅拌桩处理之后，固型土体与原本的软土地基进行了有效结合，两者形成了一种超强度的复合型地基，使得施工地基的整体承载力得到了质的提高，确保了软土地基施工建设的可靠性与稳定性。同时由于搅拌桩处理技术的投资成本低、工作效率高、操作简单等优点，因而在很多软土地基项目中都得到了应用[2]。

三、软土地基处理技术的应用研究

（一）市政道路桥梁工程概述

我国某城市的市政道路桥梁工程项目具体要求如下，工程设计总长度为4千米，由于工程修建路段涉及到软土地基，且该软土地基的组合成分较为复杂。在对软土地基进行勘查之后，相关设计人员决定采取搅拌桩处理技术方案。在搅拌桩施工28天之后，需要确保单位面积复合型土体的载荷抗压强度达到2兆帕以上，以确保该市政道路桥梁工程的建设质量与安全。

（二）搅拌桩处理技术的应用分析

1.搅拌桩处理技术方案设计

搅拌桩复合地基设计方案如下：水泥土搅拌桩直径采用500mm。采用湿法固化剂，采用425普通硅酸盐水泥，水泥掺量20%，水泥浆水灰比0.5～0.6。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆桩身90天无侧限抗压强度≥1.5MPa，实际施工前应进行室内配比试验，并根据设计对承载力和桩身强度要求、施工工艺要求、室内配比试验、现场试桩等综合确定水泥掺量、水灰比和外加剂等参数。

在褥垫层采40cm碎石褥垫层，碎石由新鲜或弱风化岩石或砾石轧制而成，应洁净、干燥，并具有足够的强度和耐磨耗性。采用自然级配，粒径范围为20mm-50mm。桩褥垫层中间铺设二层双向土工格栅。为减少与地下空间及基坑支护结构之间的差异沉降，碎石垫层和土工格栅在道路全范围满铺[3]。

2.搅拌桩处理技术的施工工序

搅拌桩处理技术方案的主要施工流程如下：场地清表、整平→在整平标高面施工水泥搅拌桩→水泥搅拌桩达到28天龄期且检测合格后→清除场地表层浮浆、松散物、挖出表层填土、开挖至桩顶标高→进行单桩承载力检测→复合地基检测→铺设20cm级配碎石垫层→铺设一层土工格栅→铺设20cm级配碎石垫层→铺设一层土工格栅→路基填筑至软基交工高程→预压4个月→反开挖铺设管线。

（三）施工监测工作分析

施工监测的目的在于进行准确计量，通过地面测量和软基处理沉降观测，了解软基处理沉降量，为合理计算土石方量提供依据，提高搅拌桩施工方案的可靠性与安全性。同时科学控制填土速率，如果路基填筑速度过快，很有可能发生道路边坡侧移和路基沉降较大，需要通过路基沉降观测和边桩的位移监测数据来控制填土施工速率。最后是评价软基处理工程效果，通过监测和观测数据，推算软基处理固结度和工后沉降等，为确定卸载和评价软基处理效果提供依据，在高效的施工监测工作开展下，才可以确保施工技术方案落实的可行性。

在市政道路桥梁工程的软土地基区域，开展搅拌桩处理技术方案时，需要进行的施工监测内容主要有以下几点：第一场地测量，排水固结处理路段打设排水插板前后的地面测量；第二处理沉降观测，包括软土地基处理场地的沉降板埋设和观测；第三复合型土体真空度监测，包括真空测头的埋设和定期监测；第四边桩监测，在软基处理的边界形成的坡高大于2.0m时，布设边桩，在填土施工期监测边坡的位移[4]。

（四）软土地基项目检验分析

在该市政道路桥梁工程的软土地基项目完成施工之后，则需要对搅拌桩处理的复合型固结土体性能进行检验分析，通过分析检验确保软土地基经过搅拌桩处理之后，形成的复合型固结土体达到了设计的技术参数，同时复合型固结土地和周边的良性土体进行了有效结合，为道路桥梁工程的整体施工打下坚实的地基质量保障。

为了保证检验工作的质量，需要采取专业的设备对复合型固结土体的结构强度和抗载荷应力值进行测试，进而获取到最真实的项目数据资料。同时为了避免地基在后期出现不均匀沉降的问题，在项目检验工作开展时，需要对施工监测得到的第一手施工资料进行研究分析，通过对资料的研究则可以得出项目最终质量的可靠性与安全性。在检验工作进行时，所有的检验工作人员必须秉持为业主负责的职业态度，公开公正的对软土地基的施工质量进行检验评定。

四、结束语

综上所述，在市政道路桥梁工程建设时，为了充分解决软土地基的问题，需要分析软土地基对工程造成的实际影响，结合工程的具体施工要求，选择合理的软土地基处理技术方案。在施工技术方案执行时，需要对每一个施工工序进行质量管理，通过开展施工监测工作，提高施工的质量与安全。在施工质量的检验下，对工程的质量进行验收交工。

参考文献：

[1]郝志湘.市政道路桥梁施工中软土地基处理技术应用实践[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2018,05:140-141.

[2]黄建军.探究市政路桥工程中软土地基处理技术[J].建材与装饰,2018,14:274-275.

[3]许双.工程软弱地基的施工技术与控制要点简析[J].城市建设理论研究(电子版),2018,07:192.

[4]沈朋飞.市政公路桥梁工程施工中软土地基处理技术研究[J].建材与装饰,2018,07:271-272.

论文作者:陈杰

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第13期

论文发表时间:2019/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a23805cd5fd400f63e2d6fed.html