# 异形曲面菱形折拼铝板幕墙施工技术论文_樊兆顺,高现余,靳树杰

中建八局第一建设有限公司 山东济南 250014

摘要：随着“一带一路”的社会主义进程推进以及整个幕墙行业的发展，越来越多的幕墙公司参与到中东、澳洲等地区进行工程项目的建设中。由于项目整体造型越来越复杂，工艺及施工质量要求也愈来愈高。本文从建筑曲面幕墙施工中的质量问题进行分析，并总结施工过程中的控制措施，为类似工程的建筑施工提供参考和借鉴。

关键词：曲面幕墙；幕墙；施工技术

引言

对中国海绵城市建设展示馆异形曲面菱形折拼铝板幕墙施工技术进行总结，从异形曲面、菱形折拼铝板采用3D扫描仪、BIM技术、单元整体吊装及优化幕墙钢结构连接方式等方面进行阐述，解决了异形曲面、菱形折拼的幕墙龙骨、面板测量定位与安装问题，保证每块铝板准确定位，顺利安装。

1工程概况

中国萍乡海绵城市建设展示馆共4层，建筑面积约8000m2，外墙设计包含开放式穿孔菱形折拼铝板、内层铝板幕墙+铝合金窗、百叶、门厅磨砂玻璃雨棚+侧面点式玻璃幕墙、明框彩釉玻璃幕墙(海绵景观部分)、点式磨砂玻璃幕墙、树脉彩釉点式玻璃幕墙。异形曲面菱形折拼铝板幕墙为开放式双层幕墙，主体钢结构外包覆装饰性幕墙，外层面积约3600m2，内层约4300m2，外观层次分明，错落新颖(见图1)。

图1 展示馆建筑效果

2曲面幕墙施工的技术难点

2.1设计上的难点

本工程曲面幕墙面板曲率变化无规律，国内外生产厂家样品光滑度严重不足。

2.2测量放线的控制

本工程球体均为椭圆球体，以最大球体为例，由29层椭圆圆弧组成，外围结构为球体圆弧结构，对施工放样的精确度要求非常高。圆弧放样错误将直接导致整体钢结构没有办法合拢，不仅影响施工质量，而且增加施工成本。

2.3安装施工的难点

该工程的球体为整体网架安装，网架的最大长度为24.3m，中间宽度最宽达到900mm，属于超高超重结构。桁架吊装过程中要不断调整方位，保证空间角度，还要能够减小结构误差带来的影响，特别是桁架整体起吊以后由于自重的影响还会产生一点的形变和位移，如何在安装中进行准确的调整定位，减小这部分的误差是施工的关键。

图2 弧形铝板优化模型

3关键施工技术

3.1 3D模拟技术

应用Ｒhino+Grasshopper软件，对每块铝板进行参数化模拟分析，对每块铝板编号确保安装位置准确无误，把弧形曲面铝板优化为平行四边形穿孔折板(见图2)，4个端点都在完成面上，保证外观效果的同时铝板规格种类最少，大大节省了加工及材料成本，同时缩短了铝板加工周期，保证了施工进度。

3.2 3 D扫描比对技术

对现场安装完成的主体钢结构进行3D扫描，经过数据处理建立与幕墙工程相关的主体钢结构的实际模型。将实际模型与上述设计模型进行整合比对，检查主体钢结构与幕墙构件的位置关系，对幕墙支座长度不足或超长的位置进行调整，如钢结构弧形梁偏差过大，则提前告知相关单位进行整改，很好地杜绝了因钢结构偏差而无法安装后续钢网架的情况。

通过3D扫描建立最外圈与幕墙龙骨直接连接的弧形钢梁Ｒevit实体模型。通过导入现场实际控制点确定与轴网的位置关系。再导入Ｒhino软件中。

3.3 3 D模拟下单技术

圆钢龙骨施工是整个项目施工最重要的环节，也是最难的环节，其造型复杂扭曲，空间定位难，在合理误差范围内下料难度大。通过Grasshopper参数化优化生成龙骨，批量统计、编号、生成材料加工数据，通过软件运算，节省时间，且加工精度高、效率快。整个项目的主体结构为钢结构，在立面上一根根拼装，龙骨安装精度无法保证，安装误差无法消化;先对安装过程建立BIM模型进行模拟和演示，优化施工方案，确定最终的安装方法，在工厂进行拼装，组成单元式的榀架，然后运用吊机进行整体吊装，运用BIM批量生成的定位点进行定位，对各定位点进行实时测量放线，确保精确地焊接圆钢龙骨榀架。

3.4钢龙骨单元焊接质量控制

3.4.1分块组装

钢龙骨单元在工厂分块组装，在进行工艺加工前，设计人员绘制单元钢架加工图，采用BIM技术进行放样。

3.4.2工艺试验

在大量制作组装钢龙骨单元前先进行工艺试验，记录焊接时的气候条件、焊机参数、电流大小、焊条型号、杆件是否预热、焊接效果，统计过程中切割、焊接的尺寸变形数据，取得相对准确的工艺误差及重要的影响因素，后期焊接时根据规范焊接参数和焊接顺序进行焊接，厚钢件焊接时应先预热，并做好矫正的技术准备。

3.4.3单元组装流程

三维模拟→生产车间场地清理→拼装点位放线→2根120mm×50mm方钢管呈十字交叉90°焊接在一起→抄平使2根方钢管4个角在同一平面上→在方钢管十字交叉处焊接1个10cm厚的铁块(铁块的高度根据设计模型需要起拱)→在铁块上点焊设计好的十字铁板→121mm圆管下料打剖口(设计提供料单下料及圆管剖口尺寸)→用└50焊接一个框架夹住2根121mm圆管(防止焊接变形)→与十字铁板焊接→121mm圆管拼接成1个吊装单元。

3.5菱形折拼铝板制作与安装

每块菱形折拼铝板为4片不共面的三角板折拼组合，折拼角度、穿孔图案、尺寸大小不一。将Ｒhnio软件中建模完成的菱形折拼铝板各板块尺寸、角度信息提取出来(见图4)，制作成加工单，厂家按加工单用一块菱形平板按一定角度裁切去余料，再经过如下流程完成:冲孔→弯折→焊接打磨→酸洗→涂层处理→附件安装成形。

图4 板块加工信息

4管理措施

4.1设计阶段的管理

境外工程技术规范要求与国内不一致常导致结构计算不全，相关分包设计粗糙而引起整体设计方案的改动。因此，在设计阶段需要把握好设计方向，落实不明确的细节，理清与其他分包的干涉问题；了解监理意图，开展多边对话，要求幕墙专业厂商配合工程设计工作。

4.2施工质量的管理

对施工过程的监管施工过程是项目质量控制的关键环节。首先制定质量管理的方法，为了保证施工质量，所有的质量检测必须要有详细的检测记录，检测完以后需要留底存档。境外工程的工期非常紧，很多情况下是土建施工与墙施工同步进行。例如，土建钢筋绑扎完成后，放线复核总包的混凝土完成面是否与结构图纸相符，确认合格后进行配套预埋；预埋完成固定后，检查预埋件的位置、标高、平整度是否符合要求；混凝土浇筑后，复查预埋件的位置是否正确，混领土浇筑振捣时有没有对预埋件的位置造成影响，然后对预埋件的误差进行控制、分配、消化、避免积累。

结语

随着计算机三维模拟技术、3D测量定位技术广泛应用，曲面、菱形折拼的幕墙越来越多地在大型公共、商业建筑中应用。本文针对异形曲面、菱形折拼铝板采用3D扫描仪、BIM技术、单元整体吊装及优化幕墙钢结构连接方式等方法进行了详细的阐述，为今后类似工程提供借鉴。

参考文献

［1］张瑜，余杰，黄平，等．基于BIM5D的超长结构双曲面铝板幕墙施工工法［J］．重庆建筑，2018(12):40-42．

［2］蒙胜益．变角度渐进式折线形单元式幕墙施工技术［J］．建筑施工，2018，40(8):1364-1366．

论文作者:樊兆顺,高现余,靳树杰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a2427a25d6f901a7d8d1a159.html