# 试论电气安装工程与土建工程的施工配合论文_李治

李治

盛云科技有限公司 云南昆明 650224

摘要：建筑工程通常都包括土建、电气安装、给排水以及采暖通风等工程，所以在施工的过程中很多程序是比较复杂的。电气安装工程在建筑工程中占有重要的地位，它和其他的工程项目之间也有着密切的关联，尤其与土建工程有着更紧密的联系。电气安装工程需要和土建工程之间进行良好的配和，土建工程从开始设计到施工以及最后的装修阶段，要保证电气安装工程顺利进行。

关键词：电气安装工程；土建工程；施工配合

建筑工程施工主要就是电气安装工程与土建工程。电气安装工程中的电源进户、防雷设置、配电箱安置、电缆管道设置等都与土建工程有着莫大的关联，土建工程在施工的过程中都要给这些装备预留一定的空间。在土建工程施工的过程中，根据建筑结构、施工特点，必须采取一定的措施配合电气安装工程。

建筑工程根据不同的结构所用材料分为木结构、混凝土结构、钢结构以及砖石结构。在本文中主要介绍钢筋混凝土结构中土建工程和电气安装工程之间的配合。

一、电气安装工程与土建工程概述

在建筑工程中，电气安装工程是根据设计以及生产工艺的要求，按照施工平面图、施工规范、施工标准图等技术性文件的具体规定，按照规定的线路以及敷设方式把电能进行合理的利用和分配，把电能安全输送到已经安装准备好的设备里以及用电器具上。在通电之前，对各个元器件的各种性能进行测试，然后进行系统性的调试实验，在实验安全合格之后，与相配套的生产工艺系统进行调试，使电能系统具备投产和安全使用的条件。电气的安装质量必须符合生产工艺设计要求，符合施工条件以及验收规范，还要达到施工质量检验的标准。

土建工程就是土木建筑工程，也就是土木工程建筑工程的统称。它是为人类的生活、生产以及防护等提供各种各样的设施和场所。土建工程所涵盖的范围包括陆地、地上、地下以及水上、水下等范围内的房屋、桥梁、道路、水利、隧道、给排水以及港口等。土木工程对技术要求也是非常的广泛并且专业，因为它涉及范围广，所用材料种类更是丰富，所以需要的专业人员也非常多。

土木建筑和电气安装工程之间的配合主要分为三大阶段：施工准备阶段，安装施工阶段以及竣工验收阶段。施工准备阶段就是保证后续的工程顺利、按计划进行，是全面完成各项指标的重要基础工程。安装施工阶段需要两者之间必须要有更加紧密、严格的配合，这样才只能保证建筑工程的质量，保证最后的竣工验收能够顺利进行。竣工验收阶段就是在施工结束之后，应该进行全面的质量检查，检查合格之后办理验收手续，在验收的过程中要按照现行工程施工以及验收标准按照项目、部门和单位工程划分，对项目和允许偏差的项目进行检查。

二、施工前的准备阶段

在工程项目开始施工之前，与电气安装有关的技术人员必须熟悉电气施工的图纸，与此同时还要与土建施工技术人员共同核查比对电气施工图纸和土建施工图纸，在比对的基础上，双方要整理出交叉施工的部分；双方技术人员还要根据土建工程的施工进度计划，预埋基础型钢、支吊架以及线路保护管道，并且在施工之前要做好相关的预埋工件，并对它们采取一定的防腐措施。在确定出交叉作业部分之后，双方技术人员要制定配合交叉施工计划表，确定具体的配合施工时间，以防止出现遗漏或者差错。

施工开始前的准备阶段主要包括以下几个工作内容：设计审查、施工方案编制、施工图纸会审以及施工材料的准备等。在进行工程项目设计的时候，电气设计人员需要对土建设计人员提出有关技术方面的要求，例如在设计开关柜的时候，要预埋基础型钢，还要预埋固定电气设备和线路的工件。类似于这样的要求都要在土建施工图纸中得到具体体现。土建施工之前，电气安装人员还需要与土建施工技术员一起审理、核对电气安装图以及土建施工图，检查需要交叉施工的部分设计是否一致，有没有遗漏或者是错误。电气安装人员需要会看土建施工图纸，了解土建施工的工作进度以及施工方法特点，尤其是建设梁、柱、地面和屋面的施工方法，以及它与电气工程之间的具体连接方式，并且在施工前仔细核对自己所用到的电气安装方法是否与现行土建施工项目相互适应。施工材料准备，不仅仅是土建工程项目要准备相关的材料，电气工程也要在施工之前准备好有关的电气控制柜、配电箱等，这样才能保证双方施工进度相一致，在进行交叉施工的时候不至于耗费时间。

三、施工初期阶段的配合

建筑工程项目施工初期主要就是基础施工，在此阶段，电气安装工程需要及时配合土建工程进行强、弱电进户电缆穿墙管预留工作以及预埋止水挡板。在对电气工程进行质量监控的过程中，需要保配电装置、配电箱以及电力电缆这三个重要设备之间交界的协调性，并且需要明确它们之间的关系，制定详细的施工措施，根据规定提前进行监控，以达到预先控制工程质量的目的。在做好对重点环节监控的基础上，还应该对其他方面也进行质量监控，以点带面保证整个工程的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在土建施工过程中，电气安装工程要根据混凝土浇筑的进度以及作业顺序，逐层逐段地铺设好电路管道，这个过程对电气安装工程和土建工程之间的配合要求非常高，如果配合不好，不仅对土建工程的进度和质量有影响，也对电气安装工程的后续作业和质量造成影响，因为这些工程一旦完成，都是不可能返退返修的，所以在这一阶段一定要保证施工的质量。在进行混凝土浇筑作业的时候，应该留有电路工作者看守，防止混凝土在被振捣的过程中，损坏配管或导致开关盒移位。在施工过程中，也要对线路进行维护，避免存在安全隐患，有时难免会发生管路损坏，出现这种情况的时候就要及时修理。

按照施工图纸设计惯例，当孔洞尺寸大于300mm的时候，要在图纸上标注明显，土建施工中预留这些孔洞，但是电气安装负责人也要及时与土建负责人取得联系，核对图纸，确保土建施工中不会遗漏。对于孔洞尺寸小于300mm，在图纸上并没有标明的预留孔洞，电气人员要与土建施工人员密切配合，在底板和基础垫层内部对暗配装置的管道、线路以及稳盒进行施工。对于铁件、木砖、吊卡、配电柜基础型钢等预留工件，电气施工人员要积极配合土建施工做好准备，土建施工到位后立刻掩埋预留工件，不能有所遗漏。根据施工图纸，电气人员须做好底板线路接地工作，如果需要基础主筋作为接地装置，就要将柱子内的主筋在其根部散开、弯钩，并与底筋焊接在一起，同时还要做好标记，留出检测干线和检测点；有时需要掩埋地极时，尽量在土建进行地基开挖的时候就要做好接地工作。

四、结构施工阶段的配合

土建工程在浇筑混凝土的时候，根据其进度和流水作业顺序，做好电气管线暗敷工作，这个过程对电气安装工程来说，是一道非常重要的程序，如果在这期间没有注意到质量问题，不仅对土建工程的质量、进度有一定的影响，对电气安装工程的后续作业也会造成不小的影响，所以在这一阶段应该高度重视。在现浇混凝土楼板内配置管线的时候，要在底层钢筋帮扎完成，上层钢筋还没有绑扎之前，按照施工图纸所标注的尺寸和位置，配合土建工程施工，但是应该注意不要踩坏钢筋。

电气施工在墙体内部铺设电气管线的时候，应该先下后上，对于砖混结构的施工也是一样的，这两者之间不矛盾。土建在进行墙体施工时，电气安装人员就要在墙体未砌筑之前，把电气管线以及各种分线设备安装到位，在墙体砌筑的过程中，电气安装人员和土建施工人员密切配合，把预装的管线和分线设备掩埋，完成这一阶段的最终铺设。在掩埋的过程中要注意管线不能外漏，且管线与墙面之间的距离不得小于15mm。在砌筑墙体的过程中如果遇到开关或者是插座盒时，应该把盒装到墙体上，确保线盒的位置准确无误，还要根据墙体的厚度做好一定的预留，保证砌体突出，抹灰的时候不会受到影响。这一过程也是需要电气安装工程与土建工程之间紧密、良好的配合，如果墙体内的管线预装工作没有做到位，或者是线盒位置不准确，都会对后续的工作产生一定的影响，甚至会耽误整个工程项目的施工。在整个予埋、安装的过程中，土建施工负责人和电气施工负责人都要随时查看工程，确保施工进程中没有遗漏的地方。电气施工过程中，管理人员也要不断的提高自身素质以及专业知识，管理好施工质量以及施工进度。

五、土建装修阶段的配合

土建工长在砌筑隔墙之前，应该和放线员以及电气安装人员再次核实水平线和隔墙线，因为在之后的作业中会按照这条线确定管路预埋的位置，以及开关插座和灯具的位置、标高。在抹灰之前，电气安装人员需要按照内墙上弹出的水平线以及墙面线，重新核对所有电气预留孔洞与设计和规范要求是否相一致，在检查核对正确以后，将线盒重新固定，并且对全部的暗线配置管路进行相应的检查，最后扫通管路、穿好带线、堵好管盒。与此同时还要进行防雷的均压线与金属材质的门窗、玻璃幕墙之间的接地连接，此时结束对所有电气管线的检查工作。在土建工程进行到抹灰阶段时，电气施工人员也要积极配合土建施工人员，完成配电箱的贴门脸以及线盒的收口，在收口处抹灰时要使得收口光滑、平整，严实。

土建施工过程中在安装轻质隔板和外墙保温板的时候，不能使用锤子，应该使用开口锯，在开槽时尽量不要锯开横向长距离的槽口，保证开槽后的槽口尺寸准确。在土建完成喷浆或者是刷完涂料之后，要安装照明器具，在安装照明器具的过程中，电气安装人员要注意保护土建工程的成果，防止弄脏或损坏墙面。而在电气人员完成电气器具，土建人员进行修补喷浆的时候，同样也要防止电器器具的损坏、污染。

建筑物的工程质量很大程度上取决于内装修和墙面工程。虽然内线安装应该在墙面装饰施工结束之后，再全面开始，但是，只要对墙面装饰层含有损害的可能性的施工就必须在墙面装饰施工之前完成。因此，电气安装负责人必须核对土建施工中预留工作以及预埋工件是否符合设计要求，暗配管路是否有堵塞，如果出现堵塞的情况，就要进行及时处理。众多建筑工程项目在施工的过程中表现出的电气安装工程和土建工程之间的配合，是十分必要的也是必需的。

六、土建工程竣工时的配合

在土建施工阶段结束后，最后一道程序就是竣工验收工作，这项工作同样也需要电气安装工程和土建工程之间的配合。在进行验收工作时，需要施工负责人准备完整、全面的竣工审查资料和施工管理文件，还要有详细的施工材料、设备购买相关的文件。建筑工程主要负责人还要在每一个施工阶段后的验收合格书上签字。在验收阶段，电气安装人员要与土建人员积极配合，整理、保存好相关文件。

结语：

随着建筑工程施工技术的不断发展、更新，各个工程之间的相互配合也显得越来越重要。只有它们之间紧密配合、协同工作，才能保证整个建筑施工的质量，才能确保建筑施工的顺利进行。在建筑施工中，电气安装工程与土建工程之间的配合是重中之重，电气安装人员要及时与土建人员沟通，在将要开始交叉作业之前，就要做好准备工作。在施工过程中，电气安装人员也要随时对电气线路、预埋管线、暗箱进行检查，对突发情况做好及时有效地处理，只有两者相互配合，协同进度，才能保证建筑工程的质量。

参考文献：

[1]李仁武.浅谈电气安装工程与土建工程的施工兼容配合[J].河南建材，2011（02）.

[2]黄明科.土建工程与电气安装工程的施工要点分析[J].改革与开放，2010（16）.

[3]潘彬维.电气安装工程与土建工程的施工配合[J].内江科技，2006（01）.

[4]朱建梁.浅议安装工程跟土建工程的施工配合[J].科技致富向导，2013（36）.

[5]王秀如.浅谈电气安装工程与土建工程的施工配合[J].科技情报开发与经济，2005（13）.

论文作者:李治

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a24448d31660295bf116c762.html