# 浅谈火力发电厂电气设备安装与调试李振兴论文_李振兴

摘要：随着我国经济的快速增长，对电力的需求也在不断提升，这无疑是给电力行业增添了不小的压力。目前我国电力行业中最主要的发电形式就是火力发电，其在运行当中，应注重厂内电气设备的安全与调试工作，从而确保电气设备能够安全、稳定的运行。本文简要分析了火力发电厂电气设备安装调试步骤以及准备工作，并对其中存在的问题进行分析，重点对火力发电厂电气设备的安装于调试进行探究，望对相关人员给予帮助。

关键词：火力发电厂；电气设备；安装；调试

前言：就火力发电厂而言，电气设备的安装与调试工作是其中非常重要的一部分，这项工作直接影响到火力发电厂的正常运行。在具体操作过程中，在电气设备安装之后，就需要对其进行调试，这是不可或缺的一项工作，能够进一步检测电气设备安装是否符合规定，从而确保电力设备可以安全稳定的进行工作。

1火力发电厂电气设备的安装调试内容及准备工作

1.1电气设备的安装调试内容

其可以分为6个方面：第一、设备安装完成之后，要对其进行质量的检查，从而落实对电气设备的调试工作；第二、对设备进行性能检测时，应遵照国家规范进行；第三、在进行整体系统调试时，应注意不同设备以及不同系统之间是否兼容的问题；第四、应对设备在不同的负载状态下进行检测，第五、应认真核对每个设备的保护功能是否能够正常运行，以及定制合理性是否与设计相同；第六、应针对每个设备的受电情况制定相对应的方案，并根据实际的情况对其进行调试。

1.2电气设备安装调试前的准备工作

1.在对电气设备进行高压测试时，首先应设置相应的隔离带，并保证接地线的正常连接，在设备完成调试之后，还应对被试设备进行完全放电操作，使其能够还原成以往的接线方式。

2.在对设备进行安装调试时，应认真核实每个电气设备，未进行调试的设备应禁止运行，同时还应对调试完成的设备进行标记，避免造成混乱，抑制不必要的安全事故发生。

3.在进行调试之前，应严格要求相关人员穿戴好绝缘装备，并对其绝缘装备进行严格的检查，确保其使用的绝缘装备具有良好的绝缘性。

4.电气安装调试工作应最少两人一同进行，禁止个人单独进行安装调试工作，避免在安装调试中发生安全问题。在调试工作开始之前，应先熟悉试验方案、操作步骤以及调试规范，在进行调试工作，并且调试人员还应具备一定的事故应急能力。

5.应对调试工作的周围环境进行分析，了解具体的防静电、防辐射等要求。

6.应对调试所需的工具进行检查，确保其符合相关规定。

7.对所有的设备构件、设备的安装位置以及设备功能进行详细的记录，以便于后续的检查工作。

8.在进行设备调试之前，应先完成敷设电缆的工作，针对不同型号不同形式的电缆制定不同的设计要求，并严格遵循设计要求对电缆进行敷设。

2火力发电厂电气安装调试中存在的问题

2.1火力发电厂电气安装调试中的日常管理不足

要想提升火力发电厂的电气系统的质量，就应强化其日常管理，在实际的运行当中，不少管理人员忽视电气设备的管理，导致其在实际运行当中没有进行合理的管理与维护，在进行调试工作时就不能够完全的掌握其各项指标，最终使电气设备出现不少的质量问题，从而影响到火力发电厂的运行，更严重的甚至会发生安全事故。

2.2火力发电厂电气消防设备不完善

火力发电厂中的电气消防设备是电气系统中不可或缺的一部分，由于火力发电厂的环境较为特殊，在实际运行当中若不优化电气消防系统，就会增添不少发电厂的安全隐患，其不仅会对电力系统带来不利，更严重的还会引起爆炸、火灾等事故，从而危害人们的人身安全。

2.3施工人员综合素质较低

由于施工人员是火力发电厂电气安装调试的主体，施工人员的综合素质将直接对整个电气设备安装与调试工作的质量造成影响。在实际施工当中，由于其中涉及到的工序较多，且施工人员之间的接触也较为频繁，接触的过程中的内容也较为复杂，其中还有很多许多隐藏的环节不易被人所发现，这就导致施工人员不能全面的对工程中涉及到的工序进行管理，从而使管理人员在日常对电气安装调试工作的管理过于凌乱，这就会使管理人员容易出现一些决策性的错误，从而对火力发电厂的电气系统造成影响。

3火力发电厂电气设备的安装

3.1配电屏柜及启动柜安装

（1）盘柜安装

在进行盘柜吊装工作开始之前，就应先对盘柜即将安装的配电室进行打扫卫生，保证配电室内地面装修工作完成并且在养护范围内。保证门窗齐全,楼板、内墙屋面等均已完成施工，确保安装环境达到安装标准，室内干净、干燥通风，并且沟道内无积水等。室内不得放置有损电气设备的因素以及装饰灯，确保基础性钢表面都上好了防锈漆，且漆面已经充分干燥；

对于搬运吊装盘柜,主要是在挪动吊装盘柜时,要尽量小心轻力操作,避免出现盘柜变形等现象发生，从而对盘柜的安装质量造成不好的影响。倘若盘柜的质量较轻，且为低压盘柜，在进行搬运时，应尽量选用人工搬运的方式。进行吊装盘柜时，应确保盘柜顶部受力均匀。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且应在室内环境装修完成且基础槽钢调整水平后，才可对盘柜进行放置，根据实际情况对其进行调整与固定。

（2）安装母线与外接线

由于盘柜母线的安装较为复杂，且对于盘柜安装而言，是及其重要的一个部分。因此，就需要一个专业人士进行母线安装工作，在进入母线室前，应对安装所需的工具进行清点，以确保携带的工作是否齐全、是否有损坏。安装完成后，应将携带进去的工具携带出来，并对其进行清点，确定其带入母线室的数量相同。

在进行母线安装时，要确保每个母线联结螺栓的受力均匀，且应将连接中的弹簧片以及垫片用力矩扳手紧固。每个母线接触面还应保持干净整洁，并在接触面上均匀的涂抹电力复合脂。在所有母线连接时，铜、铝搭接时需要利用铜、铝过渡板配套使用，对于铜搭接线要搪上锡，铝搭接面则能够与铝进行直接联接。当所有母线都安装完成后，还应进行全面的检查，确保每一母线联接是否复合相关规定，对于不合格的地方，应当重新进行安装。

（3）SF6断路器的安装

安装过程中，必须严格按照制造厂家的规定和产品安装使用说明书中的步骤、要求进行操作。SF6断路器安装的主要步骤如下：1、开箱检查; 2、 支架组装; 3、极柱安装;4、操动机构安装; 5、 管路连接; 6、 拉杆连接;7、气体监视表计连接; 8、高压导线连接; 9、控制回路连接; 10、 接地线连接; 11、 充注SF6气体; 12、 密封性检验; 13、 试验; 14、功能检查。

3.2电缆敷设

（1）电缆敷设前的准备

首先要对电缆做绝缘电阻测试,对于那些大于1KV的电缆还要做泄漏和耐压测试,小于等于1KV的控制、动力电缆等要使用摇表逐对测量各芯线，相间及相对地的绝缘电阻必须大于0.5MQ;其次要按照要求得出敷设电缆的长度,对每盘电缆做好合理安排;合理安排每盘电缆。最后根据每根待數设电缆的规格型号编号、起止点等作好标识牌。

（2）电缆敷设

进行电缆敷设时，应将电缆两端以及电缆路径做好标记；针对那些高压电缆、控制电缆以及动力电缆等不同性质的电缆，应严格准早敷设要求将其放置于规定的电缆桥架层上，并使用隔板将每层中的电缆分离开；进行电缆敷设时，应从电缆盘上取出电缆，电缆端头应采用相应的方式进行临时密封。倘若敷设的结构较为复杂，且距离较长时，应在每个半米内安排一个人，或者使用滚轮的形式。进行敷设时，用力要均匀，且间隔80厘米处进行固定，敷设时应注意排列的规整性，不免出现交叉敷设的现象。进行敷设时还应留出些许电缆，并且不能将多出来的电缆以环形敷设。

4火力发电厂电气设备的调试

4.1电缆耐压试验

在对火力发电厂中电缆进行耐压试验，是有当电缆的电阻值大于5MΩ时，才可以对不同电缆线芯进行测量，还有地面、金属屏蔽与芯线之间的绝缘电阻。在对漏电流以及直流耐压测试时，可以使用24kV的直流测试电压进行，其中要非常关注的是，耐压测试的时长，一般保持在15分钟左右，并且还要确保电压是以均速提升，其中每一分钟作为一个阶段，并将显示的漏电流值进行读取，并做详细的记录。

4.2变压器试验

在对直流电阻进行检测时，应从绕组每个分接头的位置进行检测，并将检测所得的数据进行详细的记录，每个绕组的电阻差不得超过平均值的4%，并且线路之间的电阻差不得超过平均值的2%；每个接头得出的变压比值要与出厂说明牌中规定的值相似；而针对绕组以及其他套管的绝缘电阻测量，应大于出厂值的70%；我们可以使用21kV的工频试验电压来测试绕组以及钛管的工频交流，测试时长为一分钟；检查变压器相位与电网是否相同，进行5次额定电压冲击试验，每次进行5分钟；测试完成后，要让变压器进行一整天的空转，待其工程完整正常后，方可投入使用。

4.3交流电动机的调试检查

确定好定子绕组的极性，检查好具体的连接情况，可以通过对直流感应方法的应用，而对于中性点没引出的现象，可以不对其进行特别的检查。定子绕组必须做好交直流耐压试验，测量泄漏电流，实现定子绕组极性的正确判断，测量空载电流。 还要对电动机空载运行进行检测，确保电动机空载运行两小时，做好电动机空载运行实际电流的测量，做好具体结果的测量和相关的测试记录。

5结语

综上所述，火力发电厂是我国电力的重要来源，其将直接影响着电力网络覆盖区域的生产需求、人民的日常出行等，因此其对于社会的发展起到了不小的作用。火力发电厂要想安全、稳定的运行，就应先确保电气系统设备是否能安全、稳定的运行。随着我国社会经济的持续增长，国家对电力生产的管理也越来越重视，并且人们对电能的需求量也在逐年增长，因此，我们就需要对电气系统设备进行安装及调试的控制，确保电力系统能够正常的运行，从而促进我国的经济发展。

参考文献：

[1]浅谈火力发电厂电气安装调试的问题及处理措施[J].潘作新.科技风.2013(03)

[2]浅析火力发电系统在安装中的问题及解决措施[J].沈晖.科技创新与应用.2014(02)

[3]浅谈发电厂电气安装调试中的问题与对策[J].陈建忠.商品混凝土.2013(01)

[4]浅谈火力发电厂电气安装调试的问题及处理措施[J].钟文相.广东科技.2007(05)

[5]火力发电厂DCS系统应用可靠性分析[J].王蕾,白志伟.山东工业技术.2015(08)

[6]电气工程施工中的常见问题及安全质量控制研究[J].柴东云.产业与科技论坛.2013(04)

[7]火力发电厂电气设备选型与节能技术分析[J].程水兴,任晓峰,陈晓旭.科技资讯.2014(13)

论文作者:李振兴

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a25b1bc6cbc344ba6235529c.html