# 反季节种植在园林绿化施工中的技术要点探索李墨齐论文_李墨齐

摘要：社会进步、经济快速发展，人们生活水平不断提高，对环境质量的要求越来越高，加快市政园林绿化建设步伐的同时，更要确保园林绿化施工质量，因此，反季节种植技术被广泛应用。基于此，文章主要分析市政园林绿化施工中反季节种植技术的应用。

关键词：园林绿化；反季节种植；技术要点

在园林绿化施工中，基本是根据植物的生长特性选择与之相契合的季节种植，如春季、秋季。基于新时代背景下，传统应季绿化已经难以满足人们生活与审美需要，所以反季节种植就应时而生。反季节种植指的是在非种植季进行植物种植，由于违背了植物生长规律，植物的成活率相对比较低，由此就需要准确把握反季节种植技术要点，科学、有效应用反季节种植技术，从而才能够保证园林绿化效果。

一、园林绿化反季节绿化施工的重要意义

园林工程建设作为我国城市规划建设的主要内容之一，在人们生活中有着十分重要的意义，它不仅改善了人们的生活环境，提高了城市居民的生活质量，还有利于城市的美化和发展。然而，由于在园林工程施工中容易受到周围环境和季节的限制，这就使得我国的园林行业的不断有效的方法，因此为了避免周围环境和季节对园林施工工程的影响，提高植物的存活率，施工人员就要采用反季节种植的方法，来对其进行处理，从而大幅度的提高植物的在非生长季节中存活能力。目前，反季节种植技术已经在园林施工中得到了人们的广泛应用，这对我国园林行业的发展有着积极的推动作用。

二、种植前准备

（一）科学选种

园林绿化施工中反季节种植技术的应用，植物的种类直接决定着园林绿化效果，所以必须根据种植地实际情况科学选择树种，重点考虑树种自身抗寒性等。通常园林绿化反季节施工环境都十分地恶劣，针对种植的树种有着严格要求，在挑选过程中应以长势良好、植株强壮与根系茂盛的树种为主，同时也要保证无病虫害。针对形状相对偏大的树种，应该密切注意断根处理与移栽等作业。若是水生类植物，必须保证根茎长势良好，而且不易出现病虫害;若是乔木、灌木类树种，应该适当地进行断根处理，然后进行假植，以提升种植成活率。此外，对于草块土层的厚度也要进行严格控制，一般在2m～5m；草卷土层厚度要在1m～4m。

（二）土壤处理

土壤是植物生长的根本性要素，尤其是园林绿化反季节施工，树苗对土壤有着特殊要求。土壤应疏松、土质应肥沃，具有良好的透气性与排水性，由此才可以满足反季节植物生长实际需要。一般在反季节种植前必须对土壤性质进行综合检测，然后根据具体检测结果进行针对性处理，以促进植物的正常生长。此外，土壤处理也要满足下述几点要求:1)种植土层的厚度必须达到植物生长基本要求。2)若是土壤存在建筑用土或是沙土，则必须根据规定及时清除，提高土壤的肥沃性。

三、苗木处理与栽植

（一）苗木处理

在反季节园林绿化施工中，苗木的处理基本分为两个方面，即木箱屯种与柳筐种植。1)木箱屯种。针对直径高于20cm的乔木应选择大木箱，同时根据苗木大小提前制作屯箱，一般是以木条钉制为主，屯箱多为方形，且无顶盖，于箱底铺设一层土壤。此外，应根据木箱形状、大小挖坑，要保证木箱可以放入。2)柳筐种植。针对直径大约为8cm的灌木、乔木，屯种容器应选择直径约为60cm的柳筐，在种植前需要选择适当浓度的消毒液与生根剂处理，然后覆盖土壤踩实，加入适量的水与肥料，当长处枝条之后进行移植。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）苗木运输与假植

苗木运输时间大多是在晚上，运输前做好相关准备工作，如运输设备与辅助材料都要准备全面。苗木运输过程中需要充足的水分，而运输过程中苗木的水分容易受到外界因素的影响易挥发，在运输前用泥浆包裹苗木根部，并在运输中不断浇水。带土球的苗木在装卸时，要使用网兜兜住土球，装车完毕后要绑紧主干，并加垫层防止树干磨损。由于运输较长，苗木之间要有一定的空间，合理控制时间浇水。途中停车休息时要将运输车置于阴凉地，避免阳光直射车，内温度增加，导致苗木腐烂等现象。苗木成长道路上最大的影响因素就是天气的不确定性，促使假植技术的产生与发展。假植其实就是对一些暂时无法种植的苗木集中成排地埋在湿润土中，避免根部水分的蒸发而枯萎。最常用的假植方法有夏季施工硬容器苗法，这种方法管理方便、可靠性强且易操作。容器大小不同又可划分为不同种植方法，如盆栽法等。但假植法只能短期的栽种苗木，并不能长期储存苗木，所以假植时间越短越好，等到适宜苗木生长季节，再根据容器大小，种植苗木。

（三）修剪

根部与枝叶是树苗健康生长的体现，因此，这2部分对于养分的需求更高，为了在移植前确保树苗的成活率，要修剪树苗根部与枝叶，避免由于枝叶呼吸作用过度吸收树苗生长所需营养。要根据景观与种类划分修剪工作，如根系修剪：在长途运输或装卸中折断的根须与树枝必须修剪；不具备吸收能力的部分修剪；根须不可过长。枝叶修剪：强行修剪常绿品种的树苗；阔叶品种的树木，因为该品种树木在起苗时根系容易受到伤害，要适当修剪枝条。

（四）种植穴与土球直径

不适宜苗木种植的季节，土球大小与种植穴大小一定严格按照标准制作。对含建筑垃圾、有害物质的需要增加树穴尺寸，清除废土，增加种植土，及时回填土。干燥地区在种植前期要浸穴，种植穴挖好后要施入有机肥作为基肥。

四、后期养护

反季节园林绿化施工结束之后，为了提升植物成活率，还需要加大后期养护力度，具体应从以下几点着手:1)支撑处理。对于园林绿化中一些高大植物，在大风、暴雨等恶劣天气下很容易发生倾斜、倒伏问题，所以要根据实际情况进行支撑处理，同一区域要选择统一的支撑材料、支撑方式，支撑着力点要高于树高1/2，且着力点和树干之间要铺垫如安置保护材料，防止损伤树皮。2)定期浇水。根据植物生长需求与土壤条件确当浇水量。树苗生长过程中大致需要浇3次水，一定要确保每次浇水时间以及水量的充足，才能确保树木健康生长。3次浇水具体时间是：第1次是树苗下土后，第2次是树苗做堰后，第3次是树苗试水稳定后。3)御寒处理。若是在冬季施工，必须高度重视苗木御寒处理，选择草绳、草席等把苗木的树干缠起，为能保证苗木水分需要，应该定期在树冠位置喷洒适量水，满足苗木生长水分需要。4)病虫害防治。病虫害是植物死亡主要的原因之一，病害产生大多源自于植物根部的感染，很难被发现，最终导致植物根部腐烂，因此，病虫害防治工作力度的加强刻不容缓。日常生活中对病虫害的防治大多使用保护性杀菌剂，防治病虫害发生，在受感染前使用，确保植物健康生长。土壤与种子的病害要使用药剂搅拌方法；植物根部感染，要采取浸种、蘸根等方法；植物茎部感染，要采取喷雾保护，而病虫害的消除就是采用土壤杀菌方法。

总之，市政园林绿化施工中反季节种植技术应用提高植物成活率，能够最大程度地满足园林绿化工程的建设要求。而在植物种植工作中，首先要充分了解植物种类、特性以及种植要求，做好苗木选择、修剪、运输与假植等工作，确保植物健康生长，同时做好病虫害防治与后期养护管理工作，为植物创造良好生长环境，提高植物抗旱、抗寒等性能，保障植物健康生长，进而推动我国园林绿化施工质量的提高。

参考文献

[1]张学庆.园林绿化施工中反季节种植技术[J].绿色环保建材,2019(11)

[2]徐欢欢,赵殿燕.园林反季节种植的关键点分析[J].种子科技,2019,37(15)

[3]龚雨华.反季节种植在园林绿化施工中的应用探讨[J].现代园艺,2019(18)

论文作者:李墨齐

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a25e6cd54c48a01f110eea98.html