# 降低线损的技术及管理措施许咏梅论文_许咏梅,王保华,薛之江

造成迂回供电、长距离供电、负荷点距电源较远等现象也是线损过大的原因。

2、过高的变电主设备损耗

没有对变压器进行及时更新改造，造成耗能过高；没有及时处理设备缺陷、

老化造成的泄露增大、介质损耗；无功穿越严重，无功容量补偿不足，电能在传输过程中由于功率因数过低等原因产生电能高损耗；不科学的运行方式造成主变压器运行不合理，导致主变压器轻载或超负荷运行使损耗过高。

3、过高的配网损耗

低压电路三相负荷没有保持平衡，使中性线的电流过大增加了线损；因接户线太长或太细也会造成严重损耗；低谷过分补偿、高峰补偿不足等不合理的无功补偿造成电能损耗；耗能过高的配电变压器没有进行及时处理、更换造成过高的配网损耗；不相匹配的配网容量和负荷造成电网运行不合理，从而导致了线损过高。

（三）管理原因

管理方面很容易出现纰漏造成线损，由于管理工作不到位，没有定期对计量设备进行校验、检修等工作；在抄表、核算、收费中容易出现粗估、漏抄、漏记等问题，有的内部用电甚至没有安装计量表；个别用户会利用管理不严的小空隙违章用电或者偷电等。

三、降低线损的技术及管理措施

（一）技术措施

1、合理设置电源点，完善电网线路结构

造成电网规划和电网线路设置不合理的原因，主要是电源点的设置不合理，因此要解决这一问题，就要找准用电负荷中心。一是针对我国各地区的用电负荷分布特点，电源点的分布应采用“短半径、密布点、小容量”的方式进行合理配置。在负荷密度高的重负荷区，可以优先考虑布置两个或多个电源点；二是为了避免迂回供电，配电变压器的安装也应该根据用电负荷区的特点进行设置，对于400v低压出线应采取多回线方式。这样的设置既可以使电网规划和线路结构趋于完善，也可以显著降低低压配电网线损率。

2、及时更新线路和配电变压器

线损率高的另一大原因就是线路老化和使用了高耗能的配电变压器。针对这一现象，一是应当及时更新电网中的线路。低压电配网中陈旧的导线、绝缘子等设备，应当及时更换成新型合金导线或裸导线；二是采用新型配电变压器。对于高耗能的配电变压器应当进行及时的更换，更换为更加节能的配电变压器。对老化的线路、高耗能的配电压器进行及时的更换，这不但提高了线路质量，也大大地降低了线损率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、导线截面积的选取应当合理

导线截面积选取过大或过小，都不能使线路达到最佳运行状态。如果导线截面过小，就会造成线路在运行中电能耗损过大，使导线接头处温度过高，从而可能引发事故。如果导线截面积过大，就会增加材料的耗费和线路建设的投资。所以在实际的应用中，导线截面积的选择应根据最大负荷电流来选定，并在选定后进行校验只有选择了合适的导线截面积，才能够提高电能的传输效率，从而降低配电网线路的损耗。

4、优化无功功率补偿机制

在电网运行的过程中，电网在吸收有功功率的同时也会吸收一些无功功率。如果电网在输送电能的过程中，输送的无功功率过多，则有功功率的输送就会相应减少，这样也势必会加大线损率。因此，要提高电网有功功率的输送，就要完善无功功率的补偿机制。最简便的方法就是采用补偿电容器提供无功功率。利用补偿容器就地提供无功功率，就可以实现哪里需要无功功率，就在哪里进行无功功率的补偿。通过这种方式就可以避免由电网输电系统直接传输无功功率，提高有功功率的传输，从而降低了低压配电网线损率。

（二）管理措施

1、建立健全的线损管理体系

线损的管理是需要全员齐抓的工作，它是一个全员参与、全程监督、全方位管理的过程，供电企业必须研究出实用健全的管理方案才能做好基础的线损管理工作。供电企业从局长开始到基层工作人员做好明细分管工作，通过观察用户用电的规律，将用电负荷和用电时间安排得合理妥当，才能提高电网的负荷率。通过实际行动降低线损率，逐步找出线损原因并召开线损分析大会，进行信息反馈、问题探讨，制定改善方案，推动线损工作的全方位进行。

2、开展用电大普查，加强用电大检查

一是为了了解居民的用电情况，供电所可以每年进行一次大普查，对居民用户的用电情况进行检查，能够及时发现违章用电、窃电现象，并对这些现象严格按规定处理；

二是经常进行用电检查，可以及时发现输电线路存在的问题，如是否存在线路短路、互感器烧毁等情况，及早地发现这些问题，就可以及早地进行修复、更换，从而降低电损率。

（三）加强抄、核、收工作并且提高线路绝缘水平

加强监督认真完成抄表工作，实行监督上墙工作制，抄表人员必须按时完成抄表工作，并制作实名制监督卡片以备督导组进行检查，监督人员要结合电表实际读数、抄表本、监督卡是否一致来确定抄表工作是否真实到位，杜绝虚假估抄、漏抄现象的出现。做好抄表工作的同时，还要定期检查设备，更换破损或者老化的零件、瓷瓶等，保持瓷瓶的卫生，适当处理电线经过的树枝等障碍物，通过提高线路的

绝缘水平降低线损。

结语

综上，电网线损率的高低直接关系到供电企业的经济效益，是一种内在的硬性技术标准。降低配网线损率就成为供电企业的一项重中之重的任务。为提高供电企业的经济效益，降低低压配网线损率就是一条重要途径。供电企业应根据本地电网的实际需要，选择适合本地电网的技术措施，同时提高线损的管理水平，把不合理的电能损失减少到最小，从而达到降低低压配电网线损率的目的。

参考文献

[1]刘荆芹. 线损率波动影响因素分析与控制研究[J]. 科技资讯. 2011(35)

[2]钟瑾，方璞. 月度统计线损率波动的因素分析[J]. 科技资讯. 2011(34)

[3]苏龙，李孝华. 降低线损率措施的研究[J]. 中国科技信息. 2009(04)

论文作者:许咏梅,王保华,薛之江

论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿

论文发表时间:2016/4/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a265e306a2d8e453913763d0.html