# 简析建筑机电安装工程中管线综合布置技术论文_王劲草

身份证号码：41032219860810XXXX 510000

摘要：机电安装工程作为建筑工程项目中的核心组成部分，其施工质量对建筑工程总体质量影响较大。在建筑机电的安装工过程中，通过合理地运用管线综合布置技术，可以有效地提高建筑工程的总体质量，降低管线施工成本。基于此，本文针对管线综合布置技术在建筑机电安装工程中的应用现状进行合理的分析，介绍了建筑机电安装工程管线综合布置的原则，并指出了管线综合布置过程中应该注意的点，希望可以为有关人员提供帮助。

关键词：机电安装；管线；综合布置

引言：伴随我国建筑工程行业的不断发展，城市中各类建筑的建设规模也在不断的扩大。在工程建设过程中，机电安装工程是十分重要的施工环节，其施工质量直接影响到建筑工程的使用性和安全性。尤其是在机电安装环节，其涉及到的线路种类和数量较为繁多，所以施工的难度也相对比较大。这就需要施工部门强化对管线综合布置技术的研究与应用，从而进一步提升机电安装工程的整体质量。

1.管线综合布置概述

管线综合布置，是在建筑机电领域使用的管理技术之一，与不同专业管线安装都有一定联系。这项技术主要最重要的作用在于落实各方要求，及时发现施工图中的潜在问题，并在施工准备过程中着手解决。管线综合布置还有其他几个方面的作用，具体阐述如下：

第一，完善节点及施工图的设计，起到缩短工期的作用，防止不同专业管线之间的交叉重叠，或由于衔接不当导致返工，在保证质量的同时，创造理想经济效益。第二，管道综合布置能够在保证基本功能的前提下，有效解决设备及其管线在位置与标高等方面存在的问题，从而避免在交叉情况下产生冲突，并配合其它专业的设计进行施工。第三，管线综合布置在对不同管道或管线进行排列时，能对每条管线的既定要求与日后维护管理需要进行综合的考虑，以此才能将相互之间的影响降到最低程度，并为后续的维修和管理工作奠定良好基础。第四，管线综合布置技术的合理应用能对成本予以有效的主动控制。比如，设置综合支吊架可以大量减少拆除及更改，管线经综合布管的排布后，能有效地避免窝工，减少相应的损失及人工费用。

2.建筑机电管线综合布置原则

2.1 管线空间布置原则

通过对管线支架进行科学的布局，可以显著地提升建筑空间的利用率，保证支架得到高效的利用，并降低材料损耗，使建筑机电管线布局更加集中。对于施工人员来说，需要保持不同专业的管线走向一致，各专业管线的构件标准和制作应符合相关规定标准要求。针对风管与风阀等位置，需要留出相应的空间，以保证建筑空间布局更加合理。建筑机电管线空间布置要点：热水管路在左侧有序排列、冷水管在右侧有序排列、保温管安装在上侧，非保温线路在下侧。

2.2管线平面定位原则

最终在确立管线定位需要时需要纳入众多的考虑因素，其中有管线尺寸、支架尺寸、间距距离、操作保留空间、检修通道、保温厚度等。因此需要使用平面定位原则来进行规划管线的布置工作，即先大后小、先繁后简、先重要后次要、先主干后旁支、先无压后有压、先风管后水管。

2.3管线交叉避让原则

管线应尽可能在水平方向上避让，以此减少交叉。不同类型的管线在较差翻弯过程中应遵循下列原则：电气管线避让水管；水管避让风管；分支管线避让主干管；小径管避让大径管；有压力管线避让无压力管线；低压管线避让高压管线；常温管线避让低温及高温管线；普通管线避让工艺管线；在相同情况中，造价较低管线避让造价较高管线。将之前形成的构架作为核心开展综合平衡，在构架的支持上减少管线交叉，从而降低管理与协调工作的难度。然而，实际的调整需要以图面上的管线情况为依据进行，根据功能要求及现场具体情况，通过综合对比实现细化平衡。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.机电安装工程中管线综合布置技术研究

3.1 施工前进行合理的规划

在进行管线综合布置前，施工部门需要制定科学合理的施工方案。施工人员可借助现代化信息技术进行方案制定，例如应用BIM技术对施工过程进行建模，通过对设计效果的导入，可以更加直观地了解工程的具体情况，以便于科学合理地制定施工方案。在以往的施工环节中，还可能会出现不同专业间工程交叉的情况，造成机电设备及管线安装出现叠加或冲突，通过应用BIM建模技术，可以及时发现设计图纸中存在的不合理之处，并实现各工种间的协同作业。如此便可以制定出更加合理的施工方案，减少施工中存在的各专业间的冲突，在提高工程质量的同时降低施工成本。

3.2完善施工管理措施

科学合理的施工管理体系是保证工程建设顺利完成的基础，在机电安装过程中，管理部门应不断完善管理体系，从而做到统筹兼顾，并对各专业间的施工进行合理的协调。同时，在对施工现场进行管理时，还应该明确室内与室外管线布设的要点。

3.2.1室内管线布置要点

建筑室内管线主要包括强弱电管线和管道。强弱电管线主要包括照明、电气设备的强电电路以及计算机网络和监控设备等弱电线路。管道主要包括建筑的给排水管道及燃气管道等。在对建筑室内管线进行布置时，管线通常布设在竖井中，竖井空间相对狭窄且管线分布密集，这就对施工过程增加了一定的难度。所以，各专业间的施工人员应合理安排施工计划，保证工程顺利开展。此外，在进行室内管线安装时还要注意以下几方面要点：小管让大管；有压管道让无压管道；无保温管让保温管；电气管线在上，通风管道在下；水管与电气管线应分井布设；强弱电管线应分槽布设，且间距不得小于5cm。

3.2.2 室外管线布置技术

在进行室外管线布置作业中，施工时应注意与室内管线布置相配合，如果室内与室外管线施工不是同一施工单位，则室外施工单位应积极与室内管线施工部门进行沟通，并做好相应的记录，在明确施工方案后，双方施工单位与业主共同签字后才可进行下一步施工。此外，还要对外墙管线施工中应用的配件进行定期检查，例如过管、套管、套管封堵等管线装置，以确保其质量能够满足使用需求。

3.3根据施工现场情况进行调整

不同建筑的施工现场环境都是不同的，在建筑机电设备管线的布置规划上一定要多次进行现场考察，确保建立施工模型的准确性。在具体的施工进行中要根据实际的情况考虑到维修空间的预留，控制管线的长度，管线间隔，防止为了节省空间而将管线分层布置，影响日常的检修。对于装饰吊顶也要充分的考虑，主要是吊顶的标高和主次龙骨布置，布置合理的同时可以尽可能提高美感。根据环境的不同，管线的材质也要做好选择，在选择的过程中要严格按照现场的勘测资料数据进行分析，对具体的数据要多次进行计算，防止误差导致选材不合理，最后出现线路的故障问题。相关的技术人员对施工中可能遇到的问题要有一定的预见性，制定好相关问题的应对措施，保证施工的正常进行。

结束语：

综上所述，建筑机电设备安装工程中管线综合布置技术的应用具有至关重要的意义，它对管线施工的高效开展效果卓著，并且需要施工单位能够明确建筑机电设备安装工程管线施工中易于出现的问题，制定相应的防范措施，同时加强施工方案设计，建立完善的施工管理体系，而且还要对建筑机电设备安装工程管线施工实施动态化的管理，从而将质量隐患扼杀在萌芽之中，给机电设备的稳定可靠运行奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]周建峰.建筑机电安装工程中管线综合布置技术的应用[J].居舍，2019.

[2]王斌.建筑机电安装工程中管线综合布置技术的应用[J].住宅与房地产，2019.

[3]谭廷乐.建筑机电安装工程中管线综合布置技术的应用[J].居舍，2019.

[4]刘桂华.浅谈建筑机电设备安装中施工管线碰撞问题处理[J].绿色环保建材，2019.

论文作者:王劲草

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a272e7df076150a262e534c6.html