# 浅谈水闸主体结构的施工技术论文_刘大飞1,段永琪2

1.身份证号码：41082519800315XXXX 河南温县 454865；2.身份证号码：41112219820928XXXX 广东深圳 518000

摘要：水闸主体结构的不断变化，对其施工技术提出了新的要求。本文分别从水闸混凝土施工、水闸底板施工技术、闸墩滑模施工技术，以及水闸门槽的施工等方面对该课题进行了研究，提出了个人观点与看法。

关键词：水闸；主体结构；施工；技术

1 前言

作为水闸建设中的重要工作，其主体结构的施工技术在近期得到了有关方面的高度关注。该项课题的研究，将会更好地提升水闸主体结构施工技术的实践水平，从而有效优化水闸施工的整体效果。本文从介绍水闸混凝土的施工着手本课题的研究。

2 水闸混凝土施工

水闸混凝土施工要求：水闸混凝土必须根据所在部位的工作条件，分别满足强度、抗冻、抗渗、抗侵蚀、抗冲刷、抗磨损等性能及施工和易性要求，对于水闸混凝土的施工，应从材料选择、配合比设计。温度控制、施工安排和质量控制等方面，采取综合措施，防止产生裂缝和钢筋锈蚀。

施工原则：混凝土工程的施工宜掌握以闸室为中心，按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。

2.1 先深后浅：相邻两部位建基面深浅不一时，若先施工浅部位的混凝土，则在浇筑深的部位时，可能会扰动已浇部位的基土，导致混凝土沉降、走动或断裂。

2.2 先重后轻：是为了给重的部位有预沉的时间，使地基达到相对的稳定，以减轻对邻接部位混凝土产生不良影响。如邻接两岸挡土墙的消力池、铺盖混凝土边缘部位开裂。

2.3 先高后矮：只要是为了平衡施工力量，加速施工进度。处于闸室中心的闸底板及其上部的闸墩、胸墙和桥梁，高度较大、层次较多、工作量较集中，需要的施工时间也较长，在混凝土浇完后，接着还要进行闸门、启闭机安装等工序，因而必须集中力量优先进行。其他如铺盖、消力池、翼墙等部位的施工，则可穿插其中进行，以利施工力量的均衡。

2.4 先主后次：指先主体部位，后次要部位，既是基于施工安全的考虑，亦从节省投资、缩短工期着眼。但如遇到流砂、渗水特别严重的地基时，为避免地基破坏，节省地基处理费用，可以打破常规，抓住主要矛盾，先集中力量突击下部工程，以后再进行上部墩、墙和桥梁的施工。

3 水闸底板施工技术

3.1 平底板的施工

水闸平底板一般用结构缝、施工缝等将底板分成几块浇注。弯矩和最大剪力处分缝应避免在分块时发生，并应考虑建筑模板框架部分因素的变化。运输混凝土浇筑时，需要搭建错落有致的脚手架，在条件允许的情况下搭建活动跳板。

浇筑混凝土时，一般先浇墙，然后从一端向另一端浇筑。当混凝土体积较大时，并且底板水流长度在12m内时，可以安排两个浇筑板在仓里，两个班同时浇注墙下游的齿墙，等到下游墙浇筑平，立即让第二班对上游齿墙进行浇筑，第一班仍对下游向上游齿墙进行浇筑。当第一班浇到底板中部时，第二班已使上游齿墙大致平坦，于是可立即转至下游浇第三坯；当第二班浇至底板中部时，第一班已经到达上游端，然后立即返回到下游开始浇筑第三坯。

3.2 反拱底板的施工

反拱板是超静定结构，对地基不均匀沉降敏感。因此，必须重视程序的施工。浇筑反拱底板通常采用以下两种施工工艺：其一方法是先浇筑闸墩和岸墙，后对反拱底板进行浇筑。为了减少水闸在重力作用下的不均匀沉降，改善底板的受力状态，施工时可先行浇筑自重大的岸墙及闸墩，并在控制基底不产生塑性开裂条件下，尽快均衡上升到顶部。岸墙还是要考虑将墙强夯至顶。以这种方式，可以使闸墩岸墙基础预压固结，接着浇反拱底板，从而改善底板受力状态，这个程序是目前广泛应用于反拱底板施工中较多的方法，在砂土地基或粘土效用也都很好。但对于砂质土壤，特别是在细砂地基，控制土模较难成型，尤其是靠近闸墩的拱脚部位，挖模尤为不易。所以，一般对反拱底板要求采用较平坦的矢跨比。其二方法是将闸墩岸墙与反拱底板进行同时浇筑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于较好的水闸地基，可以采用反拱底板和墩墙一次浇筑的方法，待底板达到足够强度后，再在其上做岸墙和闸墩。

4 闸墩滑模施工技术

4.1 设置微膨胀带

在工作闸门门槽及事故闸门门槽部位设置微膨胀带，用于抵消部分干缩变形。工作闸门槽宽度为2.02m，事故闸门槽宽度为0.8m，设置微膨胀带的宽度为0.8m，微膨胀带内浇筑混凝土采用常态二级配混凝土，混凝土中掺加SN-膨胀剂，碱含量0.55%，标准掺量8%。据水泥检测报告所示水泥内MgO含量为4.6%，因此水泥本身就具备微膨胀效果，故而实际施工中降低了SN-膨胀剂掺加标准，避免混凝土的过度膨胀，实际掺量为1.4%，使得浇筑后的混凝土具备微膨胀性，部分抵消因干缩引起的变形。

4.2 设置冷却水管

闸墩开始浇筑正直11月初，白天气温略高，在闸墩内部设φ25塑料冷却水管，在浇筑时即开始通水，多余水管放置在工作平台上，随上升布管，进入12月份后，外界气温逐渐变低，剩余的8个闸墩在施工中取消了冷却水管。施工中在每个闸墩埋设4个温度计，每天测量3次，认真记录，并根据观测数据及时调整通水和养护措施，避免混凝土的内外温差过大现象的发生。

4.3 采取有效的养护和保温措施

闸墩在初期施工滑升过程中暴露的混凝土面及时涂刷养护剂，并在表面覆盖塑料薄膜防止水分的散发。进入12月份后，外界气温逐渐降低，为防止内外温差过大，每个滑模施工组四周采用土工布进行封闭，并在封闭的闸室内生火炉，以提高小区域内的气温。同时在混凝土拌和站设置了一台锅炉，采用热水拌和混凝土，脱模后的闸墩表面采取塑料布和土工布双层覆盖的保温措施，严格控制了混凝土内外温差。

5 水闸门槽的施工

5.1 平面闸门门槽的施工

在中小型平面水闸的施工中，闸墩部位都设有门槽，在门槽部分混凝土中埋有导轨铁件，导轨铁件的埋设可采用预埋及留槽后浇筑混凝土两种方法。在施工过程中应注意门槽垂直度的控制和二期混凝土的浇筑。

门槽垂直度的控制：门槽及导轨必须垂直无误。在立模及混凝土浇筑过程中应随时用吊锤进行校正。在模板顶端内侧钉一根大铁钉（铁钉端部外露1/3），把吊锤系在铁钉端部，待吊锤静止后，用钢尺量取上部与下部吊锤线至模板内侧的距离，如相等则该模板垂直，否则予以校正。

门槽二期混凝土的浇筑：门槽二期混凝土的浇筑时水闸导轨安装的重要工序，一但有误达不到设计要求，必须拆除重建。导轨安装前要对基础螺栓进行校正，在安装过程中用锤球随时进行校正，使其铅直无误，导轨就位后即可立模浇筑二期混凝土。浇筑二期混凝土时必须采用高标号（不小C30）细石混凝土，并细心捣固，不要伤及已装好的金属构件；不要直接从高处下料；门槽较高时，可分段安装和浇筑；拆模后，对埋件进行复测，并做好记录；要清理杂物，钢筋头，检查混凝土的表面尺寸。

5.2 弧形闸门的导轨安装及二期混凝土浇筑

弧形闸门的启闭是绕水平轴转动，不设门槽，在闸门的两侧设置转轮或滑块，也有导轨的安装及二期混凝土施工。在浇筑闸墩，根据导轨的设计位置预留20cm×80cm的凹槽，槽内埋设两排钢筋用以焊接固定导轨；设立垂直闸墩侧面易控制导轨安装垂直度的若干控制点；导轨位置和垂直度要多次校核无误后，焊接牢固，最后浇筑二期混凝土。

6 结束语

通过对水闸主体结构施工技术的相关研究，我们可以发现，该项工作的顺利开展，有赖于对其多项影响环节与因素的充分掌控，有关人员应该从水闸施工的客观实际需求出发，利用优势技术条件，研究制定最为符合实际的主体结构施工实施方案。

参考文献：

[1] 熊志军，吴桂伦.水利施工中水闸施工的管理措施分析[J].科技视界.2011（12）：301-302.

[2] 杜荣琴.水利施工中水闸施工的管理措施分析[J].江西建材.2013（17）：119-121.

[3] 赵艳平.解析水利施工中水闸施工的管理措施[J].工程技术.2012（03）：234-235.

论文作者:刘大飞1,段永琪2

论文发表刊物:《基层建设》2018年第31期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a2a6e6fa00fee8dce77aa7bd.html