# 无障碍设计在老年人公寓建筑内的应用论文_陈中华

新疆永升建筑勘察设计研究院（有限公司） 新疆克拉玛依 834000

摘要：随着我国老龄化的日益严重，老年公寓的建设如何满足老年人的日常需求，已成为我们所面临的迫切需要。基于其特殊使用的群体，老年公寓的无障碍设计得到更加重视。作为一名民用建筑师，通过对国内外建筑案例中老年公寓的无障碍设计进行分析，总结无障碍设计在此类建筑中的运用特点。人口老龄化是全世界在本世纪所面临的严峻问题，探索老龄问题的解决之道将促进社会经济和文化的综合发展，有助于创造一个人人共享的富有人本主义精神的人居社会。本文就老年人公寓的建筑设计进行分析。

关键词：无障碍设计、老年公寓、人为关怀

老年公寓（apartment for the aged），是指专供老年人集中居住，符合老年体能心态特征的公寓式老年住宅，具备餐饮、清洁卫生、文化娱乐、医疗保健服务体系，是综合管理的住宅类型。老年公寓本身就是无障碍设计的一个成果的体现。联合国于1974 年提出无障碍设计概念（barrier free design），理想目标是实现“无障碍”。上个世70 年代美国著名建筑师罗纳德梅斯提出了无障碍设计的设计理念。该理念所表达的核心思想就是所有人不论你是否是残障人士，亦不论你是什么样的残障的程度及状态，都能让你方便快捷使用的制品及环境设计。当然这种理念也适用于老年群体建筑。

一、老年公寓设计的无障碍原则

老年公寓的服务对象主要是老年群体，其设计的无障碍原则主要需要考虑三个方面的内容，即：安全性、适用性和舒适性。

1.安全性原则。老年公寓的无障碍设计的安全性原则的定义为：公寓的室内和室外设计充分考虑并避免危险状况的发生的问题。由于老年人身体原因行动中极不方便，环境的安全极其重要。

2.适用性原则。老年公寓无障碍设计的适用性原则的定义为：公寓的室内室外设施设计应该满足方便公寓主体，即老年人的使用的要求，达到老年人使用中的无障碍化的目标。

3.舒适性原则。老年公寓无障碍设计的舒适性原则的定义为：公寓的室内室外设施设计应该满足老年人的精神层面使用的要求，达到老年人主观感受的无障碍化的目标。

二、老年公寓的设计特点

1.第一、通道部分。在各个使用功能空间之间连接部分的过道宽度一般保持在净宽

1.8M，这样既可以步行通过也可以轮椅通过；

第二、使用功能空间中的“安全抓杆”。老年人在行动中会有乏力感，体现在起立、下蹲比较困难，一般在需要起立、下蹲、坐、卧等地方设置与地面平行的安全抓杆两根相对地面标高300mm和850mm左右，两根相互垂直设置，或平行设置。

第三、楼梯设置。建筑设计专项规范《老年人建筑设计规范》-JGJ 122--99， 《老年人居住建筑设计标准》-GB /T 50340-2003，中规定楼梯踏步宽度>=300mm，踏步高度<=130mm。这也是典型的人性化设计，而且在建筑层数上面也有相应的限制，例如层数不得高于3层，三层以上则需设置电梯等等。

2.门窗设计门窗是老年公寓无障碍设计必须考虑的问题，还是发生紧急事件时的逃生通道。在设计中应尽量留予足够的交通缓冲与回旋余地，以避免转变过急或迎面冲撞以保证人员的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆病房的门采用子母门，为轮椅的出入提供方便且门的设计上建议使用可观察门扇。

3.室内居室色彩设计温暖、人性化、贴近自然色的材料代替灰白、冰凉，拉近老人与自然的距离，减轻长期处于室内烦躁的心情。瑞典专家证明：蓝、黄、绿、红、橙这几种颜色对患病老人的病情都会有很大的帮助。整个楼层为一层色彩为淡绿色，二层为阳光黄，三层为蓝色，四层为橙色，五层为绿色；避免红色，因为老年智障的老人对红色敏感。

4.采光和照明设计由于老年人视觉敏锐度、色彩辨别能力以及光适应能力下降，公寓无障碍设计中，采光和照明是极为重要的问题，因为均匀合适的光线具有稳定情绪的作用。由于老年人特殊需求，在进行室内采光和照明设计时，不仅需要提供足够的光线，而且又不会因为光线的强度过大或者照射太集中造成对老年人视觉及人身的伤害的要求。所以原则是：通过特别的设计，通过光的反射作用照亮房间，避免灯光直接刺激老人的眼睛；而夜视灯的设计，避免夜间老人起床摔倒。

5.细节设计细节决定一切，同样这个观点更适用于建筑。瑞典老年建筑之所以如此完善离不开严谨的态度和精巧的细节的处理。对于卫生间来说除了传统意义上的采用防滑地砖，如墙壁磁砖的选择也很重要，坐便器的位置后选用深灰的磁砖，其余用白色，目的是避免老人摔倒（经常被忽略）。据瑞典专家统计老人在卫生间的摔伤率很高，是因为他们无法辨别马桶的位置。此外在马桶的两侧各有一个黄色的扶手，增加了安全的系数；淋浴旁装有L形的扶手，有助于老人扶持。此外在建筑的入口处，设置遮阳篷或棚架，可以减少眩光问题；户外材质的选择上，多采用无反光的面砖，避免眩光的产生；在停车场及有踏步斜坡等地势变化的危险地带，需要配置人工照明。室外活动场地的地面铺装在材料选择方面不宜采用卵石、沙子、砰石等凹凸不平的材料，同时不应有过多的接头，以防绊倒老人；应采用砂质土铺地或者海绵塑胶面砖铺地，或者采用透水材料铺装（铺装下面用透水土壤），以此达到坚实、耐磨、无积水、抗滑有弹性的效果等等，这些无不反应细节设计。

三、优秀案例借鉴

巴塞罗那圣安德鲁老年公寓是巴塞罗那政府投资兴建的老年公寓，由加泰罗尼亚理工大学Luis 教授主持设计。该设施共四层，建筑面积约4500 ㎡，一层为日间照料中心，二、三、四层为入住型老年公寓。设计特点最大限度利用自然采光、良好的景观视野，各空间之间的灵活分割，相邻空间的光线互借。每个楼层采用不同色调，帮助老人识别自己的楼层。入口处设计大落地玻璃，能够获得良好的自然采光，并与室外的绿植构成美丽的背景墙，电梯位于主入口一目了然。

美国太阳城中心成功因素：1.无障碍设计—强调方便安全：社区住宅以低层建筑为主，在所有区域布置无障碍步行道、无障碍防滑坡道，设置低按键、高插座。2.极强的空间导向性—应对老年人的记忆力感知力下降：对方位感、交通的安全性、道路的可达性均做了安排，实施严格的人车分流。3.针对老年人的身心健康，社区设施齐全、功能多样。如针对老年人身体健康方面，建有医院和老年护理中心，针对心理健康方面，建有老年图书馆、社区交流大厅。

目前，我国95%以上的老年人主要是居家养老，少部分需要到养老院养老，然而现在最大的问题，在居住区规划建设方面，缺乏针对老年社会到来的具体应对措施，有关老年人配套设施的建设指标也不够明确。老年人相关建筑类型未能加以明确与细化，住宅设计方面缺乏对老年人住宅和老年公寓的面积指标、精细化设计等方面的规定。我国现有《老年人建筑设计规范》和《无障碍建筑设计规范》也迫切需要更新。老年人健康状态和精神状态的改变，使之对住宅的功能需求较和中青年人有很多不同。老人在生活中的许多喜好和习惯看上去都是小细节，但在设计中尊重强调这些细节对老人的安全和舒适起着至关重要的作用。设计师的责任需要深入研究老年人的生理特点和心理需求，充分考虑老年人的生活习惯，重视每一个细节的精细化设计，并为可能出现的紧急情况时刻做好准备。

参考文献

[1]《老年人建筑设计规范》JGJ122-99，中国建筑工业出版社.

[2]《老年人居住建筑设计标准》—GB／T 50340-2003，中国建筑工业出版社.

[3]《无障碍建筑设计规范》GB50763-2012，中国建筑工业出版社.

论文作者:陈中华

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第8期

论文发表时间:2018/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a2e54d082acc8140b5b45ee4.html