# 浅谈电线电缆绝缘检测技术论文_华齐东

摘要：现阶段，我国的电力行业有了很大进展，电线电缆建设也越来越多。在电线电缆接收验货时，需要通过试验获取其相关参数，从而对电线电缆的绝缘性能做出科学评价，以确保其达到相关生产和电力系统设计技术标准要求。本文基于对电线电缆绝缘性能特点及其影响因素的简要介绍，分析了电线电缆绝缘检测技术。

关键词：检测方法；检测项目；绝缘性能；电线电缆

引言

电线电缆是电力设备不可或缺的重要材料和设备，合理的使用相关电线电缆能够完成整个电力系统的运行。它是保证电力系统正常运转的主要设备。但是在当前的电力设备建设上，需要使用相关的绝缘功能来完成电力设备的整体建设。电力资源的合理使用能够让工作和生产效率得到提升，同时在电力资源的使用上其不仅具有相关的优点，同时对于电力系统来说其存在有关的安全问题，当前的电力系统建设上影响其安全质量的主要因素为绝缘问题出现变化，因此为了保证电力系统的整体质量，就要开始对其整体的绝缘效果进行各种设计和监测。保证整体运行能够得到合理的保护。

1电线电缆绝缘故障因素

电线电缆发生绝缘故障的因素主要体现在三个方面：第一，机械性能。电线电缆的绝缘材料与护套的力学性能需要通过机械性能反映出来，涉及到的检测项目包括绝缘与护套老化前后的抗张强度、变化率等。第二，结构尺寸。电线电缆的绝缘厚度、护套厚度、绝缘偏心度等达不到要求，导致其结构尺寸不合格，降低绝缘性能，极有可能引发故障。这和生产企业质量控制技术水平相关，一些生产企业为节省成本，在挤出过程中将厚度控制为标准下限，稍有偏差就导致结构尺寸不合格；或没有严格依据工艺要求控制温度，温度过高过低都可能导致挤出量减少，极易产生偏心问题，导致最薄点厚度不合格；或选用的模具不恰当，模间距、压缩比不合适，没有调整好模具同心度等等。第三，绝缘电阻。电阻是确认电线电缆导体材料和导体截面积等性能符合标准与否的重要考核指标，所用电阻不合格会影响电线电缆的性能与寿命，严重时导致电线电缆过度发热，绝缘层塑料会提前老化，引发短路故障。

2电线电缆绝缘检测技术

2.1机械性能检测技术

电线电缆对绝缘机械性要求是既有抗拉性，又要有一定的柔韧性，机械性能主要有断裂伸长率、抗张强度、卷绕、高低温压力、抗撕裂等试验项目来体现，利用拉力机、老化试验箱、卷绕、拉伸、压力等配套仪器设备来检测，因施工安装时不正当的操作就极易出现护套损伤，或在光、热环境下使用的电缆其护套和绝缘容易变脆，以及考虑到电缆寿命问题，还要对电缆的绝缘进行老化或加模拟加速老化试验，检测时应根据电缆标准要求合理选择相应的设备，依据科学的试验方法进行检测，更要关注取样的完好性，有争议时更要重复检测。

2.2结构检查

结构检查对于绝缘层来说主要是考核平均厚度、最薄处厚度和偏心度，该指标是最直观的能间接反映电线电缆绝缘性能好坏的指标之一。由于材料本身的特性，绝缘层越厚能起到的物理机械和电气保护效果越佳，因此理论上在符合使用需求的最大外径、弯曲半径等限制要求下，绝缘厚度越厚，保护效果越好（超高压电缆除外）。因绝缘最薄处往往是绝缘层缺陷所在，故平均厚度和最薄处厚度两个参数间，又以后者更为重要。偏心度是表征绝缘厚度均匀性的另一参数，其定义为同一截面上测得的最大厚度与最小厚度之差与最大厚度的比值，在高电压等级的电力电缆中，既要考核最薄处厚度还要考核偏心度。

2.3电压实验检测

电力系统在运行的过程中，通常来讲，电线电缆都需要承担相对较强的电磁场作用，进而就要求其具有相对较强的绝缘强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了能够充分保障电线电缆具有良好的绝缘强度，有效防止电磁场下出现电击穿等相应的问题，所以，就需要对电线电缆展开电压实验。在此过程中，为了能够充分保障电压实验检测结果的准确性，就需要注意实验环境的特殊性，然后截取部分电线电缆的样品，正式开展电压实验检测。然后在电线电缆样品的两端都通常特定数额的电压，保持固定时间，观察电线电缆是否出现电击穿的情况。与此同时，还需要对电线电缆的绝缘强度也进行相应的检测，然后判断电线电缆绝缘强度是否能够充分符合相关规定标准。在开展电压实验检测的过程中，相关工作人员还需要根据电线电缆样品的实验情况，判断不同种类的电线电缆不同的形式，有针对性的选取实验样品开展电压实验检测。并且，在进行电压实验检测的过程中，相关人员需要注意添加金属接地装置，并且将其连接到地基当中，使得实验过程得到充分保护，提高实验的安全性以及结果的精准性。

2.4绝缘电阻检测技术

2.4.1在线检测技术

在线检测技术是有两种方法来完成相关的检测工作：①直流叠加检测技术。将一定的电压直接的运用在接地变流器上能够让其成为变流器的中心点。以此来测试电源，认真的观察电线与电流虹之间的屏蔽层和微弱电流的实际情况，能够计算出绝缘电阻值。对于在线检测来说，其是操作技术难度较小的技术之一，虽然操作简单，但是也存在相关的问题，首先因为无法通过中心点直接检测接地电网。有着较大的局限性。②交流电的叠加检测技术，在电力系统的网络检测上，使用交流电来完成有关的设计和研究，能够达到较好的操作目的。判断具体的劣质电流信息，排除有关的干扰情况，保证电流系统能够更加简单和安全方面进行提高。

2.4.2预防性检测技术

技术人员在通过预防性检测技术检测电线电缆绝缘电阻时主要会用到两种方式，一种是破坏性试验，在开展该项工作时，检测技术人员按标准要求输入高于电线电缆运行电压的电压，结合对直流耐压、交流耐压的分析，找到电线电缆运行环节有较强危险性的绝缘故障。虽然这一种检测技术比较便捷，但是会造成电线电缆出现一定程度的伤损，同时也会缩短绝缘材料使用年限。另一种是非破坏性试验，要求检测技术人员输入低于电线电缆运行电压的电压，按照测量结果合理评判电线电缆中是否有绝缘故障存在。为确保电力系统的安全稳定运行，在正式使用电线电缆以前，工作人员务必要进行电线电缆绝缘性能检测，确保电力设备的绝缘特性，预防发生严重的故障。

2.4.3停止运行检测技术

①根据市场要求，绝缘电阻检测人员需不断提升检测技术，选择合适的绝缘电阻测量设备，在检测上要测出导体间和导体与屏蔽间的绝缘电阻，但是在电线电缆电压值不高时，可以合理有效的测量出两个相地线的电阻值。②在相关的电阻值管理上需要针对不同的类型和电压级别来进行全面的了解，准确的掌握各种电阻上的整体数值，有了各种相关的数据之后可以有效的测量出有效数值。

结语

综上所述，在检测电线电缆绝缘性能的过程中，需要结合电线电缆使用的具体情况，从分析其应用、使用环境、材料特性等存在的问题入手，调整优化电线电缆的检测方法，选用合适且先进检测仪器设备，并定期对设备进行校准，在检测过程中更要考虑检测环境的温湿度、设备的精确度、人员的能力水平、电源的稳定性等方面，尽量减少检测过程的误差，从而充分保障产品质量能够得到有效提高，为电线电缆的安全运行奠定良好基础，促进供电效率和电线电缆使用寿命得到良好提升。

参考文献

[1]张金成.电线电缆制造的新工艺分析[J].集成电路应用，2019（03）.

[2]洪仁.电线电缆检测与质量控制要点浅析[J].技术与市场，2019（04）.

[3]易晶晶.电线电缆检测技术和检测方法[J].电子技术与软件工程，2018（07）.

论文作者:华齐东

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a2ee1be507f3e84f59b771ee.html