# 反窃电措施浅探论文_王洋

摘要：随着社会经济的不断发展，人们的用电需求逐渐增加，导致窃电问题时有发生，加强反窃电技术研究成为当前社会关注的焦点。本文将围绕窃电方式及特点进行阐述，并对发窃电技术进行分析，加大力度研究新型窃电与反窃电技术的应用，旨在保证人们的用电安全。

关键词：新型窃电；反窃电技术；高科技窃电

前言：窃电现象的发生一定程度上对社会的健康发展造成了一定的影响，加强窃电的防护工作成为当前工作的重点。要求在实际的管理工作环节中，加强相关管理人员对加强反窃电技术研究的重要性的认识，科学的对技术性窃电、高科技窃电、连续性及间断性窃电进行区分，保证反窃电技术符合当前社会发展的需要。

1窃电方式及特点

（1）技术型窃电

随着现代化科学信息技术的不断发展，窃电方式存在多样性。其中，技术型窃电是主要的窃电方式。技术型窃电在窃电的过程中，主要利用技术手段对计量装置进行破坏，技术型窃电方式涉及的范围较广，通常对计量表的表尾电压钩进行破坏，扰乱电流互感器的连接方式。在技术型窃电的环节中，对计量表内的电流线圈极性进行更改，通过更换电力互感器的方式进行窃电。技术型窃电的窃电速度较快，窃电效率最高。

（2）欠流法窃电

欠流法窃电是当前窃电的主要形式之一，在实际的窃电过程中，主要对计量装置进行破坏，为了达到窃电效果，采用更换电流的方式，对线路进行持续性的短接。同时，通过对线路进行断开处理的方式对电流的流量产生影响，一定程度上产生了窃电行为。不法分子将窃电的焦点转移到电流互感器中，通过对电流进行改变，在线路连接的过程中，没有与电表进行连接，直至出现单相负载的情况，从而对电表的正常运行产生影响。

（3）连续性窃电及间断式窃电

连续性窃电及间断式窃电是常见的窃电方式之一。连续性窃电的窃电时间较长，经常通过更换电流互感器以及电流互感器铭牌等对其进行窃电，在实际的窃电环节中不易被发现。间断性窃电与连续性窃电的窃电方式具有一定的差异性，间断性窃电的窃电规律较差，通常通过更换计量装置、破坏电能表表尾的接线方式等进行窃电，间断性窃电的隐蔽性较差，在实际的窃电环节中容易被发现，间断性窃电对电能表的破坏力度较大，为后续检查工作带来一定的难度。

2反窃电技术分析

（1）计量箱方面

反窃电技术在计量箱方面的应用较广，计量箱对计量表具有一定的保护作用。为了保证计量表的安全运行，将充分发挥计量箱的作用，为电能表正常运行保驾护航。随着社会经济的不断发展，人们的用电需求逐渐增加，一些用电需求量较大的用户在设置计量箱时，要根据用户用电的实际需要科学的对计量箱进行安装，并加大力度对电能表的保护力度，在安装计量箱的同时，要保证计量箱的密封度，防止出现窃电的情况。随着现代化科学信息技术的发展，电子电能封印的出现打破了传统密封方式的局限性，可以有效的提升电能表计量的准确性。在计量箱安装的环节中，要充分的将变压器考虑在内，通过在计量箱上设置互感器的方式一定程度上减少了窃电现象的发生。在购置计量箱的过程中，要及时对企业的安装流进行监督，注重提升计量箱的安装强度。同时，充分发挥接线盒的方式对计量箱进行防护，从而保证电能表的安全运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）降低高线损区域方面

反窃电技术在提高高线损区域的窃电行为的针对性中将发挥关键优势，在实际的应用过程中，要逐步优化用电采集系统的检测模块进行优化，为了有效防止窃电问题的发生，要利用优化好的用电采集系统对高线损位置进行实时监测，并对监测的数据结果进行科学的分析，将有效信息整合之后对线损的具体位置进行准确的定位，此时将在此发挥用电采集系统的优势，对线损区域进行检测，保证特定区域线损情况能够准确的被测出。在用电采集系统中，可以及时掌握该地区用户的数量，并将用户的数据信息进行科学的分析，定期安排技术人员与之前的数据信息进行比对，从而有效的避免窃电问题的发生。当反窃电技术在降低高线损区域时，要将环境及气候特点要素充分考虑在内。同时，利用用电采集系统可以实时观测高线损区域的线损率的变化，并针对线损率较高的位置适当设置防护措施，并及时对其进行监控，观察该位置的具体用电情况，可以有效避免窃电的发生。

（3）电能表应用方面

当前我国的电能表应用方面主要体现在电能表的选择及电能表设计两个方面。在进行电能表选择时，为了有效防止窃电现象的发生，技术人员要将不同性能及类型的电能表进行科学的比对，在实际的选择环节中，尽量选择防护性能较好的电能表。同时，在大型企业安装电能表时，由于企业的用电量较大，在实际的电能表选择时，要对电能表的功能、内部功能、运行状况、故障防护水平等影响要素进行科学的分析，符合标准方可进行组装。在电能表的设计过程中，为了有效提升电能表的防窃电性能，要求相关的生产单位做好电能表的生产工作，逐步对电能表的开孔位置进行完善，并利用相关的技术手段将电能表固定，并利用电子封印技术及时对电能表开孔的位置进行封堵，防止电能表脱落。同时，相关的电力部门应该做好电子封印的保密工作，对电子封印进行编码处理，并及时的将数据编码准确的录入到管理系统中，方便对电能变的运行环境进行实时的监控，有效防止窃电的发生。

3新型窃电与反窃电技术应用探究

随着现代化科学信息技术的不断发展，新型窃电与反窃电技术已经广泛的应用在社会的各个领域，并在实际的应用环节中取得了一定的成效。随着社会经济的不断发展，窃电问题时有发生，为了有效避免问题的发生，逐步对反窃电技术进行优化，及时更新智能电能计量装置，通过设置报警装置的方式，实时对报警装置进行监测，准确掌握窃电的具体位置，从而有效控制窃电行为的发生。同时，加强反窃电技术的应用研究，可以有效保证供电设备的顺利运行，可以及时针对在供电设备运行过程中存在的问题制定完善的解决对策，从而提升反窃电水平。电流表的正常运行是保证用电安全的关键，在应对窃电问题时，相关部门管理人员应该及时安排施工技术人员做好电流表的检查工作，并依托现代化科学信息技术的优势对电流表进行全方位的检查，为了保证检测结果的准确性，要及时将检测的结果与电流表实际运行时的结果进行对比，保电流表的正常运行。

反窃电技术还被广泛的应用在电力互感器的铁芯的选择上，此环节，要借助现代化科学信息技术的优势，注重电源的设计过程，并实时观测母线电流的变化情况，保证反窃电主机正常运行。在电力互感器的铁芯的选择上，对操作人员的专业知识技能水平要求较高，要科学的考虑互感器的损耗，保证互感器与反窃电主机的运行情况保持一致。要选用铁芯面积较小的铁芯并且选用功率较强的铁芯，可以在实际的运行环节中减少损耗，可以对电流进行准确的估计，从而提升反窃电水平。反窃电技术在提升电能计量装置的技术含量中，要求政府及相关的管理部门注重反窃电电法的宣传工作，建立健全完善的惩处制度，从而提升反窃电技术的实际效果。在实际的工作过程中，及时对电能计量装置结构进行优化，准确排除窃电风险，并更新电能计量装置的计量方式。同时发挥科学信息技术的优势加强对电量的控制工作，并对不同地区用户的电量数据进行遥测，实现远程控制，有效降低供电企业的线损率。

4结论

加强反窃电技术的研究工作是保证社会用电安全的关键，重视对计量箱、电能表安装位置、电能表应用方面的研究工作。随着现代化科学信息技术的不断发展，新型防窃电计量箱的应用范围越来越广，注重新型窃电与反窃电的应用研究，使之适应社会主义现代化建设的实际需要。

参考文献：

[1]杨玉贵.反窃电措施浅探[J].农业机械化与电气化,1994.

[2]钟世萍.浅谈用电监察所面临的问题及反窃电措施[J].技术与市场,2019(6).

[3]李丹丹,葛冰玉,黄文雯,等.DBN深度学习算法在反窃电系统中的应用研究[C]//2018电力行业信息化年会.0.

论文作者:王洋

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a343191f4e742cdff402310b.html