# 辅助动力装置在涡桨发动机飞机上应用分析论文_史飞

（中航通飞研究院有限公司 519000）

摘要：辅助动力装置（APU）广泛应用于各类大中型飞机上，作为发动机起动、辅助供电、飞机空调供气等备用能源使用；WDZ-1涡轮发电装置作为一款国产辅助动力装置在国内多款飞机型号中成功使用，取得了预期成果，本文就WDZ-1涡轮发电装置在涡桨发动机飞机上使用作简要分析。

关键词：辅助动力装置；WDZ-1；起动；供电；涡桨发动机

（一）概述

辅助动力装置产生动力的系统是飞机的第二动力系统的一部分。一般是由燃气涡轮发动机、减速器和起动发电机及保证辅助动力装置起动和正常工作的各个系统组成。辅助动力装置具有连续工作的能力，除了可为发动机起动提供动力外，还可在地面检查时提供电源和液压源，为座舱和设备舱提供气源。辅助动力装置用于起动主发动机时所需要的主要动力，可通过机械能转换为电能传输，或者用压缩空气通过冲压涡轮起动机起动发动机。

在一架飞机上安装辅助动力装置的主要优点是自给自足，用不着依赖外部动力源。该装置输出功率变化范围可从35KW到数百千瓦之间，并且既能提供转动轴的动力，也能提供压缩空气，或者两者同时提供。

（二）WDZ-1涡轮发电装置工作过程

外界空气经过保护网、进气道，然后进入压气机，压气机叶轮将空气压缩并送入扩散器，在扩散器内，空气速度减小而压力增高。压缩空气进入燃烧室，由工作喷嘴向燃烧室供油，并由点火器使油气混合物点燃燃烧。燃气由燃烧室经过涡轮导向器进入涡轮，在涡轮的通道内，燃气的一部分能量转变成机械能。废气由排气管排入大气。涡轮获得的机械能，大部分消耗于带转压气机，一部分消耗于带转减速器及附件，其余部分经减速器的输出轴带转起动发电机，从而转变为电能输出。

（三）WDZ-1起动发电系统配套成品主要组成

WDZ-1起动发电系统主要包括QDX-13起动箱、QTH-1起动调节盒、GXQ-1功率限制器、TCQ-1自动停车器、DZH-118电源转换盒、JDH-54辅助继电器盒、QF-24直流起动发电机、FKH-6发电机控制盒等。

1、QF-24直流起动发电机

QF-24工作于起动状态、向起动发电机供电状态和向机上网路供电状态。工作于起动状态时，与QDX-13起动箱配套，起动WDZ-1的发动机；工作于向起动发电机供电状态时，与QTH-1起动调节盒、DZH-118电源转换盒等，向QF12-1起动发电机供电，起动涡桨6发动机；工作于向机上网路供电状态时，与FKH-6发电机控制盒等，向机上汇流条供电。

2、QDX-13起动箱

自动控制WDZ-1的起动状态和冷转状态。当起动结束后自动将QF-24从起动机状态转换为发电机状态。

3、QTH-1起动调节盒

当航空发动机用机上WDZ－1进行 60伏起动时，QTH－1起动调节盒控制QF－24的输出电压，以满足航空发动机的起动要求；当WDZ-1作为备用电源向机上供电时，QTH-1通过内部线路控制起动电压调节器不工作，由FKH-6发电机控制盒来调节起动发电机的输出电压；当用地面电源起动发动机时，QTH-1自动将地面电源和机上起动汇流条接通。

4、GXQ-1功率限制器

测量及控制WDZ-1的电功率。当QF-24输出电功率超过一定值时，GXQ-1功率限制器发出过载指示、控制信号。从起动涡桨6发动机25秒开始计，在6±2秒范围内，为第一级功率限制，第一级功率限制为80±3千瓦；第一级功率限制剩余的时间为第二级功率限制，第二级功率限制为62±2千瓦。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5、TCQ-1自动停车器

当WDZ-1涡轮发动机起动发动机过程中出现故障时自动停止起动，并发出停车信号。

6、DZH-118电源转换盒

电源转换盒将WDZ-1电路保护装置、部分控制装置等部件进行合理的整合。其具有对QF-24配电线路的过载和短路起到保护功能；具有压差接通和反流隔断的功能，并能控制发电机与汇流条的通断；实现QF-24在“起动-发电”功能转换时电枢绕组外接线路的切换；能够实现地面电源接通时或APU起动涡桨6发动机时断开QF-24发电控制线路的功能；能够配合GXQ-1功率限制器实现起动涡桨6发动机时对QF-24输出功率的限制功能。

7、JDH-54辅助继电器盒

辅助继电器盒将WDZ-1中的停车继电器、自动停车继电器等部件进行合理的整合，构成了辅助继电器盒。其功能主要如下：用WDZ-1起动涡桨6发动机过程中，当辅助动力装置的转速低于29000转/分时，辅助继电器盒配合自动停车器TCQ-1断开QF-24的负载，实现涡桨6发动机停车。能够配合自动停车器短时重复工作。

8、FKH-6发电机控制盒

当QF-24工作于向机上网路供电状态时，FKH-6发电机控制盒用于控制发电机的励磁线路，调节发电机的输出电压及过压保护等。

（四）WDZ-1涡轮发电装置机上系统功能

1、涡轮发电装置的起动

WDZ-1用地面电源或4块蓄电池起动。用地面电源起动WDZ-1时，必须装上第二块蓄电池给QDX-13起动箱供电，否则起动不了。当涡轮发动机转速达到32000转/分时，涡轮发动机起动好指示灯亮，WDZ-1起动结束，QF-24转为发电状态。

2、冷转

当涡轮发动机停车后喷管的排气温度达到300℃以上时，应当进行冷转。冷转过程和起动过程相似，10秒后QF-24起动发电机停止工作，涡轮发动机冷转结束。

3、起动好后停车

WDZ-1起动好后需要停车时，按下停车按钮，泵前燃油电磁活门和主燃料环燃油电磁活门不工作，不向涡轮发动机供油，发动机停车。涡轮发动机起动好指示灯灭。

4、向机上电网供电

当接通电源开关后，差动低限保护器把QF-24与机上电路接通，向机上供电，QF-24与机上电路接通指示灯亮。当QF-24输出电压低于机上电压，反流值达到25~50安时，QF-24与机上电路断开，反流停止，QF-24不向机上供电。

5、地面用WDZ-1起动涡桨6发动机

该起动方式起动电源为机上辅助电源，电压呈台阶形上升，电流也对应的呈台阶形上升。

（五）结语

辅助动力装置在现代飞机设计中起着至关重要的作用，航空燃气涡轮发动机的结构和循环过程决定了它自主工作之前必须先由其它动力源带动。随着主发动机所需的起动功率越来越大，辅助动力装置逐步成为现代主发动机的动力源，在飞机设计中，已逐渐被大家接受并使用。WDZ-1属于定型成品，具有技术成熟、国内装机经验丰富和价格便宜等特点，与其他型号辅助动力装置相比具有明显的优势。

参考文献

[1] 中国南方航空动力机械有限公司航空发动机设计所.涡桨6型发动机技术说明书，2004

[2] 国营红旗机械厂.WDZ-1涡轮发电装置技术说明书，1980

[3] 董春光.飞机设计手册第13分册.北京：航空工业出版社，2006.

作者简介：史飞（1986.10-），男，汉族，吉林省通化市人，职务：中航通飞研究院航电部主管设计师，职称：工程师，学历：本科。

论文作者:史飞

论文发表刊物:《知识-力量》6中

论文发表时间:2018/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a35e0bfe8dc59f3b30cb871f.html