# 群体性别墅项目垂直运输机械选择分析论文_帅勇,刘鸿翔,丁勇强

帅勇 刘鸿翔 丁勇强

中建二局第三建筑工程有限公司 四川成都 610045

摘要：别墅群建筑施工中，如何加快施工速度，缩短周转材料的使用周期，是提高经济效益的关键之一。其中垂直运输机械的合理选择，以及机械配套的最佳方案尤为重要。本文以都江堰豪雅青城项目为实例在垂直运输机械选择上提出几种看法供参考。

关键词：施工部署垂直运输选型技术对比经济分析成本控制

一、工程概况：

以本工程为例，项目合同工期为540天，总建筑面积为17039.1㎡，由22栋住宅单体组成，无地下室，地上3-4层，建筑总高度10.738至14.737米不等，共包含5种独立户型，分别为B型两拼、B型三拼、C型两拼、C型三拼和D+E+E+F型，其中B、C型均为三层，D+E+E+F型为四层。外墙面为文化石墙面、涂料墙面及埃特板墙面。

二、施工部署

垂直运输机械的种类：根据为别墅施工服务的对象，大致有自升式塔机，物料提升机，汽车吊。

由于本工程楼号较多，且分布较分散，一次性全面开工则给劳动力组织及物资准备带来极大的压力，遂采取合理划分施工片区进行分段组织施工。

我司依据销售节点的楼号划分为一个片区，展开流水施工。本工程按该种方法可划分为2个片区施工，且每个片区基本涵盖所有5种户型，施工前每栋别墅必须独立配制一整套全新模板体系（还包括方木、钢管、扣件、拉杆等）各户型的模板并对各户型的模板予以标注，对模板和钢管进行水平周转，待第一片区施工完毕后周转至下一片区，避免全面开花、点多面广而导致人力的大量投入、物资一次性采购的资金压力大及周转材料难以租赁及管理，且利于现场材料堆场的布置，遂采取该种方法划分施工片区开展施工。

三、施工难点

别墅建筑施工的主要特点是：（1）垂直运输量大、运距远；（2）结构、水电、装修齐头并进，交叉作业多，安全隐患大；（3）工期紧张；（4）施工人员上下频繁，人员交通量大；（5）组织管理工作复杂。（6）楼栋多且分散。为了保证施工有条不紊，确保证工程质量、工期、经济效益的顺利实现，关键之一是根据不同的使用阶段选择合理的垂直运输机械配套并加以合理地运用。

四、优缺点分析

垂直运输机械性能及优缺点对比：

4.1塔式起重机优点：

1、起升高度限制小，工作幅度大，吊装性能好。

2、可同时进行垂直、水平运输，能使吊、运、装、卸在三维空间中的作业连续完成。

3、作业效率高。

4、结构较简单、维护容易、可靠性好。

5、驾驶员视野广，操作方便，安全隐患相对较少。

6、经济性好，综合成本相对较低。

7、市场成熟，常见型号易租赁。

4.2塔式起重机缺点：

1、结构庞大，自重大，安装拆除均费工费时。

2、拆卸、运输和转移不便。

3、轨道式塔吊轨道基础构筑费用及相关加固措施费用大。

4.3物料提升机优点：

1、垂直运输效率高且安全。

2、占用场地小。

3、机械成本低，一次性投入少，制作简便。

4、运转故障低，使用寿命长。

4.4物料提升机缺点：

1、输送对象单一。

2、楼层需要搭设通道和防护，较麻烦。

3、楼层如用手推车转运，劳动力增加。

4.5汽车吊优点：

1、车具有良好的机动性和灵活性。

2、车能迅速地从一个工作地点转移到另一个工作地点，且为进行转移和投入工作所需要的准备时间很短，可以较充分地提高吊车的利用率。

3、用于工作点分散、货物零星的装卸和安装等作业。

4.6汽车吊缺点：

1、在作业时，必须要求有较好的路面条件，而且在进行吊装作业时，几乎都要将支腿放下，从而限制了吊车在吊装作业时的活动范围。

2、机械成本高，易受市场波动不稳定。

3、臂长和起重量变化随部位不同变化大。

4、车辆穿行存在安全隐患。

5、需经常性的维修保养。

五、经济对比分析

在满足生产需要和台数的前提下,应优先选用成本低、台班费用便宜、生产效率高、维保费用低、稳定性好的塔吊。

其中不包含汽车吊维修费用、油费、场地平整的费用。整体费用应增加20%~30%。

以上所涉及的费用均为都江堰市场价格，仅供参考。

六、结论

综上所得全部采用塔吊进行材料的垂直运输费用最低，采用汽车吊加物料提升机所产生的不可控因素过多。以上三种运输方式从经济、施工周期、施工便利程度进行对比，选用塔吊加物料提升机的方式最为便利。

七、结束语

在别墅施工前期，应对现场进行规划，考察当地机械配备情况。在保证质量、工期的情况下针对项目的施工特点选用最优的材料运输方式。合理的规划现场的施工顺序，切勿遍地开花。

参考文献

[1]王珮云.施工手册第五版[J].中国建筑工业.2008,11（4）：1-4.

[2]雷百灵.施工工艺[J].中国建筑管理.2008,11（4）：1-7.

[3]薛大德.自升式塔吊在高层建筑中的使用与发展问题的探讨.建筑机械化,1986,(6):2～6

论文作者:帅勇,刘鸿翔,丁勇强

论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a3657a8b7d72b6bb8a816ba8.html