# 对土木工程施工技术的几点认识探析论文_黄惠敏

摘 要：房屋建筑及柱基的施工是土木工程施工中很重要的部分，本文以房屋建筑及柱基的设计及施工为例进行论述，同时明确了设计和施工时的相互协调的方面，工程的设计人员及施工管理人员必须要综合考虑，在施工中积极采用事前控制等，才能保质保量的完成工程。

关键词：土木工程；施工技术；结构设计

1.土木工程施工技术的含义特点

工程建设的对象和施工技术活动都可以叫做土木工程，这门学科综合了各类工程的施工技术。它包含两方面得内容：一是施工技术，从勘测、设计、施工以及工程完工后的收尾处理（收尾处理包括保养和维修等）；二是工程包含很多分支，又构成了工程建设的不同对象，又构成了工程建设的不同对象，由于工程建设的对象类别不同，房屋、铁道、道路、桥梁、港口、市政等等。

随着经济和科学技术的发展，新材料、新结构不断出现，大规模、技术复杂的土木工程结构也越来越多，施工技术也相应随之不断发展。我国正处在经济高速发展时期，工程建设数量多，规模大，促进了我国施工技术的发展。由于土木工程的特点，决定了其生产组织与一般的工厂生产组织不同，每项工程都需要根据工程性质和特点，单独进行施工组织，施工组织是否科学合理直接影响到工程项目的成败，一般来说，土木工程施工具有如下特点：固定性和流动性：流动性包括施工队伍的流动和在同一工程上工人在作业空间上的流动；多样性和单件性：工程各不相同，完全一样的工程几乎没有庞大性和协作性、综合性：需要建设、设计、施工、监理、材料供应商等多家不同单位配合协作完成；复杂性和易受干扰性：技术、管理复杂，易受气候、周围环境等外界因素干扰；投资大、生产周期长。

2.土木工程施工技术研究

2.1软土地基施工与石方爆破施工。软土地基施工特点：往往不能满足承载力和变形能力的要求，施工时如果采取措施不当，往往会发生路基或建筑物地基失稳或严重下沉，造成建筑物破坏或不能正常使用，需要进行加固，加固方法：换土垫层法、强夯法、振冲法、砂桩挤密法、深层搅拌法、堆载预压法、化学法等；土石方爆破施工：适用环境：开挖时遇到岩石，施工现场地下障碍物的清除、旧建筑物和构筑物的拆除，施工的工序：打孔放药、引爆、排渣；特点：施工费用低、效率高、有震动和粉尘危害，对旧建筑物、构筑物的拆除，还可以采用静力破碎等配合施工工艺，是拆除在低震动、低粉尘、无公害的情况下进行。

2.2灌注桩施工与墩式基础施工。⑴灌注桩施工是在施工现场的桩位处用机械或人工成孔，然后在孔内放入钢筋笼、浇筑混凝土（或者直接浇筑混凝土）而成的一种施工方法。成孔工艺：干作业成孔、泥浆护壁成孔、套管成孔、人工成孔、爆扩成孔等。其特点：能适应地层的变化、施工时振动小、噪声低、工艺要求较高、施工后混凝土需要养护且不能立即承受荷载。⑵墩式基础是在人工或机械成孔的大直径孔中浇筑混凝土（或者放钢筋笼、浇筑混凝土）而成的大直径基础。目前，我国多用人工挖孔，故又称为大直径人工挖孔桩。墩式基础特点：端部直接支撑在岩石或坚硬土层上，桩的强度和刚度都很大，有较大的承载能力。

2.3沉井基础施工。沉井是由刃脚、井筒、内隔墙等组成的呈圆形或矩形的筒状钢筋混凝土结构，多用于重型设备基础、桥墩、水泵站、取水结构、超高层建筑物的基础等，施工过程：施工时首先制作井筒，然后在井筒内挖土，使井筒靠其自重沉入土中。井筒的最下端为刃脚，形状如刀刃，在沉井下沉过程中使沉井切入土中。

2.4预应力混凝土工程施工。预应力混凝土结构的截面小、刚度大、抗裂性和耐久性好，能充分发挥钢材和混凝土各自的性能，在土木工程中得到了广泛的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其施工具体方法主要分为以下三种：

2.4.1先张法施工：先张拉预应力钢筋，然后再浇筑混凝土构件的一种施工方法主要施工过程是在浇筑混凝土构件之前，张拉预应力钢筋并将其临时锚固在台座或钢模上，然后浇筑混凝土构件，待混凝土到达一定强度、混凝土与钢筋之间有足够的粘结力后，放松预应力钢筋，借助混凝土与预应力钢筋之间的粘结，使混凝土产生预压应力。

2.4.2后张法施工：是先制作混凝土构件后张拉预应力钢筋的一种施工方法，要施工过程：先制作混凝土构件并预留孔道，待混凝土达到一定强度后，将预应力钢筋传入孔道，利用张拉机具张拉预应力钢筋，然后用锚具将预应力钢筋锚固在构件端部，最后进行孔道灌浆。

2.4.3粘结预应力施工：是在后张法基础上发展起来，要施工过程：采用表面有涂料、外面包有塑料套管的预应力筋，铺设在模板内，然后浇筑混凝土，待混凝土到达设计要求的强度后，再进行预应力筋的张拉、锚固。

3.框架结构的特点及设计时应注意的问题

3.1深基坑支护。目前深基坑的支护设计内容通常不包括在施工图合同中，设计单位在做深基坑支护的设计时，应结合施工的部署和施工技术进行。在施工组织设计的建筑总平面图中，我们可以知道已建的建筑物和构筑物的具体位置，再根据基坑侧壁的高度以及基坑的土质情况，来确定在施工图设计过程中支护的相关规则和细节，再由施工单位进行优化二次设计。此时施工单位或自行进行深化设计或者外委相关有资质的设计单位进行专项支护设计。随着当代信息技术的发展，计算机被广泛的应用在工程领域，深基坑的支护设计方面的新型计算机应用程序得到广泛的应用，但也有一些设计院没有采用这种新的方式进行设计工作，主要原因包括三个，一是采用新技术需要承担技术风险，二是经济效益不明显，三是城市施工现场条件复杂。这些方面造成一些设计人员不愿意接受采用计算机的方式进行设计。然而采用计算机程序进行深基坑支护设计，是技术进步发展的趋势，所以设计院一定要注重新技术的推广，以提高工作的质量和效率。

3.2钻孔灌注桩基础。钻孔灌注桩基础特别适用于建筑物层数比较多的情况，在基础设计施工图上，一般情况下设计人员不对施工机具的配置进行详细的说明，也不加以限制，建设单位可以根据自身的装备自由选择。建设单位在选择施工方案时，通常从技术可行、经济合理的角度出发，大多情况下采用工程桩成孔机的成本力求最小，所以漩涡钻一般被优先的选用。通常漩涡钻因为施工条件有限，所以很难达到施工图的要求，特别是一些工艺指标难以实现。桩的承载能力不足，施工现场的作业面赃污，烂泥污水进入灌注桩的基坑，桩基的质量问题难以保证等，都是发生返工的现象，这样直接导致了工程进度的耽误。

结束语：

随着经济的发展和社会的进步，土木工程的内涵越来越广，包含的类别也越来越多，结构越来越复杂。土木工程也可叫做建造工程，先进的装备在工程中不断被采用，土木工程实践经验越来越丰富。房屋的建造质量是涉及人们的生命安全、财产安全的重要因素,影响着人们正常生活、工作、学习等。作为施工单位,提高房屋建筑施工项目质量管理水平不仅自身综合管理实力提升的体现,也是对客户负责的体现。

参考文献:

[1]吴高进. 对土木工程建筑施工技术及创新探究[J].居业.2018(06).

[2]许小青.关于如何加强当前土木工程建筑施工管理工作的探究[J].建材与装饰. 2017(44).

[3]魏兴山.土木工程建筑施工阶段的环保管理和措施分析[J].山东工业技术.2018(09)

论文作者:黄惠敏

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a365f75b4b68e46b54e96654.html