# 探讨变电站直流设备的维护及检修方略论文_陈蔚宏,朱军,顾建周

1.国网安徽省电力公司芜湖供电公司 安徽 芜湖 341000

摘要：直流系统是变电站重要组成部分，直接关系着整个电网的安全、稳定运行。近年来随着我国电网系统的快速发展，电网规模不断扩大，所引入的新技术和新设备越来越多，对直流系统的运行维护也提出了更高要求。本文简单介绍了变电站直流系统组成，分析了主要系统设备可能发生故障，并对变电站直流设备的维护及检修进行了探讨。

关键词：变电站；直流系统；维护及检修

1变电站直流系统

直流系统是一个可独立操作的电源设备，可以为各种设备提供所需要的直流电源，一般情况下不会受到其他系统的影响，如果在运行过程中系统故障导致外部交流电忽然中断，则直流系统可以依靠蓄电池供电而继续正常工作。直流系统的日常管理主要是通过监测系统实时监测和控制蓄电池的工作状态和各个模块的参数，从而实现对直流系统的管理和控制，保证变电站的正常、安全运行。直流系统主要包括3个部分，系统的蓄电池组模块、系统的微机绝缘监测装置模块，另外一个是系统的高频开关电源整流模块。变电站的直流系统的电池通常采用的是阀控铅酸蓄电池，充电采用双电双充方式，充电装置大部分采用智能高频

充电装置。变电站直流系统运行过程中可发生的故障时多方面，包括蓄电池、充电过程、绝缘监察装置、系统接线配线等方面等都有可能发生故障。

2常见故障问题

首先，蓄电池可能发生的故障。不同厂家生产的蓄电池规格性能都有所不同，如果蓄电池装置质量出现问题或者维护人员操作不当都有可能导致蓄电池提前失效，进而损害到整个蓄电池组，影响电网的正常运行。

其次，充电过程可能发生故障。变电站的相控电源由于各种因素影响在运行过程中科出现过热或者损耗加大的问题，进而影响电池的使用寿命，如果维护人员对充电机维护不当也会对电池和直流系统造成极大负面影响。

第三，绝缘监察装置可能发生的故障。绝缘监察装置的正常运行与直流系统的网络拓扑有很大关系，经常出现的故障有装置死机以及插件烧毁、顺坏等。

第四，系统接线、配线可能发生的故障。在子直流系统的接线方面，环网结构的复杂性给系统上下级配线带来了极大困难，极易导致回路迂回，同时也不利于故障点的查找，这种情况下比较老旧的变电站比较常见。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电站直流设备的检修和维护

微机监控设备是变电站直流系统的重要组成部分，在变电站的日常运行过程中，应时刻关注微机监控设备的工作状态，一旦发现设备发生故障一定要及时查找故障原因，并采用措施及时解决故障，然后对依据相关标准规范对系统进行重新调试，将微机监控设备退出后再进行检查、测试，在确保系统无异常情况后再投入运行。

首先，充电设备的维护。蓄电池是直流系统的重要充电设备，在工作过程中由于各方面因素的影响而出现参数超标、充电不足、充电过多等故障。为了确保蓄电池的正常运行，一定要加强对充电设备的维护。对充电设备的维护一方面要严格控制交流输入电压和直流输入电压，另一方面要观察信号、电流等参数是否处于正常范围内。在充电机为系统提供电源时，充电机处于浮充状态，如果交流电源发生故障就需要蓄电池为提供提供直流电源，为了保证蓄电池的正常运行，减少故障，应加强对充电机的管理和维护，并采取针对性措施解决故障。此外，为了提高管理维护的工作效率，应落实责任制度，提高工作人员的责任意识和工作积极性，同时建立有效的激励和惩罚机制，督促工作人员加强责任心，提高系统安全运行水平。

其次，蓄电池的维护。蓄电池的容量和使用寿命与其结构设计有着直接关系，而变电站日常运行过程中使用和维护不当也会影响蓄电池的使用寿命，所以需要加强对蓄电池的运行维护。对蓄电池的维护首先要加强日常巡视，认真检查蓄电池的电压和绝缘电阻是否正常，蓄电池温度和外观是否正常，并查看蓄电池的运行环境是否出现异常。要定期测试和评估对蓄电的性能，对蓄电池要进行定期核对性放电。

第三，采用接地故障定位装置检测设备故障。在带电运行情况下，接地故障定位装置可以准确检测出系统的故障位置，相比拉回路检测方式，接地故障定位装置极大地提高了直流系统的安全性。接地故障定位装置的故障检测主要采用的是信号注入法，首先将电频交流信号注入直流系统中，对直流系统中的交流电流进行检测，然后根据交流电流的大小和相位特点判断直流系统的故障位置。另外可采用转移负荷的方法对多个直流电源进行多支路的故障检测。

第四，加强工作人员管理。提高工作人员的安全意识对加强变电站直流设备管理和维护有着重要意义，所以应该加强工作人员管理，对安全检测人员进行整治和培训，提高工作人员的安全意识、责任意识。同时还有加强专业知识和技术培训，提高工作人员的专业知识水平和操作技能，进而提高电站直流系统的运行维护水平。

结论

直流系统是变电站重要组成部分，直接影响着电网安全运行。本文简单介绍了变电站直流系统的主要设备以及可能发生故障，并对如何加强变电站直流设备的检修和维护提出了相关建议，以便为变电站直流系统的管理和维护提供有利依据。

参考文献

[1]杨莉敏.浅谈变电站直流系统的运行维护[J]. 科技创新与应用,2014,35:213.

[2]叶雪峰.变电站直流系统的运行维护研究[J]. 低碳世界,2014,17:55-56.

论文作者:陈蔚宏,朱军,顾建周

论文发表刊物:《电力技术》2016年第5期

论文发表时间:2016/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a36f152d16b14617b013398f.html