# 建筑主体结构工程施工技术要点探析戚祥论文_戚祥

【摘要】我国建筑行业的快速发展推动我国整体经济建设发 展迅速，为我国基础建设贡献力量。近年来，建筑专业开始受到 人们的重视。建筑工程项目是基础设施建设的关键内容，增强建 筑主体结构工程施工技术水平能够促进建筑施工项目的科学管控、 质量保障、快速完工。建筑工程作为民生工程的核心环节，在施 工技术中还存在着或多或少的不足。

【关键词】建筑主体结构工程；施工技术要点

引言

我国建筑行业自改革开放发展至今其建筑技术和建筑规模处 于世界领先水平。现阶段，在建筑项目工程中，主体结构的施工 作为项目建设不可缺少的部分，具有提供和负责上层所有工程结 构系统的负载力，保证建设项目结构的完整性、稳定性、安全性 的有机统一的重要作用。因此在施工过程中，结合项目建设的实 际情况，要充分掌握建筑主体结构的施工技术的应用，进而保障 建筑主体结构的施工质量。

1 建筑主体结构在施工过程中的重要性

在建筑工程项目施工的过程中，工程的主体结构将会直接影 响到建筑的功能以及质量。近年来，随着建筑规模的增大，建筑 功能的多样化，建筑主体结构的形式也越来越多样化，在进行城 市建筑主体结构工程施工的过程中，建筑的要求也越来越高。为 了确保建筑项目的整体功能以及施工质量，建筑施工单位需要做 好建筑主体的建筑施工，利用先进的施工技术以及方法进行建筑 主体的施工。建筑的主体结构主要值得是建筑地基以上的部门， 建筑的地基部分是建筑荷载以及力量的主要承担者，在施工的过 程中，需要确保建筑地基的稳定性与可靠性，确保建筑地基能够 承受整体的荷载。建筑项目是有建筑地基与建筑主体两个部分共 同组成的，因此确保建筑地基与建筑主体的施工质量就是确保建 筑项目施工质量的重要保障。

2 建筑主体结构工程施工技术要点

2.1 施工测量

在建筑主体结构施工之前，应做好施工测量，特别是建筑主 体结构的标高线、垂直度和轴线。首先，严格控制标高线，在每 个楼层设置多于四个的预留孔，准确定位标高线，做好引测，并 且根据其它楼层标高，使用水准仪进行复核。其次，确保高层建 筑主体结构具有良好的垂直度，根据建筑主体结构实际施工设计 要求，准确定位，设置主体结构边角柱，在施工测量中使用激光 仪和加重锤做好双重检测。后，加强轴线控制，工作人员要注意 准确复核，标注预埋钢板的控制点，结合房屋建筑主体结构施工 要求，使用激光经纬仪做好引测。

2.2 模板工程的施工要点分析

在主体结构施工过程中，面对不同结构和功能，所选用的模 板工程也有所不同。模板在整个安装过程中，必须确保安装施工 的平整度与垂直度；同时随时的观测和记录支架下方的沉降情况， 不断提高安装施工质量。模板安装上，首先，要对底模、侧模、 端模进行清渣处理和整修处置，用检测仪器检测所有定位标识线 是否准确，并在指定位置布置好，同时设置锚垫板（端模、侧模） 和预埋钢，各项技术标准必须符合技术规定。其次是安装端模， 然后是交错安装外、内侧模型，做好全部螺栓的紧固工作，将横 向张拉成器安装到位，对桥面钢筋进行绑扎处理，再进行挡碴墙、 端墙模型、梁端不等边角钢的安装。桥面顶部位置的拉杆和全部 连接件及紧固件应进行联结螺栓处理，打紧铁楔后，合适安装模 型全部位置的尺寸是否符合规定要求。

2.3 钢筋工程

在现代建筑工程施工的过程中，钢筋是不可缺少的一种建筑 材料。现代建筑的规模越来越大，对于建筑的强度要求也越来越 高，应用钢筋能够有效的确保建筑的整体强度能够满足建筑施工 设计的要求。在进行建筑钢筋工程施工的过程中，需要根据工程 的设计内容选择合适的钢筋类型，并且在施工的过程中要选择与 钢筋相适宜的混凝土，确保钢筋工程的施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行钢筋工 程施工的过程中，应当注意以下几点：1. 钢筋种类的选择，在进 行钢筋工程施工的过程中，钢筋的种类将会影响到工程的结构强 度，因此必须要根据设计的需求来选择合适的钢筋。此外，在选 择的过程中还要综合考虑钢筋的结构比、钢筋的尺寸以及种类等。 并且在进行钢筋采购的过程中，对不不同区域使用的不同类型的 钢筋应当进行明确的分类，避免在实际的施工中发生误用的情况。 2. 选择合适的钢筋连接方式，在进行钢筋工程施工的过程中，钢 筋的连接方式直接影响着钢筋连接的强度，在选择钢筋连接的方 式时，需要综合考虑钢筋的受力情况以及钢筋的尺寸等。在实际 的施工中，对于 22mm 以下的钢筋，在连接时一般采用搭接施工 的方式进行连接。而对于 22mm 以上的水平受力钢筋，应当用冷 压连接的方式进行连接。除此以外，还要考虑钢筋在建筑中的位 置以及接头的具体数量。3. 钢筋的捆扎施工，在进行钢筋的困扎 施工时，困扎的距离也会影响到钢筋的强度，在实际的绑扎中， 应用最多的便是十字扣，一般而言要求钢筋的困扎施工在模板安 装结束之前完成，以确保工程施工的顺利进行。

2.4 混凝土施工

建筑主体结构施工中，混凝土浇筑施工是一项非常重要的工 作，同时混凝土施工过程比较复杂、施工范围较广、配筋量较多， 为了保证主体结构的质量，要求混凝土施工中应严格参照相关的 施工标准以及设计要求，控制好混凝土材料的质量、材料配合比 以及混凝土浇筑的温度。在混凝土浇筑完成后，混凝土通过水泥 水化反应进行固结，这会散发大量的水化热量，如果养护不到位， 很容易出现混凝土裂缝问题，，因此在混凝土浇筑完成后，应重视 混凝土的养护工作，尤其是在夏季天气较炎热的环境中，一定要 做好混凝土表面的洒水工作作，以保证水泥水化反应正常进行， 预防裂缝生成，主体结构的强度以及稳定性。

2.5 砌体工程施工技术要点

原材料、构造及质量标准均应符合设计要求和有关规范、图 集、文件规定。砌筑墙体是应该保证小砌块的含水率，天气干燥 时应该提前进行喷水湿润，但不得喷洒过多，保持适当的湿润即 可，轻骨料应该在施工的前期进行提前的湿润处理，阴雨天施工 时，需保证砌块的面层上不得有积水否则不允许施工。砂浆的使 用需满足规范的规定要求外，还要有很好的和易性和粘结力；需 要材质相同的砌块进行互砌；在需要开槽的水平位置或竖直位置 用混凝土进行填充墙面设置管线的暗槽；为了保证门窗栏杆与主 体结构的连接锚固，门窗栏杆的安装处应该设置拉结筋或者周边 用混凝土进行浇筑；不得随意移动已经砌筑的砌块保证灰浆的 饱满。

3 建筑主体结构施工过程中的技术管理

现代化的建筑、甚至高层楼层的建筑工程已经越来越常见， 这种有效的土地资源分配方式，能够很大程度上缓解城市人口不 断增多拥堵的现象，我国目前生活中常见的建筑工程的施工面可 以细化到两个方面：①垂直方向；②水平方向。不同环节进行不 同的施工作业方法，是应该遵循建筑主体工程施工工序来进行的， 这些有效的施工工序将能够在工艺和流程方面，对于建筑主体结 构的质量做的保证，随着建筑行业的不断发展，可以涌现出各种 各样的设计方案，而人们在建筑施工过程中，在建筑方案上的不 断修改和创新，促进了现代化的建筑工程项目分类的进一步发展 和细化。

结语

随着我国经济的快速发展，我国的建筑工程得到了迅猛发展。 建筑主体结构是保证建筑质量最为重要的部分，所以施工过程中 一定要对其给予足够的重视，加强混凝土裂缝的控制和处理，要 按照实际情况确定混凝土的配比方案，优化混凝土的施工技术， 确保主体结构的可靠性。

参考文献：

[1] 徐志勇 . 高层建筑主体结构施工方法的浅析 [J]. 房地产导 刊，2018，36（17）：115～116.

[2] 董仲阳，陈晨 . 浅析高层建筑主体结构施工技术 [J]. 居业， 2017，35（16）：71～72.

[3] 蒋 召 霞 . 浅 谈 高 层 建 筑 主 体 结 构 施 工 技 术 [J]. 工 业 c， 2016，19（60）：213.

论文作者:戚祥

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a3bf158f752cad9e4ea747d3.html