# 测绘新技术在工程测量中的应用与展望论文_董飞,姚雪,段宁

山东明嘉勘察测绘有限公司 山东省 255000

【摘 要】随着我国科学技术的快速发展，测绘技术也在逐渐更新，且在工程测量中得到了广泛运用，进一步提升了工程测量数据的准确性，为工程建设质量的保障奠定了坚实的基础。到今天为止，我国测绘技术已经进入到了数字化测绘时代，但就实际运用情况来看，各种测绘技术仍然有所欠缺，需要进一步完善和改进。本文介绍了工程测量的重要性，阐述了工程测量中的测绘新技术并进行展望，希望能够促使测绘新技术的发展。

【关键词】测绘新技术；工程测量；应用；展望

测绘新技术被广泛应用于工程测量中，加快了工程的进度，提高了工程的质量。随着社会的发展和科技的进步，工程测量技术也迎来了新的时代，获得了长足的进步，为社会创造了巨大的经济效益。如今，对于测绘技术的研究与创新仍在继续，相信在不远的将来，肯定会有更加先进的测绘技术应用于国家的工程建设当中，为祖国的建设提供更大的帮助。

一、工程测量的重要性

工程测量是建筑工程中必不可少的内容之一，对专业的要求很高，必须由很多人互相配合才能完成，在测量的过程中，精神必须高度集中，不能出现任何失误，哪怕是很小的过失都会对工程的进度产生影响。目前，工程测量越来越受到建筑公司的重视。要避免工程测量中出现误差，不但要加强管理，还应该引进先进的测量技术，尽力减少不必要的失误，以保证工程能够顺利的完成。就建筑工程的测量工作而言，如果地形相对比较简单，测量工作的难度较低，测绘新技术的优越将得不到充分的发挥。如果施工现场的地形比较复杂，测量工作的难度就会增加，这种情况下，测量新技术的作用才能得到充分的发挥。因此，若要保证工程的质量，测量新技术的推广与应用是非常必要的。

二、工程测量中的测绘新技术

1.工程测量中的数字化技术

（1）地图数字化技术。在建立各种 GIS 系统时，对原有地图进行数字化处理，在建库工作中占据了相当大的工作量，各工程测绘部门都投入相当大的人力和财力。对于已有纸制地图，若其现势性、精度和比例尺能满足要求，就可以利用数字化仪将其输入计算机，经编辑、修补后生成相应的数字地图。当前有手持跟踪数字化和扫描矢量化两大类仪器，针对大比例尺地形图，大多数扫描矢量化软件能自动提取多边形信息，高效、便捷、保真的对地图进行数字化处理。

（2）数字化成图手段。大比例尺地形图和工程图的测绘是传统工程测量的重要内容。常规的成图方法野外工作量大，作业艰苦，作业程序复杂，同时还有繁琐的内业数据处理和绘图工作，成图周期长，产品单一，难以适应社会飞速发展的需要。而数字化成图技术具有精度高、劳动强度小、更新方便、便于保存管理及应用、易于发布等特点。目前，数字化成图技术有内外业一体化和电子平板两种模式。内外业一体化是一种外业数据采集方法，主要设备是全站仪、电子手簿等，其特点是精度高、内外业分工明确、便于人员分配，从而具有较高的成图效率。

2.工程测量中的全球卫星定位技术（GPS）。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）GPS 全球定位系统由空间卫星群和地面监控系统两大部分组成，GPS 用户设备由 GPS 接收机、数据处理软件及其终端设备等组成。GPS 接收机可捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号，跟踪卫星的运行，并对信号进行交换、放大和处理。设备运行后系统会自动生成一个观测文件（观测文件必须进行妥善保管以便日后的查询以及日后数据测算使用），再通过计算机和相应软件，经基线解算、网平差，求出 GPS接收机中心（测站点）的三维坐标，最终计算出准确的测量数据。GPS 测量技术不适用于短边测量，在必须使用时要谨慎观测，并通过多次测量确保测量的精准度。

（2）RTK（Real Time Kinematics，实时动态）技术是在 GPS 基础上发展起来的、能够实时提供流动站在指定坐标系中的三维定位结果，并在一定范围内达到厘米级精度的一种新的 GPS 定位测量方式，是 GPS 应用的重大里程碑。RTK 测量是将 1 台 GPS接收机安装在已知点上对 GPS 卫星进行观测，将采集的载波相位观测量调制到基准站电台的载波上，再通过基准站电台发射出去；流动站在对 GPS 卫星进行观测并采集载波相位观测量的同时，也接收由基准站电台发射的信号，经解调得到基准站的载波相位观测量；流动站的 GPS 接收机再利用 0TF（运动中求解整周模糊度）技术由基准站的载波相位观测量和流动站的载波相位观测量来求解整周模糊度，最后求出厘米级精度流动站的位置。RTK 测量可以不布设各级控制点，仅依据一定数量的基准控制点，便可以高精度、快速地测定图根控制点、界址点、地形点、地物点的坐标，利用测图软件可以在野外一次生成电子地图。同时，也可以根据已有的数据成果快速的进行施工放样。因此，RTK 被广泛应用于图根控制测量，地籍、房地产测绘、数字化测图及施工放样等各种工作中。

3.工程测量中的数字摄影测量技术。数字摄影测量是基于数字影像与摄影测量的基本原理，应用计算机技术、数字影像处理、影像匹配、模式识别等多学科的理论与方法。航空摄影测量是大面积、大比例尺地形测图、地籍测量的重要手段与方法，可以提供数字的、影像的、线划的等多种形式的地图产品。全数字摄影工作站的出现，加上 GPS 技术在摄影测量中的应用，使得摄影测量向自动化、数字化方向迈进。随着全数字摄影测量系统的应用，摄影测量产品已经从影像图等向 4D（DEM，数字高程模型；DSQ，数字正射摄影图；DLG，数字线划图；DRG，数字栅格图）产品转化，为建立各类专业的信息系统和基础地理信息平台提供了可靠的数据保证。

4.工程测量中的遥感（RS）技术。遥感（RS）技术由于大面积的同步观测、时效性、数据的综合性和可比性及经济性等优势，得到快速的普及，多光谱航空摄影和高分辨率的遥感卫星将成为对地观测获取基础地理信息的重要手段。各种中小比例尺地形图都可以利用遥感影像来获取，为应用于工程测量领域的城市基本地形图、地籍图以及各种大、中、小比例地形图的快速更新提供了十分便利的方法和手段。

5.工程测量中的 3S 集成技术。3S（GPS、GIS、RS）技术的结合，取长补短，是一个自然的发展趋势，三者之间的相互作用形成了“一个大脑，两只眼睛”的框架，即 GPS 与 RS 为 GIS 提供区域信息及空间定位信息，而GIS 进行相应的空间分析以便从 GPS 和 RS 提供的海量数据中提取有用的信息并进行综合集成，使之成为科学的决策依据。诸如三峡工程、南水北调工程、西气东输、青藏铁路等工程，其施工范围大、物流量大、施工周期长等，而 3S 技术为该类大型工程提供了最有效的数据及信息采集、分析处理、表达决策的工具。

三、工程测量新技术的应用展望

随着科学技术和信息技术的不断发展，工程测量技术也在不断的向现代化和自动化等方向发展。主要目的是为了提高测量工作的精准度和测量效率，为工程施工提供更加明确的信息，并指明方向，为工程打下良好的基础。因此，我们一定要不断的提升我国工程测量单位和施工单位的测量人才培养，通过测量人才的培养来保证了解最新的测量技术，从而为工程测量工作提供保障。此外，还应在工程测量上适当的加大投资，通过投资力度的加大来保障新技术和新设备的应用，促进测量技术的精准和可靠。

在工程测量工作中，新技术的应用能够有效的提高测量精确性和可靠性，促进测量技术的不断发展。测绘新技术在工程测量中为我国的工程建设提供了技术上的保障，同时也对工作人员提出了更高的要求。只有不断的加紧对测量人员的技能培训，才能更好的满足新技术应用。

参考文献：

［1］马 琛．工程测量技术的发展与展望研究[J].科技创新导报，2014（8）：69．

［2］高伟铭.现代测绘技术在工程测量中的应用[J].企业技术开发，2015（24）：52 －53．

［3］张文伟．浅析测绘新技术在工程测量中的应用与实践 [J].无线互联科技，2014（26）：3.

论文作者:董飞,姚雪,段宁

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9期

论文发表时间:2016/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a3c6eb2fce5740bfbd48dbf4.html