# 环境工程水处理中超滤膜技术的应用张春先论文_张春先

摘要：超滤膜技术是水处理的关键技术之一，是环保化水处理的必要手段，在近几年，随着环保意识在社会大众心中植根，超滤膜技术更得到了迅速发展，在水处理领域体现出了更大的影响。当前对于超滤膜技术的应用，是改善环境、优化大众生活水平的必要途径，技术的研发与投用对于社会发展有着重要意义。故本文将探究超滤膜技术的应用要点，推动技术改革。

关键词：超滤膜技术；环境工程；污水处理

环境污染严重威胁着人类的身体健康和社会自然生态的可持续发展，而国家对环境污染的重视程度也逐年提高。目前，生态环境部对我国工业集聚区水污染、城市黑臭水体等多类重点污染水体做出了监管与督察，我国对于水体的标准也愈发规范严格。超滤膜技术是一种通过压力作用将污染物去除的高效膜分离技术。超滤膜技术具备许多优点，但由于目前采用的超滤膜技术不涉及或较少使用化学试剂，因此技术可有效避免水资源的二次污染，且与其他膜分离技术相比，超滤膜技术能效高，兼容性好，目前广泛应用于污水净化处理。本文从多角度对超滤膜技术最新的的研究现状进行了分析和探讨，为环境友好型超滤膜技术工艺设计提供参考。

1超滤膜技术的概述

1.1超滤膜技术的原理

超滤膜技术是指在溶液在自身压力作用下，利用滤膜的筛分穿透性质，让溶液内低分子溶质渗透过滤膜，而大颗粒和高分子溶质以及乳化胶束团则被滤膜保留，以物理方式完成污水处理的一种水处理技术，这一技术是一种纳米级薄膜分离技术，其主要操作过程为中空纤维超滤过程，是将中空纤维膜丝作为过滤介质，以膜丝内外的压差作为驱动力，根据一定的过滤孔径将溶液中不同直径的物质进行分离，以达到净化、分离、提纯、浓缩溶液的目的，其依靠超滤过原理和微透过原理的支持，有效做到过滤污水中的有害物质，提高水处理工作的高效性和饮水的安全性。

1.2超滤膜技术的特点

在超滤膜技术的发展过程中，物理技术是该种技术的主要特点，不需要使用大量的化学试剂，对环境保护起到一定的作用，在技术使用过程中能够有效避免水资源受到化学试剂的污染，提高水源的品质。其次就是先进性，与传统的过滤技术相比较，超滤膜技术更具有明显的先进性，这种特性主要表现在超滤膜技术能够过滤出传统过滤膜无法过滤的物质。第三就是操作便捷。超滤膜技术能够在特定的压力作用下保证物体自动通过过滤膜，在这个过程中不需人工进行干涉，省时省力，可以保证操作的简单性。最后则是良好的抗酸性能，超滤膜技术中使用的超滤膜材料具有良好的抗酸性能，不会被水中的酸碱物质侵蚀。除此之外，超滤膜还具有抗高温的特点，在140摄氏度时还能够保持最佳效果，并且不会出现损坏的现象。

1.3超滤膜技术的发展空间

我国的科技水平正处于不断上升的过程，在环保工程中不断加大对超滤膜技术的运用，使其在工业发展过程中更加成熟，成为推动污水处理工作顺利开展的重要动力。此外，超滤膜技术也积极影响着民众生活用水，就2005至2010年这一时间段来说，全球处理量超过1万吨/天的超滤膜产品在净化饮用水方面的应用占据了40%以上的份额，但其在这一方面的应用发展受限较多，例如，膜组件、膜系统的自主研发能力不足，仍需要加大研究力度以及人力财力的投入，将技术进行全面改善，以适应当前社会的发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2超滤膜技术在环保工程水处理中的应用

2.1城市饮用水净化

随着城市人口不断增加，社会各个领域发展步伐加快，社会大众的生活节奏越来越高，生活废水以及工业污水都在呈现逐年增加的趋势，随着污染排放量的日益增加，水资源也愈发呈现出匮乏的趋势，随着纯净水资源日渐减少，以及社会大众生活要求提高，对于对水源纯净度的要求也在提升，可见日常用水以及饮用水的净化，已经成为了无法忽视的重要问题，甚至危及社会大众的健康，影响之大不可否认。在经济与生活水平同步提升的发展趋势下，为了避免环境污染带来健康威胁，为了最大程度规避污染风险，必须要将饮用水及生活用水的水质提升到新的层次，而为了达成这一目标，超滤膜技术的应用是有利途径，这项技术的发展成熟，有利于达成进一步净化的目标，在实际利用超滤膜在技术处理水源，特别是处理饮用水时，能够对水源当中的有害细菌、悬浮物、微生物与其他杂物进行净化，以确保应用水质量。

2.2海水淡化中超滤膜技术的应用

随着目前社会上各个方面对于淡水资源的需求量越来越大，淡水资源短缺问题已经成为急需解决的问题，而在解决这一问题方面，海水净化属于比较有效的一种方式，并且这一技术手段也得到越来越快的发展。在当前的海水淡化方面，通过电渗技术的应用虽然能够取得比较理想的成果，然而淡水回收效率比较低，且这种方式所耗费能力比较多。在海水淡化处理方面，通过反渗技术的应用，不但能够使脱盐率得到比较理想的保障，并且能够使所产生成本及能耗得以有效降低。而在反渗技术不断发展及应用的形势下，在海水淡化处理方面超滤膜技术应用也越来越广泛，由于超滤膜技术的物化性能及分离性能比较理想，也就能够在海水淡化中实现有效应用，能够科学合理地控制反渗系统中的水质，也就能够使海水淡化取得更加理想的效果，使海水经过淡化之后所得到的水质能够满足实际需求，从而也就能够使淡水资源缺乏问题得到一定程度的解决。

2.3超滤膜技术在工业水污染中的应用

1）对食品加工废水的净化。食品加工废水主要来自一些食品加工企业，如饮料行业排出的废水。这些废水在排放过程中会携带一定的废弃物进入河道，这些废弃物不易打捞，且会对废水的分离和进化造成一定的困难。利用超滤膜技术进行食品加工废水的净化就可以有效解决这个问题。2）对造纸废水的净化。造纸废水主要来自造纸企业的排放废水。由于造纸企业在造纸过程中需要进行许多化学成分的反应，所以在废水中含有的化学元素也较多，不易进行分离。利用超滤膜技术，可对化学元素进行细致地分离，比传统的分离技术要先进得多。3）对电镀废水的净化。电镀废水主要来自电镀企业的排放废水。这些电镀废水通常没有经过净化就直接排入了河道，对人们的生产生活造成严重的影响。利用超滤膜技术对电镀废水进行净化，可以免除后患，清理河道。4）对油脂废水的净化。油脂废水主要来自润滑油企业或者汽修企业等废水排放。油脂废水不易分离，进入海水中会导致鱼虾大量死亡，影响巨大，业内通常利用超滤膜技术对其进行净化。

2.4城市污水处理中超滤膜技术的应用

对于城市污水而言，其污染程度相对而言比较小，通过城市污水的回收利用能够使目前水资源缺乏情况得到一定程度缓解，因而在城市污水的回收利用中超滤膜技术有着比较广泛的应用，在超滤膜技术应用的基础上，可使城市中的各种类型常见污水实现有效过滤，并且还能够消除城市污水中危害人们生命健康的相关物质及微生物，也就能够保证排放之后所得到的污染不但能够符合相关标准，同时可通过自来水厂后续处理实现再次循环利用，也就能够使水资源的循环利用得以实现，使水资源的利用率实现有效提升，满足环境保护的实际需求。

3结语

污水净化中使用的超滤膜技术在进行污水处理中发挥着非常重要生态价值，它能够有效降低水中含有的杂质，在城市废水、工业废水、电镀废水中都能够起到净化的效果。所以应该继续对超滤膜技术进行研究与改进，争取优化技术，扩大超滤膜技术的应用领域，为人们创造一个良好的用水环境。

参考文献

[1]郭晓杰.环境工程水处理中超滤膜技术的应用探讨[J].建材与装饰，2019，（14）：189-190.

[2]王琦.超滤膜技术在环保工程水处理中的应用研究[J].资源节约与环保，2019，（4）：108.

论文作者:张春先

论文发表刊物:《城镇建设》2020年4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4170dce97336c2351424e4b.html