# 河道护坡工程中雷诺护垫护坡施工技术的应用探究论文_徐凯

广东省源大水利水电集团有限公司 广东广州 510000

摘要：雷诺护垫作为国内近年来迅速兴起的一项新型防护技术，已经在生态河道、支挡结构等工程中得到较广泛应用，主要用于解决刚性防护结构的不环保以及不透水、易产生裂缝、生态效益低下等问题。将雷诺护垫护坡施工技术应用于河道护坡工程中，既可以有效提升河道以及堤防岸坡的安全性，又能够实现水土自然交换，使得水体自净能力得到大大提升，达到美化护坡，维持生态效益，预防结构裂缝的效果。

关键词：雷诺护垫；护坡；施工

1.前言

雷诺护垫是一种由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织成的六边形双绞合钢丝网，在工厂做成符合工程要求的网箱结构。并在垫内填上石块，来构成岸坡护砌结构。该种结构的柔性较好，且整体性强，经济效益显著，施工相对便捷，可用于岸坡坡面的防护。当前，在社会经济的快速发展之下，河道护坡工程的生态效益要求越来越高，而利用雷诺护垫护坡技术就可以有效提升工程效益，达到生态建设的目的。

2.雷诺护垫护坡技术原理

雷诺护垫护坡技术对于河道边坡保护具有重要意义，其原理主要是运用防腐工艺，并结合双绞合形式，利用机器生产，形成防护构件，从而对河道护坡起到保护作用，提升护坡稳定性、安全性。通常，在雷诺护垫内，需要填充适宜的石块，并运用于天然河道岸边，以达到最佳使用性能[1]。从雷诺护垫护坡技术的应用优势看，其施工相对便捷，压载能力较强，具有很好的整体性。同时，雷诺护垫还具有较强的抗腐蚀性能，能够避免河道两侧在长时间水流冲刷下发生严重侵蚀而对边坡产生影响，进而大大提升河道护坡工程的耐久性。

3.河道护坡工程中雷诺护垫护坡施工技术的应用

3.1工程概况

始兴县清化河上游段治理工程-隘子镇，位于始兴县隘子镇，本标段治理范围为隘子镇段，隘子镇位于始兴县南部，距县城65km，东靠司前镇，南与翁源县毗邻，西与曲江县接壤，北与深渡水乡交界，是始兴最偏远的山区乡镇。本次治理工程主要为河道清淤、护岸工程、新建堤防等，包括：新建堤防0.84km，护岸工程37.35km，清淤疏浚共计28.88km。

3.2雷诺护垫护坡施工

该工程雷诺护垫钢丝网规格为长4m、宽2m、高0.3m，护垫是经过特殊防腐处理的低碳钢丝经过机器编织而成的六边形双绞合钢丝网。在施工现场中，要采用石料进行雷诺护垫的填充，内部每间隔1米采用横隔板成独立的单元。雷诺护垫采用的是一次成型性生产，并使用双隔板。另外，除了盖板之外，其隔板、边板以及端板、底板均由一种连续不截断的网面构成。

3.2.1施工前准备

钢丝网进入施工现场后，按规定要求取样送检，严禁不合格材料进入施工场地。同时，要对雷诺翻边进行严格的要求，由于网面裁剪后末端跟边端钢丝连接处为整体结构最为薄弱的环节，所以，为了提升网面跟边端钢丝连接强度，就需要利用专业翻边机把网面钢丝缠绕于边端钢丝上，且注意缠绕两圈左右，切忌使用手工绞方式[2]。在绞边中，钢丝需要使用与网面钢丝相同材质的钢丝，以确保联接强度，并间隔10-15cm从单圈到双圈进行交替绞合。

3.2.2雷诺护垫组装

雷诺护垫护坡结构组装要求形状规则、绞合点牢固，且所有的竖直面板上边缘均处于同一水平面。

图1 雷诺护垫护坡结构

在组装中，首先需要选取一块相对平整而坚硬的场地进行作用，并利用两人一组形式进行，先展开一个折叠网面，由一人一端予以辅助牵引，再由一人用脚向前、向下用力踩踏，以校正弯曲变形部分，之后要依次顺着折痕的方向分步开展。需要注意的是，双隔板展开过程要避免向两端用力拉扯，否则容易造成展开之后的长度不符，从而致使封盖时底座长度与盖板长度方向不能完全封闭绞合。在完成上述操作之后，要立起隔板，针对底部无机械折痕的隔板，可用脚往两边踩，并立起隔板。但在这个过程中要注意防止单边踩踏，或是踩踏位置不准确而导致隔板高度不一致。最后，要使用木板压住边板底部的边线，且折起边板，让底板处于同一直线，在折起前后长边板后，要用15cm的钢丝绞合隔板、边板以及边板与边板的连接点。

3.2.3雷诺护垫连接

雷诺护垫在摆放中，其外轮廓线需要整齐统一、紧密靠拢。并在雷诺护垫摆放之前，对坡比进行事先检验，以确保坡度满足设计要求，再进行放线，以确定雷诺护垫的摆放位置。雷诺护垫在用于坡面防护时，其隔板要与水流方向平行，用于护底时的隔板要垂直于水流方向。需要注意的是，为了降低施工中坡面陡峭、光滑导致的护垫下滑现象，需要在坡顶加木桩、钢管予以固定[3]。同时采用点扎形式将相邻护垫单元予以联接，避免因相邻单元间存在缝隙而对后期施工造成较大影响。在转弯地段时，可以使用裁剪、套接雷诺护垫单元形式予以处理。

3.2.4石料填充

石料填充要在两层以上，且表面平整、密实。所选用的石料要坚硬且不易被风化、水解、易碎，石料粒径要尽可能控制在70-100mm左右，以及75-150mm左右，且最小粒径不可小于网孔的尺寸。在采用挖机进行点放时，对劣质石料予以挑除，以免石料粒径过大或过小。在进行坡面施工时，为避免石料受到重力影响、人工踩踏而发生下滑现象，导致隔板弯曲，就需要从坡脚往坡顶方向进行石料的装填，并对相临隔板以及边板两侧石料进行同时装填。对于表层石块，要尽可能的选择光滑、粒径较大、规格一致的石料进行平整、密实摆放，以提高工程美观性。基于对石头沉降的考虑，在装填时应有2.5cm-4cm的超高，且需要装填两层以上的石头，空隙率严格控制在30%以内。

3.2.5闭合盖板

在盖板闭合中，所有边缘均要绞合到位，且被绞合的边缘要保持水平，绞合点边缘钢丝要紧密靠拢。并注意在进行雷诺护垫封盖施工前，对装填时产生的弯曲隔板予以矫正，并对已经填充的石头予以平整，确保所有的横、纵向边缘均在同一直线上，不存在凸起或是凹陷现象。之后，要利用相应长度的绞合钢丝把盖板跟边板、端板、以及隔板上边缘进行联接，绞合要依据间隔10-15cm单圈到双圈再到单圈绞合的方式进行，相邻护垫端板、边板上边缘钢丝要与盖板边缘的钢丝进行紧密绞合，具体图表2所示。

图2 盖板绞边

4.结束语

雷诺护垫护坡技术在河道护坡工作中应用较为广泛，能够有效提升河道与堤防岸坡的稳定性、安全性，并达到生态效益，避免结构在长时间作用下发生裂缝现象，并美化景观，让工程建筑跟生态环境实现有效结合。

参考文献：

[1]陈辉，李涛章.雷诺护垫技术在长江南京河道整治工程中的施工实践[J].江苏水利，2015，（01）：7-8，11.

[2]徐秋实.格宾挡墙和雷诺护垫在习水河河道治理工程中的应用[J].河南水利与南水北调，2014，06（04）：21-22.

[3]杨志静，郭春华.格宾护垫施工技术在滹沱河防洪综合整治工程中的应用[J].企业技术开发，2013，32（17）：158-159.

论文作者:徐凯

论文发表刊物:《基层建设》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a417fb36d4a4e443ea1d4ecb.html