# 岩土工程勘察与地基施工处理技术探讨论文_钱兴贵1,胡绍龙2

1.中国华西工程设计建设有限公司昆明分公司 云南省昆明市 655000 2.云南源志岩土工程有限公司 云南省昆明市 655000

摘要：近年来，我国的岩土工程建设有了很大进展，岩土勘察工作也越来越受到重视。岩土工程实际建设过程中面临着复杂的地质情况，与地基处理的稳定性等相关，越为复杂的地质情况则需进行针对性的地基处理，也有着较高的地质勘察工作的要求。本文在岩土工程勘察的基础上进行分析，对于其工作中存在的问题和后续地基处理技术的提升进行了探讨。

关键词：岩土工程勘察；地基施工；技术

引言

对于建筑工程而言，岩土工程条件、地质条件都十分重要，直接关系到工程的地基施工质量和稳定性，直接影响到建筑工程的整体施工水平和安全程度，因此，前期的岩土工程勘察工作十分重要，是技术人员安排地基施工处理技术方案的基础和重要参考数据来源。通过岩土工程勘察，技术人员可以采用合适的处理技术，去弥补基础地基条件在变形、渗透性、承载力方面的不足，提高地基的可靠性和稳定性，提高上层建筑结构的质量。

1岩土工程勘察概述

岩土工程勘察是根据建筑工程的要求对建设现场进行地质、周边环境特征等相关数据的收集和分析工作，在建筑工程施工中岩土勘察结果是建筑设计的重要依据，岩土勘察的质量将直接影响建筑工程设计的合理性，影响建筑工程最终的质量。岩土勘察具体内容包括工程现场钻探岩石、采取原状土样本、实验室试验和现场原位测试等，首先勘察人员需进行建筑工程现场地质条件的实地调查，获得建筑施工场地内所有地质地形条件数据，并对岩土层形成的原因、深度、分布和变化等进行分析研究。其次对所采集的建筑现场岩土样本进行化验检测和分析，利用各种技术和检测的结果分析建筑工程的土质。此外，在勘察和深入分析的基础上，结合建筑工程实际和勘察数据分析结果制定勘察报告，并为建筑设计提供数据参考。当前在岩土工程勘察作业中，往往因为工作人员的失误或受到技术、设备等方面的限制而影响了岩土勘察的实效性。

2建设工程的地基施工处理技术概述

2.1强夯地基处理技术

强夯地基处理技术是地基施工处理工作中常用的一种技术，具有施工简单、加固效果好和使用经济等优势，目前应用相对广泛。强夯地基处理可以根据加固的原理、适用的条件和施工工艺分为两种类型，一种是强夯法，另一种是强夯置换法。而在地基施工处理工作中，如何确定适用强夯地基处理技术，需要具备以下几个条件:①详细的岩土工程勘察资料和上部结构及基础设计资料;②对于人工填土地基，应当详细了解填土场地的地形地貌、地表植被、地表水分布和填土前地表处理、排水、清淤等情况，还有填土的岩石成分、土石比及颗粒级配情况;③根据项目工程的要求和地基存在的主要问题，确定强夯地基处理的目的、处理范围和处理后要求达到的各项技术经济指标;④结合实际工程情况，了解当地强夯地基处理施工经验和施工情况，对于有特殊要求的工程，需要了解其他地区在相似场地上同类工程的处理经验和使用情况;⑤掌握施工所在地周围的环境情况。对已经确定实施强夯地基处理方案，应当需要在有代表性的场地上进行相应的现场试验或者试验性施工，以试验结果检验设计参数和处理效果，当达不到设计要求时，需要及时了解原因，并对其方案进行调整或修改设计参数。

2.2预压处理施工技术

软地基作为一种特殊的地基，受到了地理环境方面的制约，强夯施工技术的使用受到了限制，应该采取预压方法进行处理工作。在此过程中利用了静荷载的负压过程使得地基的压实工作可以稳定进行，在工作前还需要进行地基承载力的试验工作，保证后期预压处理的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3加筋加固法

在高层、超高层建筑中，地基结构将受到强大的上部建筑物自身压力，为避免地基结构受到强大压力后而降低稳定性，出现不均匀沉降等问题，可在软土地基中加入适当的人工合成材料，从而提高地基土壤的抗剪强度，提高其稳定性能。另外，因为这种复合型材料强度较大，能有效调整上部建筑物的荷载，使地基结构均匀沉降，地基的受力减小，路堤中心的沉降也将降低，从而路堤稳定性能也因此得到改善。这种处理地基的方式可加快软土固结，加快沉降，减少后期的沉积量，使形成的软土地基可以承受更大的压力。

2.4砂石垫层处理技术

除了以上强夯和预压两种处理技术外，还有一种工程量较大但处理效果较好的处理技术，即砂石垫层处理技术。砂石垫层处理技术通常用于地基软弱厚度较大的情况，是一种能够有效预防地基沉降的地基处理技术。当建设工程面对的是软弱部分位于较浅位置的地基时，可以采用置换的方式，利用砂石代替软弱部分，提升地基的抗压强度、承载水平，从而有效减少出现地基沉降的可能性。当建设工程面对的是软弱部分位于较深位置或厚度过大的地基时，可以清除掉一部分的软弱部位，填入强度大的砂石作为垫层，通过上层静置荷载的方式更有效地提高整个地基的承载力和抗压能力，降低地基出现沉降的可能性及程度。在砂石垫层地基处理技术的施工体量较大、工艺要求比较严格、施工成本较高，通常被应用于大体量、高层、超高层建筑工程中，以保证这些类型建筑的稳定性和安全性

2.5换填施工技术

地基施工时，需要使用置换垫层施工的办法，妥善应对地质的状况，针对土地松软情况进行有效解决，有效提高实际施工质量和建筑水平。首先，使用换填法。使用此方式，施工效果十分明显，主要是停止使用原有软件材料，使用新材料进行施工，提高实际承载负荷能力，借助人工、机械方式对相关成分进行去除，用承载系数高、强度大的材料实行填充，提高整体施工建设效果。将软土进行置换的工作，配置好一定程度的换填料进行回填的工作，承载能力大大提升；其次，抛石填筑的办法。此类方式在进行施工时，不强调改变原来的地基材料，借助其他材料对地基的荷载和总体轻度能力进行强化，进行施工时，使用碎石材料，在相关机器的操作性，降低石块产生堆积，降低石块发生软土情况。填筑石块的上方位置，在确保填实高度的基础上要比原地基高五至十厘米。以此对地基进行清理，降低实际上方建筑物实际重量，降低建筑物内在威胁。使用抛石填筑是，借助堆积的方式，有效对原来软地基内部水分、空气进行排除，以此提升实际软地基的整体稳定性能。

2.6真空预压法

真空预压法是一种操作简便、施工时间较短、使用的材料较少、施工环节简单的方法，不仅可以解决地基承载力不足问题，而且还能提高工作效率，节约施工成本，被广泛应用在各种类型的地基处理中。在施工时需要设置砂井，铺设砂垫层，同时用密封膜覆盖隔绝空气。之后用真空装置和砂垫层内的吸水管道将密封膜内空气排出，使膜内外产生气压差，这种气压差将转变为地基上的荷载力。

结语

综上所述，随着建设行业的不断发展，对于岩土工程勘察作业的要求越来越高。在建筑工程施工前，首先需要对施工场地进行岩土工程勘察，明确施工场地地质环境和水文条件，然后结合工程实际情况选择地基处理技术，保证地基施工质量，为整个工程建设奠定基础。

参考文献

［1］杨帆．岩土工程中软土地基处理技术的应用解析［J］．居业，2018，36(7):134，136．

［2］朱君．地基设计和岩土工程勘察过程中的问题及措施［J］．工程技术研究，2018，41(7):201－202．

［3］杨帆．岩土工程中软土地基处理技术的应用解析［J］．居业，2018，36(6):140，142．

[4]李国峰.岩土工程中勘查技术存在的问题及对策[J].技术与市场,2018(12):131.

[5]韩亚明.探讨岩土工程勘查中常见技术问题及对策[J].工程建设与设计,2018(10):51-53.

论文作者:钱兴贵1,胡绍龙2

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a42793cb0fa7e08ac7f80f6b.html