# 建筑消防安全设施的现状及对策分析论文_崔占学

中粮天科生物工程（天津）有限公司 天津市 300457

摘要：近年来，随着市场经济的繁荣与发展，各类城市的大型建筑物如雨后春笋般涌起，从而日益突出城市建筑物的高层化、地下化、多样化趋势，高层建筑、超高层建筑、地铁隧道、地下建筑等结构复杂、功能完备的建筑的数量日益增加。往往这些工程复杂的建筑物具有人员的密集型、结构的复杂性和选取空间的特殊性等特点，因此，一旦受到火灾的影响，常常会造成不可估量的人员伤亡和财产损失，为了使建筑消防设施可以保证保持正常运行的状态，应将对消防安全设施的维护和保养定期做好，从多方面着手将建筑消防安全程度加强。

关键词：建筑工程；消防安全；设施维护；安全

1建筑消防安全设施的现状

随着中国社会的发展，和人们安全意识的逐步提高，自动消防设施逐步推广开来。在一些大型厂房，综合商场，娱乐场所，停车场，医院，学校等等人群密集度大，火灾危险性较大的地方安装了大量的建筑消防设施和相关器材用具。以此保护人们的生命财产安全。但是建筑消防设施的现状还是不乐观的。因为我国建筑消防较西方发达国家发展较晚，与国外的消防设备管理还是有一定的差距，工程设计不周全、消防产品质量隐患、工程验收草率、建筑消防设施维修保护不到位等等问题都会直接影响到消防系统的正常运行。一旦火灾发生，建筑消防设备无法使用，无法及时发现险情扑灭火源，无法控制火势扩大，还会引起人们的恐慌，造成骚动，导致更严重的后果，对人们生命财产安全造成巨大的损失。建立完善的消防安全管理系统的重要性不言而喻，有关部门要对建筑内部消防设施的安装和维护进行仔细检验，定期抽查。实行严格的惩罚措施，不能马虎大意。尤其是对于正在建设的建筑物，更要严格审核消防设备的安装。为人们的生命财产安全负责。

2建筑消防安全设施存在的主要问题

2.1建筑消防安全设施管理方面

首先是消防控制室的管理和工作人员人数不足。无法满足双人24小时值守。同时值守人员素质不高，甚至对建筑消防设施的基本情况、操作、维护保养和测试等不熟悉，当有故障、误报、报警、动作和反馈时不能或不会处理，同时流动性太强。这样的情况若长期被忽视无法得到合适的解决，会造成无法想象的后果。其次大多数建筑消防设施都是手动控制的，如消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、防排烟风机等都手动控制模式，一旦发生紧急火灾，人们不能联动控制和操作消防设施。另外建筑消防设施没有及时得到检查和维护。有一些建筑常年没有发生火灾，人们就忽略了建筑消防设施的管理，消防设备早就老化或者出现了故障，但在紧急火灾当中才被发现无法使用。对及时灭火是十分不利的。

2.2火灾自动报警系统常见问题

火灾自动报警系统是建筑消防系统的重要组成部分。火灾自动报警系统常见问题一般为火灾探测器更换、维修、清洗不及时，探测器的灵敏度满足不了工作需要；自动报警系统与其他消防设施系统联动功能故障；在电源故障时，火灾自动报警设施主备电源不能自动切。另外一些新建的建筑物中配备的消防设施已经得到更新，但是由于设计上的不合理，与其他系统和设备无法联动，在紧急火灾中无法使用。

2.3自动喷水灭火系统常见问题

火灾自动喷水系统作为常见的火灾急救方式。结构原理简单而使用范围广泛，可已在各种不同建筑内进行推广。但人们对这种快速准确的消防方式仍然不够重视，在部分零件的更换上，自动喷水灭火系统在不同建筑上的设计都不够重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆自动喷水系统主要是由闭式喷头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、喷淋泵、稳压泵已经喷淋控制柜等组成的，在实际操作过程中，各个部位之间通常会出现各种各样的问题，问题一旦出现，则真正的火灾发生时后果是十分严重的。

3关于建立健全建筑消防设施的应对策略

3.1强化企业内部消防安全责任意识

为进一步增强企业内部的建筑消防意识、确保建筑消防设备在紧急火灾中起到应有的作用，我们应该大力提倡提高全体人员的消防意识和觉悟，在此基础上全面贯彻消防安全责任制规范系统，不断增强上层领导以及基层人员的消防意识，主动将建设工程的建筑消防设施向公安机关进行报备，以此确保建筑消防设施的相应的保养和维修。只有这样，在发生紧急火灾实践的时候才一能更好的、及时的、高效的解除火灾危险，更好、更快的保护相关的生命财产安全。

3.2强化监督体系健全消防安全责任制

近期国家提出了“政府领导、行业管理、企业负责、公安消防机构依法监督”的消防口号，各大企业应该紧跟其口号，做好建立健全监督体系的工作，全面着手完善消防安全责任制。在政府的统一领导下，在消防部门的监督下，不断提高企业内部几个部门的协调性，使其各司其职，能够有条不紊的进行各项建设项目及事业。确定建筑消防设施的消防安全管理人，组织实施本单位的建筑消防设施消防安全管理工作建立建筑消防设施档案，实行严格管理，同时实行建筑消防设施巡查制度，对于建筑消防设施进行定期检查，并建立巡查记录对企业职工进行岗前消防安全培训，每年至少组织一次建筑消防设施培训，每半年至少组织一次有针对性的消防演练并对建筑消防设施加以应用按照规定定期对建筑消防设施进行检测，检测记录应当完整准确，存档备查。

3.3加强消防宣传及相关培训

通过培训班的形式，我们可以在最短的时间内解决最多的问题，对于目前鱼待提高到的消防意识也不例外。通过目前的注册消防工程师以及国家认证的建构筑物消防员培训，从源头上把关，培养一批对建筑消防设施熟悉操作的骨干人员，加强对建筑消防设施使用人员的管理培训，使其能够更好的、严格的执行消防工作，在火灾发生时能起到关键作用，把握好处理的速度和力度，双管齐下，达到最优效果。通过培训和宣传使广大群众能遵守消防法律、法规和消防安全规定遵守单位制定的防火安全责任制度和安全操作规程维护消防安全、保护消防设施，保证建筑消防设施发挥应有的作用。

3.4保持建筑消防设施的完好率

建筑消防设施作为企业设施的一部分，也是有相应的成本预算的。同时作为与人们息息相关的安全设施，企业应该加建筑消防设施的后期维护，保持建筑消防设施的设备完好率和功能性，保证达到应有的防火灭火功能。企业应该在有条件的情况下也为建筑消防设施买上一份保险，达到安全财产双赢的结果。

4结语

综上所述，建筑消防设施对保障消防安全的作用不言而喻。对于现在仍然存在的消防设施和管理上的弊端，我们需要正视起来，不能因为常年没有火灾就忽视了这个问题。有关部门需要及时处理存在的隐患和问题，要对人民的生命财产安全负责任。对于相关的建筑消防安全体系的管理，也需要做进一步的完善。最后是人们群众也需要掌握相关的消防知识，在遇到突发事件时能保护好自己的人身财产安全。

参考文献

[1]郑蒙.高层建筑消防设施的现状及解决对策研究[J].山西建筑，2013，06（10）：247-248

[2]单捷.社会单位建筑消防设施现状与对策研究[J].武警学院学报，2011，10（12）：57-59

[3]张军.建筑消防设施的现状与问题及对策[J].中华建设，2014，05（09）：126-127

论文作者:崔占学

论文发表刊物:《基层建设》2017年第15期

论文发表时间:2017/9/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a42fa5816184835ab333382e.html