# 岩土工程施工技术的应用分析论文_赵惠

山东森远建设有限公司 山东临沂 276000

摘要：随着建筑工程的不断发展，地下空间得到了充分的利用。其中，岩土工程施工是地下空间开发利用的重点，其技术在施工过程中发挥着重要作用。论文主要研究了岩土体工程的施工技术，分析了岩土工程施工技术控制措施，以供参考。

关键词：岩土工程；施工技术；应用

引言

岩土工程不仅要对岩土内部空间进行挖掘，而且还要对地面以下的空间进行挖掘，在我国建筑工程中的铁路、高速公路等建设工程中发挥着十分重要的作用。为此，施工单位要对岩土工程涉及的相关施工技术进行充分的了解和分析，发现其中存在的难点而及时采取科学有效的对策进行解决，从而保证岩土工程能正常进行。

1岩土工程施工技术研究

1.1 岩土体开挖技术

随着工程技术的不断发展，工程项目建设逐渐深入了地下、岩土体空间等。此类工程涵盖范围很广，比如地铁、高层建筑、隧道等。该类工程建设过程中，需要对岩土体进行开挖，所以均属于岩土工程项目。就岩土工程来说，按照开挖的岩土体性质分类，其可分为岩体开挖、土体开挖，其中，铁路、公路工程项目中的隧道开挖大部分为岩体开挖，而城市中多数建筑的开挖为土方开挖。按照岩土体空间利用方式分类，其可分为两种，即地下开挖、露天开挖，其中隧道开挖属于地下开挖，深基坑开挖属于露天开挖。在城市工程项目建设中，大部分项目的开挖都为露天的土方开挖，在开挖实施过程中离不开机械设备的应用。随着科学技术的不断发展，机械设备越来越先进，使得开挖的效率得到了大大的提高。对于一些大型工程项目来说，经常需要进行岩体的露天开挖，在实际的岩体露天开挖过程中，根据岩土的坚硬程度来选择适宜的爆破技术，常用的爆破技术有定向爆破技术、微差松动爆破技术等。

1.2 岩土工程支护技术

众所周知，岩土工程的开挖会使得岩土体原有的平衡状态被破坏。当岩土体开挖一段时间后，其会因受力情况发生了变化而发生变形，主要是向开挖临空面方向的位移变化，有时还会出现岩土体失稳或者破坏的情况，为了保障岩土体开挖的有效性，则需要对其采取一定的支护措施。此外，岩土体边坡失稳是一种常见的地质灾害现象，为了避免该种灾害的发生，应加强岩土体支护，因为岩土体支护是治理其失稳的重要手段。其中，基坑支护是城市工程建设中深基坑开挖的关键技术之一，如果没有采取基坑支护措施或者采用的不恰当，常常会造成基坑周围岩土体发生变形，严重的话，会出现基坑坍塌的现象，给工程项目施工建设带来不小的损失。就基坑支护来说，地下连续墙、护坡桩、土钉墙、预应力等都是比较常见的支护技术，在选用支护技术时，应结合施工现场的工程地质情况，对地基土质、地下水等情况进行充分考虑。

在一些大型工程建设中，常常会遇见软土基础，为了保障该种区域开挖的质量，可采用软土冻结施工新技术。具体来说，在开挖前，通过一定的技术措施，对施工区周围进行冻土帷幕的建设，且保障冻土帷幕具有一定的厚度，从而使软土由流苏状态向固结状态转变。在冻结帷幕的保护作用下，施工区的软土开挖工作能够有效地开展。需要注意的是，在完成施工开挖后，不要立即拆除冻土帷幕，应使其继续保持冻土帷幕的有效厚度，直到完成基础工程建设后才可拆除，从而保障基础工程总体施工的质量。

1.3 岩土体加固技术

除了开挖技术、支护技术外，加固技术在岩土体施工中也较为常见，该技术的应用能够保障岩土工程的稳定性和强度，从而保障工程项目建设的质量。针对不同工程、不同的岩土体情况，采用不同的岩体加固处理技术，从而保障岩土体工程施工的质量。现阶段，岩土体加固技术是岩土工程建设比较重要的一部分，在该技术应用的过程中，需进行地基处理实验，从而保障加固处理技术的可行性。众所周知，我国是一个地域辽阔的国家，不同区域有着不同的岩土体，其中，还存在多数软基土和不良土，为了有效处理这些不良地基，保障工程建设的质量，则需要选择适宜的地基处理方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2岩土工程施工技术中的难点分析

2.1岩溶地区桩基施工难点

在岩溶地区，由于地质条件比较复杂，在岩土施工技术实施之前，很难勘探到准确的参数以及具体情况，在桩基施工的过程中容易出现漏水、漏浆的现象。在桩基施工时，一旦出现溶洞浸水，水以及泥浆将渗入溶洞，施工过程中容易导致塌孔和埋钻事故，岩土工程将无法顺利开展。一般导致塌孔和埋钻有三方面原因，一方面是由于在桩基施工过程中，孔的成型时间过早，水以及泥浆沉淀到孔中，泥浆在下，水在上，而回填土就会浸泡在水中，增加了回填土的重力，进而发生塌孔事故。第二方面，如果回填土下方的耕土没有进行碾碎，导致耕土的密度不符合岩土施工要求，从而也会引发塌孔现象。第三方面，桩基打孔的孔径一旦过大，而孔周边的土没有夯实，也容易导致塌孔以及埋钻事故，从而导致钻机沉陷。岩溶地区由于地质条件特殊，一旦在勘探时期没有确定好较大溶洞的具体地质条件，在桩基施工过程中，就容易导致地面下沉，进而导致钻机沉陷事故，影响施工进度。

2.2地下连续墙施工难点

在岩土施工过程中，搅拌泥浆是一门重要技术。如果搅拌的泥浆无法做到与规范标准相一致，在使用循环泥浆进行开挖槽施工，一旦出现泥浆的质量不符合工程要求和标准时，槽壁的稳定性就会比较差。另外泥浆的质量也直接影响沟槽的稳定性，如果沟槽内的泥浆质量没有得到保证，会导致泥浆出现抗渗性能差、泥皮薄等现象。在地下连续墙的施工过程中，测量的基准以导墙而定，也称之为挡土墙，挡土墙的主要作用是决定挖槽的深度。前面提到在施工过程中，一旦拌制泥浆无法做到与规范标准一致，或是对泥浆没有进行相应的质量控制会导致导墙变形，造成钢筋笼不能下放，在导墙开挖深度范围内，全部是回填土，一旦塌方，背侧就会出现空洞。

3 解决岩土施工技术难点的有效对策

3.1桩基施工

在桩基施工过程中，主要难点是岩溶性施工，可以采取应用优质泥浆护壁的方法。例如，在进行片石、水泥和粘土的反复回填和机密施工时，选择超过1.4g 每立方厘米比重的泥浆。另外为防止出现岩洞坍塌事故，可以在岩土工程施工过程中，在岩面添加一层钢护筒。钢护筒对于覆盖层有着重要作用，不同层数的钢护筒，在不同的覆盖层中发挥着不同的作用。在实际的施工过程中要注意不同覆盖层实际的特点以及需要，选择合适的钢护筒，以更好的实现钢护筒的保护作用。

3.2地下连续墙施工的对策

首先是针对泥浆的制作。想要对泥浆的质量做好把控，这就要求我们的施工人员能做到全程监控，全程监测。从泥浆的制作设计开始到泥浆的制作结束整个过程进行全面的严格管理，在制作过程中，要充分考虑到水和地质条件的影响。另外还可以实现对膨润土和纯碱等材料的择优选取。泥浆制作的一个关键是各种材料的比例，施工人员一定要严格按照工程要求的比例进行配置，另外在制作过程中，要持续取样进行检测和检验，以确保制作的泥浆配比符合工程的相关标准以及规范，保证岩土工程地下连续墙顺利施工。其次是成槽放样的过程，在成槽放样的过程中，需要加大地下水位液面和泥浆面之间的高度差，保证在施工之后的泥浆液面在水位高度之上，高于导墙50厘米以外，以防止地下水液进入槽段内。

4结束语

岩土工程在实际的施工过程中受到影响因素较多，而且工程所处的地质条件比较差，在施工过程中会出现一系列的问题。为了保证施工能正常进行，施工单位就要针对施工技术中存在的难题进行充分的分析，与实际的施工情况相结合，从而采取科学有效的对策进行解决，保证施工正常进行，对我国的建筑工程也起到一定的促进作用。

参考文献：

[1]林华彬.浅议岩土工程施工技术[J].企业技术开发，2018，37（05）：94-95+98.

[2]张力.岩土工程技术在工程建设中的价值[J].价值工程，2018，37（09）：14-15.

论文作者:赵惠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a437af06bc30328e6f6ce178.html