# 浅析新科技对建筑装饰设计的影响论文_徐敏

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 江苏苏州

摘要：随着科学技术的发展，一些新材料、新工艺等融入到建筑装饰设计当中，更加注重环境保护，更加体现以人为本的设计理念，也更加符合人们对于健康生活的追求。

关键词：节能材料；智能化；建筑装饰设计

建筑装饰设计也体现了社会的进步，设计也是体现人类文明的重要方法，科技的发展为建筑装饰设计创造了机会。在新科技的影响下，建筑设计更应该重视环保节能，以人性化设计为前提，改善人们的生活质量

一、节能环保绿色材料对于建筑装饰的影响随着全球气候的变暖，节能环保问题已成为世界范围内各行各业实现持续发展的首要。

建筑装饰是影响节能环保的一个重要因素，因此在建筑装饰设计中，采用节能环保绿色装饰材料具有非常重要的现实意义。不仅对建筑的装饰效果和节能效果才生重大的影响，还会对建筑结构的保护作用的高低有着决定性的作用。

1、低辐射镀膜玻璃在建筑装饰施工中的应用。在建筑装饰施工中，玻璃是最为常见的装饰材料之一，采用低辐射镀膜玻璃对于节能环保来说意义重大。

低辐射镀膜玻璃，顾名思义，就是辐射较低且镀膜的玻璃，主要是对玻璃经过一系列的加工而成的膜系产品，如在玻璃的表面镀多层金属、金属化合物。该玻璃是一种现代新型的节能采光质量较好的环保绿色装饰材料，加上镀膜的缘故，能将室内人热量返回室内，这样在冬季就能保持室内温度想多的稳定，给人们带来舒适感，与此同时将大量的紫外线挡在玻璃窗之外，这样就能有效预防室内物品出现褪色的现象。尤其是该材料的镀膜层对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性，决定了其与一般玻璃和传统的建筑镀膜玻璃相比，具有更大的应用价值，主要表现在以下两个方面：

（1）玻璃内表面传热方式主要是辐射，通常是 60%左右，因而只有对玻璃性能进行改善才能更好的降低热量的损失，那么最有效的做法就是对其内表面辐射进行抑制。常见浮法玻璃辐射率为 0.84，若镀一层银基础低辐射膜，那么辐射率就会小于等于 0.1，而低辐射镀膜玻璃就是利用这一原理，尽可能的降低由于辐射导致室内热量的散失。这是由于建筑在采暖过程中经常会排放大量有毒有害气体，如在建筑装饰施工中应用这一节能环保绿色装饰材料——低辐射镀膜玻璃。因为能降低大量的热损失，就能减少大量燃料的消耗，降低有毒有害气体的排放，具有十分显著的环保节能功效。

（2）由于低辐射镀膜玻璃对太阳光的可见光的透射比高达 80%，且反射比较低，因而与一般玻璃的应用相比，能极大的提高玻璃的光学性能，从室外观看时变得更加清晰和透彻，在确保建筑具有良好采光的同时，还能避免传统大面积中空玻璃门窗、玻璃幕墙等因反射导致的光污染。

2、纳米材料在建筑装饰施工中的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆近几年市场上出现了一种纳米微胶囊相变材料，可作为新型的环保节能型建筑装饰材料，其主要成分为纳米和微胶囊化的相变材料。纳米在光催化作用下，能杀死有效病毒，消除 VOC 和无机有害气体，能在不通入室外新风的情况下有效提高室内空气品质；同时，微胶囊相变材料通过相变，物质的分子结构迅速地发生转变，在恒温状态下进行吸热或放热，在外界温度变化时能有效地保持室内环境温度的稳定性，减少空调系统的能量消耗，达到建筑节能的目的。

3、软膜天花在建筑装饰施工中的应用。在建筑装饰施工中，固体天花的缺陷就是固定

了形状而且需要很多小块进行拼装，如果采用软膜天花就能打破这一缺陷，不仅能大块使用，还能造成多平面和立体化的形象，将装饰效果体现的尽善尽美，与当代人们装饰高品位高层次的审美要求相符。在建筑装饰施工中应用软膜天花具有诸多优点：一是具有良好的声学效果，即具有良好的隔音效果；二是具有良好的节能环保功效，这是因为这一材料的表面融合了电影荧幕的制作原理，其表面有很多凹凸纹，作用就是加强灯光折射度，能减少灯源的使用数量，加上主要由 PVC 材质做成，具有良好的绝缘性，能降低室内热量的流失。此外，还具有防菌功能、防水防潮不凝水露不脱落不变色、方便安装、丰富的色彩、安全等功能。由此可见，在建筑装饰施工中应用软膜天花这一材料同样具有十分重要的价值。

4、装饰工程中合成石的应用，合成石的原材料是废渣、荒料以及尾矿等组成的，其跟天然的石材相比，具有价格便宜，且能克服严重裂隙、色泽不良、容易吸水以及风化严重、含有较多金属矿物质等，这种材料在装饰工程中应用，不会产生辐射，具有美观的花色，且具有防火效应，使用持久，该材料不断受到设计师以及用户的青睐，常被应用在拼花雕刻、雕塑以及柱面等中。

二、新技术对建筑装饰的影响

建筑装饰在延续历史的基础上不断推陈出新、不断进步。我国的建筑装饰技艺在历史上很超群，受到世界的瞩目。现如今，随着国民经济的发展，建筑装饰的施工技术也得到前所未有的大发展。

干挂理石技术作为新技术的代表之一，我们以点代面介绍一下。嵌固法、预埋钢筋法和粘贴法等多在传统铺设理石技术当中采用，我们现在之所以采用干挂工艺这种技术，是因为过去的技术过于落后，而且费时又费料。在现代新技术应用中多采用铝合金或不锈钢材料，并用高强度螺栓进行固定，具有很多特性：高强度的柔性、高强度螺栓、具有耐腐蚀等，建筑结构的外表面与薄型的石材面板挂留有 100～200mm 的空隙，向其内部填入保温材料，建筑施工不会因为季节或天气不好而受到太大影响。这一技术看似简单，但大减轻了石墙的荷载，且经济美观，还可以减少墙体不必要的接缝，施工方便。

三、智能化技术对建筑设计的影响

在现代建筑设计中智能化的应用越来越广泛，也是当今建筑发展的主流方向，也是以人为本理念的体现。比如智能照明系统的应用，既实现了建筑节能的目的，又提升了建筑的智能化水平，改善了人们的生活质量。

传统照明系统中，配有传统镇流器的日光灯以 100Hz 的频率闪动，这种频闪使工作人员头脑发胀、眼睛疲劳，降低了工作效率。而智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高频率（40～70kHz）不仅克服了频闪，而且消除了起辉时的亮度不稳定，在为人们提供健康、舒适环境的同时，也提高了工作效率。利用智能传感器感应室外亮度来自动调节灯光，以保持室内恒定照度，既能使室内有最佳照明环境，又能达到节能的效果。根据各区域的工作运行情况进行照度设定，并按时进行自动开、关照明，使系统能最大限度地节约能源。将传统的开关控制照明灯具的通断，转变成智能化的管理，使高素质的管理意识用于系统，以确保照明的质量。智能照明控制系统将普通照明人为的开与关转换成了智能化管理，不仅使大楼的管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去，而且将大大减少大楼的运行维护费用，并带来较大的投资回报。

四、结语

在建筑装饰设计中，新科技手段的运用，大大改变了传统装饰材料、传统工艺的应用现状，在节能环保方面作出了一定的贡献，设计更加体现以人为本的理念，改善了人们的生活质量。随着科技的发展，作为建筑设计师更应与时俱进，努力创新。

参考文献：

[1]刘洪.建筑装饰施工中节能环保绿色装饰材料的应用[J].华章.2013（2）

[2]钟家洪，赖敏.现代楼宇中智能照明的应用[J]科学与财富.2013（11）[3]刘煜（澳）.国际绿色生态建筑评价方法介绍[J].绿色建筑，2003（3）：33-34。

论文作者:徐敏

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4523d5092c094cc1b6bfe77.html